ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ  МФ

ИЗЧИСЛИТЕЛНО - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Студент: МИТКО СТОЯНОВ ДОЧEВСКИ

спец. МУ  гр. 24 Ф.№ 091210007

СОФИЯ 2012 Г.

Предпазен тридисков триещ съединител

Предназначението на триещите съединители е да предават въртящ момент от задвижващия към задвижвания вал посредством силите на триене между контактните работни повърхнини. С изменението на натисковата сила лесно се регулира силата на триене, а това създава условия за плавно включване и изключване и при голяма разлика в ъгловите скорости. Предназначението на предлазните триещи съединители е при претоварване да пребуксуват и да предпазват елементите на трансмисията от повреди.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ТРИДИСКОВ ТРИЕЩ СЪЕДИНИТЕЛ

Z2 -  брой дискове, свързани със задвижващата главина

Z1 -  брой дискове, свързани със задвижваната главина

Z  =  Z1+Z2 пълен брой дискове

D1 – външен диаметър

D2 – вътрешен диаметър

Dср = (D1+ D2)/2 – среден диаметър

dмин – диаметър на вала

- Изходни данни:

- вид на съединителя – Триещ тридисков

- предназначение – предпазен

- условия на работа- на сухо

- триещ момент – Тгр. = 180 [N.m]

- обороти на въртене – n = 2000[min-1]

- вид на работната машина – ММ