Технически университет – София

Факултет: Машиностроителен

Катедра: Машинни Елементи

Изчислително – обяснителна записка към задача №1

Студент: Анна-Мария Светославова Димитрова

Факултет: МФ

Специалност: МУ

Гр.: 24

Фак.№: 091210003

Преподавател:

София 2012г.

Да се изчисли и конструира триещ съединител по следните данни:

## Технически Данни:

- Съединител:

  - Вид – конусен;

  - Номинален въртящ момент (триещ момент) – Ттр = Т2 =  180 [N.m];

  - Честота на въртене – n = 1600 [min-1];

  - Предназначение – предпазен;

  - Условия на работа – на сухо.

- Силова машина: Вид – елекродвигател.

- Работна машина: Текстилна

# Иска се:

- Сборен чертеж на съеденителя в необходимия брой изгледи, разрези и сечения по БДС – върху непрозрачна хартия мащаб 1:1.

- Работни чертежи на нестандартни детайли, посочени от преподавателя – върху непрозрачна хартия мащаб 1:1.

- Обяснително – изчислителна записка с пояснителни скици, указания за използваните стандарти, таблици и литература – листа формат А4, подвързани в папка.

- Определяне на изчисления въртящ момент: - Дисковият триещ съединител се подбира по изчислителния въртящ момент при спазване на следното условие:

S – Коефициент на сигурност.

- Определяне на минималния диаметър на вал:

- Избор на материял за триещите се повърхнини: Металкерамика

- Изчисляване на средниядиаметър на работната повърхнина:

- Определяне ширината на работната повърхнина:

- Определяне на ъгълът на конусния съединител:

- Изчисляване на вътрешния и външния диаметър на работната повърхнина:

- Определяне на допустимото повърхностно налягане:

Kz = 1– коефициент, отчитащ влиянието на броя на дисковете;

Kf = 1- коефициент, отчтитащ влиянието на честотата на вкючване за час (за съединител работещ на сухо Kf = 1);

Kv = 0,65

- Определяне на силата на притискане на триещата се повърхнина:

- Проверка за не загряване на съединителя:

Извършва се по условието за топлоустойчивост на триещите се повърхнини:

Скица на конусен съединител: