ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ: МАШИНОСТРОИТЕЛЕН

КАТЕДРА: МАШИННИ ЕЛЕМНТИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНО – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Студент: Анна-Мария Светославова Димитрова

Факултет МФ     специалност    МУ  гр.24     фак.№ 091210003

ПРЕПОДАВАТЕЛ:  …………….

/А. Янков/

СОФИЯ 2012

Да се изчисли и конструира зъбна предавка по следните

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид на предавката (схема №18)

Честота на въртене на входния вал                                          = 3000

Предавателно отношение 		                                        = 14,5

Предавана номинална мощност (на изхода)                         P = 2,0 kW

Силова машина – Ел.двигател

Работна машина                                                                        ( = 1,5)

Допълнителни данни :

- режим на работа – среден

- конструкция на тялото – по избор

- конструкция на зъбните колела – по избор

- дълготрайност на търкалящите лагери –  L = 10000h

Иска се:

- Сборен чертеж на предавката в необходимия брой изгледи, разрези и сечения по БДС върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1.

- Работни чертежи по БДС на нестандартни детайли, посочени от преподавателя – върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1 или друг подходящ мащаб

2.1.Вал – зъбно колело

2.2.Зъбно колело

3.Обяснителни – изчислителна записка с пояснителни скици указания за използваните стандарти, таблици и литератра – на лист формат А4, подвързани в папка

Проектиране и конструиране

1.Избор на електродвигател и кинематично пресмятане.

  - Определяне на КПД на редуктора

- КПД на цилиндричен двустъпален редуктор – табл.8.21

- КПД на търкалящи лагери – табл.8.21

- общ КПД на редуктора

2.Избор на електродвигател

От табл.8.22 избирам електродвигател АО 100-L2

| Тип ел.двигател | Номинална мощност ,kW | Честота на въртене, | Нормален ток,А при 220V 380V | КПД , % |  |  |  | Маса ,kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО 100-L2 | 3,0 | 2860 | 6,3 | 83 | 0,88 | 6,8 | 2,1 | 30 |

3.Определяне разпределението на предавателното отношение

3.1.Общо предавателно отношение

- отчита се по фиг.8.43 по  линия

3.2.Определяне на оборотите на валовете

на входния вал –   об/мин

на междинния вал –  об/мин

на изходния вал –  об/мин

4.Определяме броя на зъбите на зъбните колела

Приемам броя на зъбите на малкото зъбно колело

5. Определяне на въртящия момент

на входния вал –   Nm

на междинния вал –  Nm

на изходния вал –  Nm

6. Избор на материали за зъбните колела

За и  избирам стомана 40Х по БДС 6354-74, HB>350 табл.8.7

За и избирам стомана 40Г по БДС 6354-74, HB>350 табл.8.7

Метал на корпуса – Чугун

7.Проектно излисляване на модула на първата зъбна предавка

=4.12 при  z=0 и х=0 от графика 8.13 – коефициент, отчитащ влиянието на формата на зъба и на концентрацията на напреженията когато силата действа на върха на зъба: той зависи от броя на зъбите z на колелото, от ъгъла на наклона  и от коефициента на изместване х

- коефициент отчитащ влиянието на ъгъла на наклона

= (1.2 ÷1.3) = 1.3 – коефициент, отчитащ вътрешните динамични натоварвания, причините за които се крият в зъбното зацепване и предавката

при  -фиг.8.14 – коефициент, отчитащ неравномерното разпределение на напреженията на огъване по дължината на зъбите

MPa

- коефициент, отчитащ продължителността на работа на отделното зъбно колело, изброен в брой цикли на натоварването: той зависи от материяла и броя на циклите

- допустимо напрежение на огъване на зъбите [Pa] за дадения материял

= 500 MPa - таблица 8.10. – базово гранично напрежение ( якост на умора ) на огъване на зъбите за дадения материал

- коефициент на сигурност

Приемам стандартен модул

7.1. Определяне геометрията на зъбните колела и

- модул -

- междуосово разтояние

Приемам стандартно междуосово разстояние

- диаметър на делителната окръжност

- диаметър  на основната окръжност

- диаметър на петовите окръжности

- диаметър на върховите окръжности

- диаметър на наличните окръжности

- дебелина на зъбите по делителната окръжност

- коефициент на припокриване

7.2. Намиране на силите в зацепването

- периферна сила

- радиална сила

7.3. Проверка на зъбите на огъване

- фиг. 8.13

7.4. Проверка на зъбите на контактно натоварване

>

>

- фиг. 8.15

- брой на зацепванията за един оборот на даденото колело

L -  продължителност на работа, h

- табл.8.10

8. Проектно изчисляване на модула на втората зъбна предавка

Приемам стандартен модул

8.1. Определяне  геометрията на зъбните колела

- модул -

- междуосово разстояние

- диаметър на делителната окръжност

- диаметър  на основната окръжност

- диаметър на петовите окръжности

- диаметър на върховите окръжности

- диаметър на наличните окръжности

- дебелина на зъбите по делителната окръжност

- коефициент на припокриване

8.2. Намиране на силите в зацепването

- периферна сила

- радиална сила

8.3. Проверка на зъбите на огъване

- фиг. 8.13

8.4. Проверка на зъбите на контактно натоварване

- фиг. 8.15

- брой на зацепванията за един оборот на даденото колело

L -  продължителност на работа, h

- табл.8.10

9. Основни построителни размери на редуктура

Приемам следните размери :

c = 10mm – разстояние между зъбните колела

а = 10mm – разстояние между челата на колелата и вътрешната стена на тялото на редуктора

е =10mm – разстояние от челото на лагера до вътрешната стена на тялото на редуктора

В=Т=20mm – широчина на лагерите на входящия вал при d =20мм

Определяме разстоянието между лагерите

l =B + 2e + 2a + c + + + (5÷10) mm

Определените разстояния не са окончателни.Окончателните им стойности се определят в процеса на конструиране.

10.Якостно изчисляване на  вал

Приемам :

|Равнина XZ

- опорни реакции

Вътрешни усилия

- ви участък  0 ≤ х ≤ 0,034m

- ри участък  0,034 ≤ х ≤ 0,086m

3-ти участък  0 ≤ х ≤ 0,040m

Равнина XY

- опорни реакции

Вътрешни усилия

1- ви участък  0 ≤ х ≤ 0,034

- ри участък  0,034 ≤ х ≤ 0,086

3-ти участък  0 ≤ х ≤ 0,040

11.Якостно изчисляване на 1-ви вал

- опорни реакции

Вътрешни усилия

1-ви участък  0 ≤ х ≤ 0,034m

Равнина XY

- опорни реакции

Вътрешни усилия

1-ви участък  0 ≤ х ≤ 0,034m

12.Якостно изчисляване на 3-ти вал

- опорни реакции

Вътрешни усилия

1-ви участък  0 ≤ х ≤ 0,086m

Равнина XY

- опорни реакции

Вътрешни усилия

1-ви участък  0 ≤ х ≤ 0,086m

13.Избор на лагери

- за 1ви вал

Избирам лагер 6004 с d=20mm D=42mm B=12mm C=7,35kN и =4,5k N

- за 2ри вал

Избирам лагер 6405 с d=25mm D=80mm B=21mm C=26,0kN и =17,8kN

- за 3ти вал

Избирам лагер 6306 с d=30mm D=72mm B=19mm C=22kN и =15k N

14.Пресмятане на шпонковите съединения

- 1ви вал

- 2ри вал

- 3ти вал

Съдържание

1.Заглавна страница..............................................................................................................1

2.Технически данни..............................................................................................................2

3.Пресмятане и коструиране................................................................................................3

- Избор на електродвигател и кинематично пресмятане

- Избор на електродвигател

- Определяне разпределението на предавателното отношение

  - Общо предавателно отношение

  - Определяне оборотите на валовете

4.Определяне броя на зъбите на зъбните колела..........................................................4

5.Определяне на въртящия момент

6.Избор на материали за зъбните колела

7.Проектно изчисляване на модула на първата зъбна предавка.................................5

7.1 Определяне геометрията на зъбните колела И ............................................6

7.2 Намиране на силите в зацепването........................................ .................................7

7.3 Проверка на зъбите на огъване

7.4 Проверка на зъбите на контактно натоварване......................................................8

8.Проектно изчисляване на модула на втората зъбна предавка..................................9

8.1 Определяне геометрията на зъбните колела И

8.2 Намиране на силите в зацепването.........................................................................11

8.3 Проверка на зъбите на огъване

8.4 Проверка на зъбите на контактно натоварване

9.Основни построителни размери на редуктора..........................................................12

10.Якостно изчисление на 2-ри вал...............................................................................13

11.Якостно изчисление на 1-ви вал...............................................................................16

12.Якостно изчисление на 3-ти вал...............................................................................18

13.Избор на лагери..........................................................................................................20

14.Пресмятане на шпонковите съединения..................................................................21