ВАРИАНТ 1

- Определете температурата Tj на прехода на диод, през който протича ток IF =100 mA при пад на напрежението UF = 0.7V, ако топлинното съпротивление Rthj-a = 500 (C/W, а температурата на околната среда е Ta = 30 (C.

- Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

- Определете неизвестните величини:

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10(А | 1mA | ? | ? | ? |

- Начертайте изходните характеристики на транзистор, свързан по схема с ОЕ, и означете областта на отсечка, активната област и областта на насищане.

- Начертайте нискочестотната физична еквивалентна схема на транзистора за малки сигнали (при схема с ОЕ) и дефинирайте основните й параметри.

- Дефинирайте и изчислете стойността на граничната честота (( на транзистор с (о=100 и (T=500MHz.

- Посочете вида на MOS транзистора, показан по-долу.

- Начертайте проходната характеристика и запишете условието за отпушване на MOS транзистора от фигурата .

- Определете областта, в която работи MOS транзистора – линейна (триодна) или насищане (пентодна) и изчислете стойността на дрейновия ток.

- Начертайте символното означение и предавателната (проходната) характеристика на полеви транзистор с управляващ PN преход и N канал.

- Начертайте изходната волт-амперна характеристика на тиристор и обяснете предимствата му пред транзистора като електронен ключ.

- Посочете основните разлики между инфрачервените и индикаторните светодиоди.

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва следната таблица:

Среден (3): от 18 до 29 точки;  Добър (4):  от 30 до 39 точки;   Много добър (5): от 40 до 49 точки;

Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.