ВАРИАНТ 2

- Начертайте в обща координатна система волт-амперните характеристики на диод при две температури.

- Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от ценерови диоди.

- Определете неизвестните величини:

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100(А | ? | 10,1mA | ? | ? |

- Начертайте опростената еквивалентна схема на транзистора по постоянен ток в нормален активен режим.

- Дефинирайте показателя "коефициент на шума" и начертайте графика на спектралната характеристика на шумовете в транзистора.

- Дефинирайте и изчислете параметрите rbe и re на биполярен транзистор при  (=100 и IC=10mA.

- Посочете вида на MOS транзистора, показан по-долу.

- Начертайте проходната характеристика и запишете условието за отпушване на MOS транзистора от фигурата.

- Определете областта, в която работи MOS транзистора – линейна (триодна) или насищане (пентодна) и изчислете стойността на дрейновия ток.

- Начертайте в обща координатна система волт-амперните характеристики на маломощен силициев диод и светодиод.

- Сравнете характеристиките, параметрите и областите на приложение на светодиодните и течнокристални индикатори.

- Начертайте волт-амперната характеристика на фоторезистор.

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва следната таблица:

Среден (3): от 18 до 29 точки;  Добър (4):  от 30 до 39 точки;   Много добър (5): от 40 до 49 точки;

Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.