ВАРИАНТ 4

- Дефинирайте параметъра температурен коефициент на напрежението в права посока на диод TKUF и посочете типичната му стойност за Si маломощни диоди.

- Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

- Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10(А | ? | ? | ? | 100 |

- Начертайте предавателните характеристики на биполярен транзистор при свързване с ОЕ и с ОБ. Посочете начин за графично определяне на коефициентите α и β.

- Дефинирайте и изчислете стръмността gm (S) на биполярен транзистор при стойност на колекторния ток Ic=10 mA.

- Посочете основните максимално допустими параметри на работа на транзистора. Начертайте изходните характеристики и означете областта на безопасна работа.

- Онагледете графично преходните процеси при превключване на биполярния транзистор и означете времената на включване и изключване.

- Посочете вида на MOS транзистора, показан по-долу.

- Начертайте проходната характеристика и запишете условието за отпушване на MOS транзистора от фигурата .

- Определете областта, в която работи MOS транзистора – линейна (триодна) или насищане (пентодна) и изчислете стойността на дрейновия ток.

- Начетрайте в обща координатна система преходните характеристики на MOS транзистори с тънък и с дебел окис.

- Начертайте изходната характеристика на фототранзисторен оптрон.

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва следната таблица:

Среден (3): от 18 до 29 точки;  Добър (4):  от 30 до 39 точки;   Много добър (5): от 40 до 49 точки;

Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.