# Дисциплина

# „ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

# летен семестър 2013/2014 г.

TEMA

ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА N-RADIX КОМУТАТОР В СРЕДА OMNET++

Изготвил: (име, ФН, група)			    		Приел: /ас. Д. Иванова/

Име: Момчил Мариянов Петков

Фак. №: 121211019

Група: 47

1. Задача (изходната постановка)

  - Описание на основните параметри;

  - Включване на предварителни проучвания, наблюдения и допълнителна информация по темата;

1. Описание на високоскоростен комутатор

Архитектурният проект на комутатора се състои от идентични модули за комуникационнен трансфер до съответните изходни портове. Всеки модул съдържа входен мултиплексор, който селектира пакет от съседен комутатор или хост.

Входният регистър съхранява 1 флит и извежда информация за рутинг алгоритъма.

Демултиплексорите (DMUX_Host) предават напред флита до хост, ако е пристигнал сигнал на рутинг функцията за дестинацията. Ако това условие не е сила, флита се предава до съответния изходен порт според изискванията на стратегията за маршрутизация.

Капацитета на буферите е 1 флит. Буферите са свързани с изходните портове посредством „non-blocking crossbar”.

2. Описание на симулационния модел

Симулационният модел е разделен на три етапа: въвеждане на регистри, FIFO буфери и небло- киращи кросбари, представени в ОМНЕТ++ като прости модули, като целият комутатор е модул с натрупване, сложен модул в OMNeT + +.

Всички прости модули, изграждащи комутатора са свързани помежду си чрез канали, както и с връзки между самите комутатори. Канали се състоят от данни за траекторията (data path) и връзки за управление (control links), които NED редактора показва само с една линия. Сложни модули: Комутаторът съдържа модул часовник Module::Clock (), виртуална функция, с която разполага всеки модул в модела. Това позволява лесно определяне на последователността на три етапа: въвеждане на регистри, буфери и изходни портове.

Всеки модул определя собствената си функционалност, но общата стратегия е: всеки модул запазва входни данни, при получаване на съобщение го препраща към следващия модул на системата, като извиква Clock() функцията.

Хостът е прост модул в модела, генератор на трафик. Този модул поддържа своя собствен часовник, който е конфигуриран за всеки симулационен експеримент, за да ни дава различни стойности на предлаганите трафици.

2. Платформа

- Описание на хардуерната платформа;

fksu120706s 81.161.253.64 4 cores 3 GB IPS, omnet

- Описание на използвания софтуер – библиотеки, тулове и т.н.;

OMNeT++ Integrated Development Environment

Version: 4.2.1

3. Процедура по решаване на заданието

- Описание на всички стъпки и елементи по разработване на заданието;

- Конфигуриране на заданието n-radix_switch.ini

- Задаване на изпълнението на симулацията

- Стартиране и резултати

- Стартиране в графична среда

- Извличане на статистики

- Сортиране и копиране на резултатите

- Прехвърляне в ms excel

- Описание на извършените промени в моделите;

- Промяна на брой портове (n_radix_switch.n) на 4 и 8

- Промяна в големина на пакета (*.host[*].PacketSize) на 32, 64 и 128 flits

- Описание на симулационните настройките;

За симулация с един комутатор се използват следните файлове:

n_radix_switch.sh - за бързо изпълнение през конзолата, като се изпълняват 10 отделни пускания (експерименти) за приложен товар (offered load) в границите от 10 до

100 %, което е зададено със следния ред в n_radix_switch.ini:

*.host[*].PacketRate = (${10..100 step 10})

Със следният ред задаваме броят пакети, които всеки хост изпраща. Този параметър влияе на точността на симулацията:

*.host[*].PacketsToSend = 1000

С този параметър на мрежата определяме радикса на комутатора (броят портове);

n_radix_switch.n = 8

ако се запише по този начин, ще се пуснат последователно 8 симула- ции с радикси: 4, 8, 12, 16 ... 32

n_radix_switch.n = (${4..32 step 4}) File n_radix_switch.ini

network = n_radix_switch

# this parameter specifies the switch radix and also number of receiving/sending hosts

# n_radix_switch.n = (${4..8 step 1})

n_radix_switch.n = 8

*.switch[*].*.BufferLength = 16

#

*.switch[*].*.RoutingAlgorithm = "SourceTag"

# total number of packets sent by each host

*.host[*].PacketsToSend = 1000

# packet size (in flits)

*.host[*].PacketSize = 8

#

*.host[*].TrafficPattern = "Uniform"

# specifies offered load form 0 to

100%

*.host[*].PacketRate = (${10..100 step 10})

# Flit size (in bits)

*.host[*].FlitSize = 16

*.switch[*].*.SwitchClock = 8 ns

[Config Uniform]

*.host[*].TrafficPattern = "Uniform"

4. Резултати

- Събиране на симулационни данни;

- Изготвяне на таблици с данни, хистограми, диаграми.

5. Анализ на данните

- Обобщаване и анализиране на данните;

- Заключения и изводи от проведените експерименти;