Технически университет – София

Протокол  №6

на

Тема: Изпитване на Винтов компресор

І.  Принцип на действие, конструкция и означение:компресорите с обемен принцип на действие (КОПД),основно биват два вида-бутални и ротационни.

Буталните могат да са едностъпални и многостъпални.

Ротационните са-винтови с маслено впръскване и сухи.

Компресорите са нерегулируеми пневматични машини.

ІІ.  Цел на изпитването: да се построи работната характеристика на винтов компресор,да се определи полезната и консумираната мощност,да се определи КПД.

ІІІ. Схема на опитната постановка:

IV.Технически данни на компресора.

Вид: Двувинтов с маслено впръскване

Марка: Gardner-Denver

Vрес=200 [литра]

Pраб=10 [bar]

Peл.дв=6   [kW]

N=2900  [1/min]

V.  Измерване и пресмятане на величините:

Q=(Qp*0,48)   [l/min];

P1=pa=0,956         [bar]

P2=pм+pa ,            [bar]

ɛ=p2/p1

k=1,4

Peд=(√3*I*U*cosφ)/1000 , [kW]

U=380 [V]

cosφ=0,9                         Pпол.из= (P1*Q*ln ɛ)/600 ;[kW]

Pk= Peд*ηeд ; [kW]

ηeд= 0,8                           Pпол.ад=(1/600)*(k/k-1)* P1* Q*( ɛ^(k-1/k)-1); [kW]

ηиз=Pпол.из./ Pk

ηaд=Pпол.ад./ Pk

V. Таблици и графики:

| N | Qp l/min | Q l/min | P1 bar | Pм bar | P2 bar | Pпол.из. kW | Pпол.ад kW | I A | Peд kW | Pk kW | ηиз | ηaд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1180 | 556,4 | 0,956 | 0 | 0,956 | 0 | 0 | 8,5 | 5,04 | 4,032 | 0 | 0 |
| 2 | 1240 | 595,2 | 0,956 | 2 | 2,956 | 1,07 | 1,27 | 8,3 | 4,92 | 3,94 | 0,3 | 0,32 |
| 3 | 1200 | 576 | 0,956 | 4 | 4,956 | 1,51 | 1,93 | 8 | 4,74 | 3,8 | 0,4 | 0,51 |
| 4 | 1140 | 547,2 | 0,956 | 6 | 6,956 | 1,73 | 2,34 | 8,09 | 4,8 | 3,84 | 0,45 | 0,61 |
| 5 | 1060 | 508,8 | 0,956 | 8 | 8,956 | 1,82 | 2,55 | 8,95 | 5,3 | 4,24 | 0,43 | 0,6 |
| 6 | 1060 | 508,8 | 0,956 | 10 | 10,956 | 1,98 | 2,87 | 9,9 | 5,9 | 4,72 | 0,42 | 0,61 |