Технически университет – София

Протокол  №3

на Иван Пламенов Димитров

МФ, Група 21, Фак №. 261209227

Тема:  Изпитване на регулируем дросел

І.  Принцип на действие, конструкция и означение:  хидравлични елементи с които сеизменя проходното сечение и съответно хидравличното съпротивление в определен канал или тръбопровод на хидравличната система. Те се използват за регулиране на скоростта на хидродвигателите в системи с нерегулируеми помпи. Те са основен елемент във всички хидроуправляващи устройства.

Означение на регулируем дросел:

С турболентно течение                            С ламинарно течение

ІІ.  Цел на изпитването:  опитно да се построят статичните характеристики на регулируем дросел при три различни дроселни сечения.

ІV.  Схема на опитната постановка:

V.  Измерване и пресмятане на величините:

VІ. Таблици и графики:

| № | α | V | t | P1 | P2 | P1,2 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | 1 | 26,8 | 0,6 | 10 | 0,59 | 2,24 |
| 2. | 6 | 1 | 15,2 | 1,5 | 15 | 1,48 | 3,95 |
| 3. | 6 | 2 | 23,5 | 2,5 | 23 | 2,47 | 5,11 |
| 4. | 6 | 3 | 30,4 | 3,5 | 27 | 3,47 | 5,92 |
| 5. | 6 | 5 | 37,5 | 6 | 40 | 5,96 | 8,00 |
| 6. | 9 | 1,5 | 19,1 | 0,5 | 12 | 0,48 | 4,71 |
| 7. | 9 | 3 | 19,8 | 1,5 | 40 | 1,46 | 9,09 |
| 8. | 9 | 5 | 22,9 | 3 | 70 | 2,93 | 13,10 |
| 9. | 9 | 7 | 25,7 | 4,5 | 90 | 4,41 | 16,34 |
| 10. | 9 | 8 | 26,2 | 5,8 | 105 | 5,79 | 18,32 |
| 11. | 11 | 2 | 19,9 | 0,4 | 25 | 0,37 | 6,03 |
| 12. | 11 | 4 | 23 | 0,9 | 60 | 0,84 | 10,43 |
| 13. | 11 | 5 | 21,2 | 1,5 | 95 | 1,40 | 14,15 |
| 14. | 11 | 8 | 26 | 2,5 | 150 | 2,48 | 18,46 |
| 15. | 11 | 10 | 27 | 3,5 | 195 | 3,48 | 21,82 |

Извод: От графиката следнва, че течението е турболентно Δp=RT.Qдр.