Технически университет – София

Протокол  №4

на Иван Пламенов Димитров

МФ, Група 21, Фак №. 261209227

Тема:  Изпитване на ППК с пряко управление

І.  Принцип на действие, конструкция и означение: предпазва от неконтролируемо повишаване на налягането в хидравличната система.Това са хидравлични елементи които поддържат постоянна разлика между входното и изходното налягане независимо от дебита. За да изпълняват предпазните си функций, винаги се включват паралелно. Те са нормално затворени хидравлични елементи.

Означение

ІІ.  Цел на изпитването: да се построят статичните характеристик на ППК при две различни настройки на налягането.Статичните характеристики дават връзка между регулируемата величина и смущаващата величина.

ІV.  Схема на опитната постановка:

V.  Измерване и пресмятане на величините:

VІ. Таблици и графики:

| № | α | P1 | P2 | P1,2 | V | t | Q | δa | δo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 | 1,8 | 10 | 1,79 | 0,5 | 11 | 2,73 | 0,9 | 50% |
| 2. | 9 | 2,1 | 40 | 2,06 | 1,5 | 10,3 | 8,74 |  |  |
| 3. | 9 | 2,2 | 65 | 2,13 | 3 | 13,4 | 13,43 |  |  |
| 4. | 9 | 2,4 | 105 | 2,38 | 5 | 16,2 | 18,52 |  |  |
| 5. | 9 | 2,5 | 110 | 2,48 | 8 | 24,5 | 19,59 |  |  |
| 6. | 9 | 2,7 | 115 | 2,68 | 10 | 28,8 | 20,83 |  |  |
| 7. | 12 | 4 | 15 | 3,98 | 1 | 22,6 | 2,65 | 0,2 | 5% |
| 8. | 12 | 4,2 | 35 | 4,16 | 3 | 18,6 | 9,68 |  |  |
| 9. | 12 | 4,3 | 75 | 4,22 | 6 | 23,3 | 15,45 |  |  |
| 10. | 12 | 4,3 | 70 | 4,23 | 7 | 24,7 | 17,00 |  |  |
| 11. | 12 | 4,3 | 80 | 4,22 | 8 | 26,3 | 18,25 |  |  |
| 12. | 12 | 4,3 | 95 | 4,20 | 10 | 29,3 | 20,48 |  |  |