Никола Попов, ФТК, 48 група, фак. №111207157

Курсова задача N5:

Инженерен анализ на изделие

Конструктивен анализ

1. Условното означение на реле пневматично в ел. схема. е представено на фигура 1.

2. Физическият принцип на действие на разглеждания технически обект е показан на фигура 2

3. Ред на сглобяване

| № на СЕ | Позиции на участващите съставни части |
| --- | --- |
| СЕ 1 | 18, 19, 20 |
| СЕ 2 | 15, 16, 23, 25, 26, 27, 29 |
| СЕ 3 | 7, 22, 21 |
| СЕ 4 | 9, 11, 8, 14, 12 |

| Операция № | Детайл или СЕ, към която се добавя | Детайл или СЕ, която се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | СЕ 3, СЕ 2 |
| 2 | 10 | СЕ 4 |
| 3 | 10 | 28, 24, 13 |
| 4 | 10 | 6 |
| 5 | 6 | 4, 5 |
| 6 | 6 | СЕ 4 |
| 7 | 10 | 17 |
| 8 | 17 | 2, 3 |
| 9 | 17 | 1 |

4. Списък на причините за нефункциониране на изделието.

1. Деформация (пластична/механична повреда) на мембраната (поз. 8).

2. Лош контаткт поради окисление на контактните пластини (поз. 15 и 16).

3. Пластична деформация на контактните пласини (напр. поради умора на метериала) (поз.15 и 16). Загуба на пружиините свойства.

4. Контакт в нормално (отворено) състояние, поради прекомерно затягане на регулиращия винт (поз.18).

5. Липса на захранващо напрежение, поради огъване на някой от проводящите контури.

Функционален анализ:

Главна фунцкия:

Главната функция на разглеждания технически обект (ТО) е включване на електрическа верига.

Основни функции:

Основните функции са:

въвеждане и извеждане на електрически ток

преместване на елементите в ТО

F1 – Въвеждане на налягане (поз. 9,10 и 11)

F2 – Деформация (поз. 8)

F3 – Преместване и водене на движение (поз. 22, 21, 15 и 7 (водене))

F4 – Провеждане на ел.енергия (поз. 1 (въвеждане/извеждане), 15 и 16)

F5 – Електрическа изолация (поз. 21, 25, и 26)

F6 – Настройка (поз. 18, 19, 20)

F7 – Защита (поз. 2 и 17)

F8 – Закрепване (вътрешно 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 27, 28 и 29, външно 11 и 12)

Анализ на функциите на повърхнините на детайл:

Разглеждаме детайлът „Скоба” (поз. 6)

| Пов. | Функция | Форма | Задълж. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осигурява закрепване за корпуса 10 | Цилиндрична | Да* |
| 2 | Осигурява закрепване на рег. винт 18 | Цилиндрична | Да* |
| 3 | Ограничава детайла | Равнинна | Не |
| 4 | Ограничава детайла | Цилиндрична | Не |
| 5 | Ограничава детайла | Равнинна | Не |
| 6 | Ограничава детайла | Равнина | Да* |
| 7 | Ограничава детайла | Равнина | Да* |

* зависи от връзките с другите детайли

Функционално-стойностна оценка:

А. Определяне на значимостта на всяка функция.

Подреждане на функциите по важност и изчисляване на относителната им тежест.

| Rr | Fx | αr, % |
| --- | --- | --- |
| R1 | F1 | 22.22 |
| R2 | F2 | 19.44 |
| R3 | F3 | 16.67 |
| R4 | F4 | 13.89 |
| R5 | F5 | 11.11 |
| R6 | F6 | 8.33 |
| R7 | F8 | 5.56 |
| R8 | F7 | 2.78 |

Стойността на α(Rr) се пресмята по формулата:

αr = [100/(1+2+.. +p)]*(p-r+1) [%],

където „p” е общия брой разкрити функции, а „r” е поредния номер в ранжирания списък.

Б. Определяне на относителните разходи за фактическото реализиране на всяка функция.

| Детайл № | Функция Fx | Цена [лв] |
| --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |  |
| 1 |  |  |  | 1 / 14 |  |  |  |  | 14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1 / 2 |  | 2 |
| 3 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 7 | 7 |
| 4 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 1 | 1 |
| 5 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 0.4 | 0.4 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 8.5 | 8.5 |
| 7 |  |  | 1 / 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 8 |  | 1 / 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 9 | 1 / 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 10 | 0.2 / 6.8 |  |  |  |  |  |  | 0.8 / 27.2 | 34 |
| 11 | 0.4 / 11.2 |  |  |  |  |  |  | 0.6 / 16.8 | 28 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 3.5 | 3.5 |
| 13 (7 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 3.5 | 3.5 |
| 14 (3 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 1.5 | 1.5 |
| 15 (4 бр.) |  |  | 0.4 / 5.6 | 0.6 / 8.4 |  |  |  |  | 14 |
| 16 (4 бр.) |  |  |  | 1 / 16 |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 1 / 8 |  | 8 |
| 18 (2 бр.) |  |  |  |  |  | 1 / 2 |  |  | 2 |
| 19 (2 бр.) |  |  |  |  |  | 1 / 0.6 |  |  | 0.6 |
| 20 |  |  |  |  |  | 1 / 0.5 |  |  | 0.5 |
| 21 (4 бр.) |  |  | 0.6 / 3.6 |  | 0.4 / 2.4 |  |  |  | 6 |
| 22 (2 бр.) |  |  | 1 / 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 23 (4 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 2 | 2 |
| 24 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 2 | 2 |
| 25 (2 бр.) |  |  |  |  | 1 / 6 |  |  |  | 6 |
| 26 (4 бр.) |  |  |  |  | 1 / 12 |  |  |  | 12 |
| 27 (6 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 9 | 9 |
| 28 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 1 | 1 |
| 29 (2 бр.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 3 | 3 |
| (Cx лв. | 32 | 11 | 19.2 | 38.4 | 20.4 | 3.1 | 10 | 86.4 | 220.5 |
| % | 14.5 | 5 | 8.7 | 17.4 | 9.3 | 1.4 | 4.5 | 39.2 | 100 |

В. Функционално стойностна диаграма.

Изводи:

За реализацията на функцията F2 са изразходвани сравнително малко средства. Може да се помисли върху ново конструктивно решение, което да повиши качеството на ТО. По същите причини, трябва да се помисли и върху функцията F6, както и отчасти за F3.

От друга страна, за функцията F8 са изразходвани прекомерно много средства, предвид нейната важност. Би било добре, да се помисли над ново конструктивно решение.

Предложения за други варианти на конструктивни решения:

Метод на контролните въпроси:

Може ли да:

се промени формата на детайл – формата на скобата 6 може да се опрости.

се олекоти детайл – в зависимост от наляганията, при които се използва релето, корпусът 10 (в някои случаи дори 9 и 11) може да се изработи от някакъв вид полимер. Капакът 17 също може да се изработи от полимер.

се обединят детайли – 21 и 22 могат да бъдат заменени с друг, диелектричен детайл. Освен това, функцията на горните контактни пластини може да бъде поета от регулационните винтове 18.

Метод на фокусните обекти:

1. Фокус „Пневматично реле”, синоними - реле

2. обратно, двойнодействащо, хидравлично, сигнално

3. обратно – с обратен принцип на действие

двойнодействащо – и в двата случая (задействано или не) да дава контакт на съответните си изходи

хидравлично – действащо с помощта на някаква течност

сигнално – използващо сигнализация за индикиране на включено положение

4. обратно реле – реле, задействано от отрицателно налягане

двойнодействащо реле – което има две контактни групи – едните правят контакт при нормално състояние, а другите – при повишено

хидравлично реле – такова, което използва налягането на някаква течност

сигнално реле – с вградена звукова (или светлинна) сигнализация, индикираща включено (изключено) положение

Ще разгледаме примера за сигналното реле

Когато релето е включено, специално добавена лампа се включва за да покаже че релето работи. Лампата е свързана към контактната група и след като се осъществи връзка се включва.

Размерен анализ

1.1. Определяне на сглобките и граничните отклонения

Фигура 5.34, сглобка между детайли 4 и 7 (26H8/h8) :

А) сглобката е в система „основен отвор”, понеже допусковият знак на отвора е Н;

Б) сглобката е с хлабина, понеже допусковият знак на вала е h;

В) граничните отклонения  са :

- за отвора (26Н8):

Горно отклонение – 0,33mm;

Долно отклонение – 0mm;

- за вала (26h8);

Горно отклонение – 0mm;

Долно отклонение - -0,33mm;

1.2. Графично изобразяване на допусковите зони :

2. Сглобки на чертеж 4 са :

Ø1H7/m7

Ø41H8/e7