Технически университет – София Филиал – Пловдив Курсова работа по дисциплината: “Предпечатни процеси II ” Тема: Видове средства за въвеждане на изображения. Принцип на работа, разновидности, основни характеристики. Файлови формати. Изготвил: Радослав Асенов Караджов Специалност: Полиграфия, 21А Фак.№ 241522 Проверил ................... Съдържание: 1. Скенери 1.1 Плоски скенери 1.2 Барабанни скенери 1.3 Скенери за диапозитиви 1.4 Ръчни скенери 2. Камери 3. Файлови формати 3.1 BMP 3.2 GIFF 3.3 JPEG 3.4 PNG 3.5 TIFF 3.6 EPS Скенери Въпреки масовото навлизане на цифровите апарати и многообразието от CD/DVD дискове с картинки, които се продават, все още основно средство за въвеждане на изображения в компютъра остава скенерът. Ще разгледаме основните видове скенери, принципът им на работа, основните им характеристики и приложения. Тъй като производителите на скенери използват различни драйвери (модули), които позволяват да управлявате вашия скенер, няма да се спираме върху софтуерните настройки. Днес съществува изключително многообразие от скенери на пазара - с цени от няколко десетки лева до десетки хиляди лева, разделителна способност от 100 до 15 000 dpi и т.н. Ако все още не разполагате с това така ценно устройство, на следващите страници ще получите информация, която ще ви помогне в избора на вашия пръв скенер. Основните видове скенери са: ръчни, плоски и барабанни, като всеки от тези видове има сфери на приложение, предимства и недостатъци. Плоски скенери Плоските скенери са най-разпространените, което се дължи на факта, че повечето от сканираните оригинали са равнинни и непрозрачни и не на последно място, тяхната достъпна цена. До голяма степен приличат на копирните машини. При тях оригиналът, който ще се сканира, се поставя върху стъкло (с образа надолу). Под стъклото е разположена шейна, на която са закрепени лампа и фоточувствителни елементи (матрица). Отразената от оригинала светлина, чрез система от оптични елементи, попада върху матрицата, която реагира на R, G и B компонентите на светлината. Изображението, което се подава към компютъра, е RGB. Някои от по-скъпите модели скенери, вместо една лампа излъчваща бяла светлина, имат три (излъчващи червена, зелена и синя светлина). Това позволява, при нужда, да се сканира на три пъти (по един път за всеки цвят), при което се получава по-качествено изображение, благодарение на елиминирането на ред смущения. Много от плоските скенери са оборудвани със специална приставка, която позволява да се сканират прозрачни оригинали (диапозитиви). На приставката е монтирана допълнителна лампа, като в този случай светлината преминава през оригинала, а не се отразява от него. Барабанни скенери Барабанните скенери се отличават с по-добра чувствителност към светлината, по-висока разделителна способност и оптична плътност - разбира се, на съответната цена. Могат да сканират прозрачни или непрозрачни оригинали, които се поставят върху външната или върху вътрешната цилиндрична повърхност на барабана (зависи от модела на скенера). Колкото е по-голям диаметърът на барабана, толкова по-голям оригинал ще можете да поставите на него. Обикновено, по-високопроизводителните и скъпи модели се предлагат в комплект с работна станция с инсталиран специализиран софтуер, който да ги обслужва. Скенери за диапозитиви Както се разбира от наименованието, това са специализирани скенери за фотоленти (диапозитиви). Характерно за тях е много голямата им разделителна способност. Това е така, защото от сравнително малък по площ оригинал (35 мм), често трябва да се подготви изображение с по-големи размери и нужната разделителна способност - диапозитивът трябва да бъде сканиран с по-голяма разделителна способност. Ръчни скенери Днес те са предназначени да задоволяват нуждите на потребителя по време на път. Характеризират се със сравнително ниска разделителна способност. Въвеждат изображението в компютъра, като се плъзгат ръчно върху сканирания оригинал, който трябва да бъде равен и гладък. На външен вид приличат на скенерите за баркодове в супермаркетите. Не намират широко приложение в предпечатната подготовка, главно поради тяхната неразпространеност и факта, че качеството на изображението силно зависи от стабилната ръка на оператора. Камери Цифров фотоапарат Фотоапаратът е сложна система, която се състои от следните основни възли: 1. оптична част – обектив; 2. система за оценка и трансфер на изображението – измервателна част, затвор; 3. детектор на изображението – електронен фотосензор или филм. Уеб камера Уеб камера е устройство, свързано към компютър или компютърна мрежа, често с помощта на USB порт, или, ако е свързан към мрежа, Ethernet и Wi-Fi. Най-популярната употреба е за videotelephony , позволяваща на един компютър, за да действа като видеотелефония или видео конферентна станция . Други популярни приложения, сред които са запис на видео файлове или дори все още изображения, са достъпни множество софтуерни програми , приложения и устройства. Файлови формати BMP BMP (Bitmap File) е графичен формат, създаден от Micro$oft, и е основният използван в Windows. Разширението на файловете идва от термина BitMaP, който в превод означава “карта на битовете”. Вариантите по отношение на разделителната способност при него са без ограничение, а по отношение на броя на цветовете се поддържат 1, 2, 4, 8, 16, 24 и 32 бита на пиксел. Това е формат, при който обикновено не се използва компресия при съхраняването на изображенията, затова и размерът на крайните файове е доста голям. GIF Създателите на форманта GIF (Graphics Interchange Format) са CompuServe. GIF има две разновидности: стандартната, която се означава GIF87a, и GIF89a, при която е добавена възможност за анимиране. Основното му предназначение е съхранение и компресиране на изображения с малък брой цветове, притежаващи сравнително много на брой едноцветни области, рязко разделени една от друга, например таблици или диаграми. Малкият обем на GIF-овете се постига чрез използването на алгоритъм LZW. Компресията LZW (Lemple-Zif-Welch) е специфична технология за компресиране на GIF, TIFF, PDF и PostScript файлове. Тук качеството на изображенията се запазва, защото информацията за него се съхранява напълно, но големината на файла намалява с около 30%. Компресията LZW е най-ефективна, когато се прилага при изображения с големи едноцветни области или графики. Тя е подходящя и при съхраняване на изображения, съдържащи алфа-канали, в чиято основа стоят големи черно-бели площи. GIF има следните технически характеристики: поддържа разделителна способност до 1024x768 пиксела при максимална дълбочина на цвета до 8 бита на пиксел или палитра от 256 избрани цвята. Нищо не пречи това да бъдат 256 различни нюанса на определен цвят. Броят на цветовете може да се задава от 2 до 256, като по-малкият брой цветове води до намаляване на обема на изобажението. GIF поддържа прозрачност, която се задава, а един от цветовете от палитрата се обозначава като прозрачен. Разновидността GIF 89a позволява създаване и преглеждане на несложни анимации. Този “анимиран” ефект се получава вследствие на възможността за разделяне на изображението на кадри. GIF89a притежава способността да дефинира някои от кадрите като разлика с изображението на даден основен кадър. така отпада повтарящата се информация и информационния размер значително намалява. Процесът се нарича оптимизиране. GIF позволява към изображението да се прикрепи и текст с дължина до 255 символа. JPEG Името на този формат идва от съкращението на името на неговите създатели, а именно Joint Photofraph- ic Experts Group. Неговото основно предназначение е съхранението не реални изображения с много на брой цветове в максимално смален обем. Казано иначе, форматът е особено подходящ за снимки, което обяснява и все по-масовото му използване в цифровите фотоапарати. JPEG постига доброто си ниво на компресия основно поради загуба на информация. Това става на два етапа, като се разчита на факта, че човешкото око не е толкова чувствително и не може да улови сравнително малките разлики в цветовете. Първо се намалява информацията, свързана с цветовете, а след това и тази, която се отнася до пикселите в предходните зони на изображението. Това, както и нивото на компресия на JPEG файловете, в повечето случаи би могло да се коригира от потребителите. JPEG използва основно две цветови схеми: 24-битова и 8-битова в степените на сивото (grayscale), но не поддържа прозрачност. PNG PNG (Portable Network Graphics) е свободен формат, специално проектиран за работа в уеб. Основната причина, която води до появата на този формат, е, че се търси достатъчно добър и надежден заместник на остаряващите вече стандарти GIF и JPEG. Съвременния PNG няма ограничения относно цветовите палитри, дълбочината на цвета, както и към резолюцията. Основната разлика, отличаваща го от JPEG, е, че неговата компресия е без загуби на качеството, за сметка на известно увеличение на обема на изходния файл. PNG предоставя много удобства при създаване на елемени за уебстраници благодарение на усъвършенстваната в сравнение с GIF поддръжка на прозрачност и многослойност. Неговите слоеве достигат до 254 - повечето формати са ограничени само до два слоя, а прозрачността на всеки от тях може да варира от 0 до 100%. Освен това е възможно многократното компресиране и разкомпресиране на файла, без това да доведе до прогресивно влошаване на качеството, както се случва при JPEG. TIFF Това е преди всичко професионален графичен формат, разработен съвместно от Aldus и Micro$oft. Пълното му наименование е Tagged Image File Format. Утвърждава се като графичен стандарт, предимно в областта на предпечатнана подготовка и издателската дейност. Поддържа се до 24-битов цвят и разделителна способност без ограничения, има и опция за компресия на графичната информация. TIFF е изключително гъвкав формат, поддържащ възможността за съхраняване на няколко изображения и друга информация, предимно текст, в един общ файл. В повечето случаи TIFF служи като “контейнер” за няколко JPEG изображения. EPS Encapsulated Postscript Format (EPS) първоначално е разработен като изходен формат на подготвени за отпечатване графични изображения. По принцип този формат е създаден не за по-нататъшна обработка на графични файлове, а за директно използване от програми за предпечатна обработка, както и при експонация. Повечето векторни програми използват EPS като един вид преход между векторизирания файл и обръщането му в растерна графика. Това е така, защото той притежава всичко необходимо за безприпятствано пренасяне на графична информация. EPS файловете поддържат практически всички цветови палитри и схеми. Един такъв файл може да съдържа едновременно растерни изображения и векторни графики - криви и текст, което осигурява възможно най-високо качество на отпечатаното изображение. Предимство е, че EPS файловете могат да се увеличават и намаляват без влошаване на качеството на изображението. Недостатък е, че не се поддържат алфа-канали и слоеве.