НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. Ломоносов”

Тема: Матрични принтери. Принцип на действие, основни блокове, основни характеристики

Разработил: Даниел Вирчев

18.10.2010 г.

София

Матричен принтер

Матричният принтер е ударен. При този принтер ударният механизъм се състои от подобни на иглички чукчета, които удрят лентата към хартията. Този принтер е евтин и малко шумен. Основната му характеристика е броят на иглите в печатащата глава. Обикновено са 9- или 24- иглени. Те са разположени в успоредни, шахматно разположени редове. По-големият брой игли повишава качеството на печата. Главата се движи хоризонтално по листа, за да бъде отпечатан даден ред и всяка игла се активира, когато е необходимо да се формира даден символ, Ударът е изчислен много прецизно, за да попадне на определена позиция в матрицата. Иглите се задействат в движение, тъй като печатащата глава не спира, докато не достигне до края на реда. Някои матрични принтери печатат и в двете посоки, за да постигнат по-голяма скорост. Скоростта на печат се определя от броя символи, които печата принтерът за една секунда. Измерва се в символи за секунда – cps (character per second). Най-известните марки матрични принтери като Epson, Star, Oki, CPF печатат със скорост от 300, 500, 1120 cps. Матричните принтери могат да бъдат за тесен печат – 80 col (колони) и широк печат от 136 col.

Матричните принтери се делят на 2 групи :

- Серийни – в тях печатащата глава съдържа игли подредени във вертикала (колонка) и съответно електромагнитен механизъм за изстрелването им. Броя на иглите може да бъде: 9 игли в една колона, 18 игли в две колони или 24 игли в две колони.

- Линейни – за разлика от предния модел, ползват чукчета вместо игли, които са подредени в хоризонтален ред. По този начин оформят печатащ модул. Постоянен магнит държи пружината на чукчето в напрегнато състояние. При подаване на импулс от драйвера, през бобината протича електрически ток и създава електромагнитно поле противоположно на това от постоянния магнит. При това взаимодействие на двете полета пружината се освобождава и изстрелва чукчето напред към мастилената лента и хартията.

| Серийни матрични принтери Параметри: | Стойности |
| --- | --- |
| Технология: | Сериен матричен печат |
| Скорост на печат CPS (Знаци за секунда) | 200 - 1120 CPS (draft) |
| Разделителна способност DPI (Точки в инч) | 72 - 360 DPI |
| Копия (Оргинала +) | 4 - 9 |
| Живот на главата | 200 - 400 милиона знака |
| Месечно натоварване PPM (Страници на месец) | 6,000 - 60,000 PPM |
| Цена [US$] | 50 - 3,500 $ |
| Цена на страница (цента) | 0.15 - 0.2 |

Блокова схема