НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. Ломоносов”

Лабораторно упражнение № 5

Тема: Принтери. Интерфейси за ударни и безударни принтери.

Разработил: Даниел Вирчев

18.10.2010 г.

София

Задания:

- Да се систематизират основните разновидности на принтерните устройства според:

      - организацията на печата и принтерната работа.

      - скоростта на печат: времето за печатане на един знак или една страница.

      - използваният интерфейс към компютъра.

(Изготвят: Даниел Вирчев и Владислав Манолов)

- Да се опишат разновидностите на паралелните интерфейси на принтер.

(Изготвят: Алекс Петров и Димитър Димитров)

- Да се опишат разновидностите на серийните интерфейси, подходящи за включване на принтери.

(Изготвят: Алекс Петров и Димитър Димитров)

- Да се опишат наличните портове от лабораторната компютърна конфигурация, използвани за включване на принтери.

(Изготвят: Даниел Вирчев и Владислав Манолов)

Резултати, получени в хода на упражнението

Задание № 1

. Принтер

Принтерът е външно устройство предназначено да извежда на твърд носител (хартия) символна или графична информация. Класификацията на принтерите може да се направи по различни критерии: по начина на извеждане на информацията, по принципа на формиране на изображенията, по принципа на управление на печата и други.

По начина на извеждане на информацията принтерните устройства биват символни и графически. Символните (текстови) принтери извеждат информацията като отделни символи. За един цикъл от печата се формира един символ (графически знак). Графическите печатащи устройства извеждат информацията не като цели символи, а като отделни точки или линии. Количеството точки за единица дължина определя разделителната способност на принтера, която има различни стойности по вертикала и хоризонтала. В тези принтери всяка точка има координати, които определят местоположението й в документа.

Първите принтери са представлявали управляеми пишещи машини. Тe се отнасят към принтерните устройства с ударно действие. Биват два типа: символни принтери, при които отделните символи имат свои метални форми и матрични (иглени)принтери, при които формата на всеки символ се формира от отделни точки (игли).

Друг тип принтерни устройства (безударни) се основава на принципа на ксерографически печат. В основата на този принцип стоят три физически явления:

- съществуването на фотопроводящи материали, които имат голямо електрическо съпротивление, когато се намират на тъмно, но са добри проводници когато са осветени;

- привличането на частици с противоположни електрически заряди;

- свързването на вещества с подходящ материал, когато този материал се разтапя, а след това кристализира.

Изображението на хартията се нанася посредством промеждутъчен носител, чувствителен към електрическо въздействия, електростатично или магнитно поле и други. Ако материала на носителя е фотопроводящ, при облъчване на едно изображение се получават тъмни и светли участъци и върху носителя се образуват електропровидими и електроизолационни участъци. Обикновено промеждутъчния носител се изпълнява във вид на барабан. Изображението върху него се нанася посредством лазерен лъч. След това изображението се проявява, като на повърхността на барабана се нанася смес от сухи кристали и прах, прилепващи към фиксираното на барабана изображение. Концентрацията на тези кристали се определя от електрическите свойства на носителя. Така на определени места се концентрират повече от кристалите на оцветителя (тонера), а на други места – по-малко. Към барабана се притиска чистия лист хартия, върху който се пренася оцветения кристал. Листа с нанесения върху него кристален материал се подлага на термообработка – нагрява се до разтапяне на кристалите, които в течно състояние проникват в порите на хартията и се закрепват добре към нея. Разрешаващата способност на тези принтери е висока.

Към принтерите с безударно действие се отнасят и термическите и струйните принтери. Термическите принтери използват специална термочувствителна хартия, която изменя своя цвят под действието на топлинни лъчи. При струйните принтери течния кристал (мастилото) се намира в специални печатащи глави. Главата има отвори (дюзи), през които мастилото може да премине само при определени условия. Тя е с доста малък диаметър, така че мастилото не може свободно да изтича поради повърхностното напрежение на течността. В печатащата глава има терморезистор, който при подаване на импулс към него нагрява мастилото и го изпарява. Парите на мастилото преминават през дюзата и попадат върху хартията във вид на капка. Тъй като печатната глава може да работи с няколко дюзи, в които може да има различни цветове мастило, мастилено-струйните принтери по-често се изпълняват като цветни печатащи устройства.

- Според организацията на печата и принтерната работа.

Има два основни вида принтери, ползвани в персоналните компютри – ударни и безударни. Ударните ползват механично устройство за нанасяне на отпечатък върху хартията през омастилена лента. Това са матричните принтери. Неударните принтери ползват топлина, лазер или струя мастило. Това са термичните, лазерните и мастиленоструйните.

| Класификационен признак |  | Клас печатащи устройства |  | Типични представители/подкласове |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Според начина на формиране |  | Знакопечатащи |  | Лостови, "Печатаща глава", "Маргаритка" |
| на печатния знак |  | Знакосинтезиращи |  | Матрични, щтрихови |
| Според технологията на |  | Ударни |  | Иглени, барабанни, верижни, с гъвкав печатен диск |
| печат |  | Безударни |  | Лазерни, LED, струйни, термични |
|  |  |  |  | Ел.химични, електрографични, фотографски |
| Носител - печатаща глава |  | Статични |  | Иглени, печатащи глави, "маргаритка" |
| при отпечатването |  | Динамични |  | Барабанни, верижни, ел. химични, лазерни |
| Според принципите на |  | Последователни |  | Иглени, "печатаща глава", "маргаритка" |
| формиране на |  | Паралелни (Редови и |  | Барабанни, верижни, термични, ел.химични |
| печатния ред във времето |  | Странични) |  | лазерни, светодиодни |
|  |  | Персонални; Офис |  | Иглени, лазерни, термични, струйни |
|  |  | Мрежови (принт сървъри) |  | Лазерни, цветни, heavy duty |
|  |  | За интензивен печат (Нeavy Duty) |  | Барабанни, верижни, иглени, лазерни |
| Според употребата |  | Преносими (Portable) |  | Струйни, иглени, термични |
|  |  | Професионални |  | Лазерни |
|  |  | Широкоформатни |  | Струйни, електрохимични, фотографски |
|  |  | Цветни |  | Струйни, лазерни, термични |
|  |  | Специализирани |  | POS, CD-ROM, bar code, label, ticket, etc. |

- Според скоростта на печат: времето за печатане на един знак или една страница.

  - Матричен принтер –  Скороста на печата се определя от броя символи, които печата принтерът за една секунда. Мерна единица - символи за секунда cps (character per second). Скорост на печат – 300, 500, 1120 знака в секунда.

  - Лазерен принтер – Скоростта на печат – 15÷45 (страници в минута) за черен печат, 4÷8 (страници в минута) за цветен печат.

  - Мастиленоструен – Скорост на печат – 300, 500 знака в секунда. Или 8÷30 (страници в минута) за черен печат, 8÷22 (страници в минута) за цветен печат.

    - Според  използваният интерфейс към компютъра.

      - Паралелен порт (LPT1 – LPT3) чрез 25-пинов женски D конектор

      - Разширен паралелен порт (EPP)

      - Порт с разширени възможности (ECP)

      - USB

      - Bluetooth

      - FireWire (IEEE 1394)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой копия: Принтерите се оценяват по броя на копията, които се очаква да произвеждат месечно. Купете този, който отговаря на вашите специфични натоварвания и изисквания.

Скорост на печат: Тук има два фактора, които трябва да обмислите – броят на страниците, отпечатвани за минута (ppm), и времето за подготовка за отпечатване на първата страница. Ако имате адвокатска кантора, например, отпечатването на един документ от 200 страници ще ви отнеме около половин час с принтер със скорост на печат 8 стр./мин. Принтер със скорост на печат 35 стр./мин. ще свърши тази работа за по-малко от шест минути. Ако обаче основно във вашата фирма се печатат голямо количество писма от две страници, по-важният фактор е времето, което е необходимо за започване на печат на първата страница.

Разделителна способност (резолюция): Измерва се в точки на инч (dpi). Колкото е по-голямо това число, толкова по-ясно е изображението.

Разходи: Цената на касетите с тонер може да надхвърли цената на самия принтер. Най-голяма грешка правят хората, които купуват принтери на базата на цената на самото устройство и не гледат цените на консуматива – а обикновено най-евтините принтери имат по-висока цена на отпечатано копие.

Размер на хартията: Ако искате да печатате материали с размери, по-големи от А4, трябва да се уверите, че принтерът поддържа такива размери на хартията.

Работа в мрежа: Някои принтери имат вградени мрежови възможности, докато други ги предлагат само като допълнителна опция.

Тави за хартия: Дали принтерът има отделни тави, така че можете да държите готови за печат по всяко време хартия с формат А4 и пликове за писма, или ще ви се налага да сменяте хартията всеки път? Дали тавите могат да поемат достатъчно хартия или трябва непрекъснато да ги зареждате? Проверете преди да купите.

Двустранен печат: Може ли принтерът да печата върху двете страни на хартията или само върху едната? Някои принтери включват двустранния печат като стандартна функция, други като опция, а трети въобще не предлагат такава възможност.

Задание № 2

Паралелен интерфейс - строго дефиниран, удобен, бърз, използван основно за  включване на принтери.

Видове паралелен интерфейс:

- Стандартен паралелен интерфейс - първите паралелни принтерни портове работят с висока за времето си скорост - 50 или 150 кбайта/сек. Обменят информация само в едната посока - от  компютъра към принтера.

- PS/2 паралелен интерфейс - прави комуникацията двупосочна.

- Разширен паралелен интерфейс - повишава скоростта на предаване до 2000 МВ/s. Приет като индустриален стандарт през март 1992 г.

Логически интерфейс - един и същ за всички паралелни портове.

Замислен е при изграждането на първите персонални компютри на IBM. Стандартизираните части на проектантското решение включват:

- Входно / изходни регистри -  използват се за осъществяване на връзка между паралелния интерфейс и останалите части на системата.

- Имена на устройствата, които операционната система използва за обръщение към портовете -  LPT1, LPT2, LPT3. LPT1 се присвоява на първия намерен активен адрес.

Прекъсвания:  07 - за първия паралелен канал;05 - за втория паралелен канал;

Конструкция на портовете:

- D образна форма;

- 15 извода за монитор;

- 9 извода за серийния порт;

- 25 извода за паралелния порт.

Задание № 3

### Сериен интерфейс - Използва се за включване на  устройства, изискващи двупосочна връзка - модеми, серийни принтери, скенери и др. Преобразува паралелната машинна дума (8, 16 или 32 разряда) в последователност от битове предавани един след друг.

Реализиран е по стандарта RS 232 и другото му наименование е комуникационен порт. Данните се предават и приемат в асинхронен режим.

FireWire (IEEE 1394)

Високоскоростна серийна шина за връзка между компютър и периферия. Стандартът е разработен от Apple и Texas Instruments. Предлага се в два варианта – PCI и РС карта. Поддържа до 63 устройства и скорост на трансфер до 400Mbps. Устройствата се конфигурират автоматично и могат да се включват или изключват без да се спира системата. Към IEEE 1394 контролер могат да бъдат включвани твърди дискове, CD-ROM, DVD, скенери, цифрови фотоапарати, видеокамери, принтери и други.

SSA (Serial Storage Architecture)

Използва се само при твърдите дискове, но има вероятност в бъдеще да намери приложение и при лентови устройства, CD-ROM, принтери, скенери и други. Разработка е от IBM.  Поддържа до 127 устройства. Един SSA контролер  има два канала (по 20MB/s) - единият за предаване, а другият за приемане. Със спецификацията SSA160 скоростта на обмен се увеличава 4 пъти.

Fibre Channel

Това е следващото поколение високо производителен интерфейс, който се използва за свързване на голям брой дискови носители към сървър или група от сървъри. При него могат да се използват както оптични така и медни кабели. Скоростта на трансфер на данни е до 100MB/s, а разстоянието при използване на оптичен кабел е до 10 километра.

Serial ATA

Интерфейсът Serial ATA е предназначен за включване на  устройства с интерфейси ATA и ATAPI, т.е. твърди дискове, CD, DVD и други. Той използва тънък кабел, подобен на този, използван за включване на аналоговия CD-ROM изход. Система "master-slave" повече не се използва, тъй като всяко устройство се включва чрез свой кабел (топология "звезда"). Стандартните ATA-дискове се включват към SATA-контролера чрез адаптер и обратно - SATA-диск чрез адаптер се включва към стария контролер.

Задание № 4

Ports (COM & LPT)

Communications Port (COM 1)

Details

| Device Instance Id | ACPI\PM0501\1 |
| --- | --- |
| Hardware Ids | ACPI\PNP0501 *PNP0501 |
| Compatible Ids | *PNP0500 |
| Matching Device Id | *pnp0501 |
| Service | Serial |
| Enumerator | ACPI |
| Capabilities | CM_DEVCAP_UNIQUEID CM_DEVCAP_SILENTINSTALL |
| Devnode Flags | DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations |  |
| Removal Relations |  |
| Bus Relations |  |
| Device Upper Filters | serenum |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer | MsPorts.DII,PortsClassInstaller |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers |  |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D3 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED PDCAP_WAKE_FROM_D3_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D3 S2 → Unspecified S3 → D3 S4 → D3 S5 → D3 |

General

Device Type: Ports (COM & LPT)

Manufacturer: (Standard port types)

Location: Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller

Port Settings

Bits per second: 9600

Data bits:           8

Parity:                None

Stop bits:           1

Flow control:     None

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 1.7.2001 г.

Driver Version: 5.1.2600.0

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| IRQ 4 I/O Range 03F8 – 03FF |

Communications Port (COM 2)

General

Device Type: Ports (COM & LPT)

Manufacturer: (Standard port types)

Location: Unknown

Port Settings

Bits per second: 9600

Data bits:           8

Parity:                None

Stop bits:           1

Flow control:     None

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 7.1.2001 г.

Driver Version: 5.1.2600.0

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| I/O Range 02F8 – 02FF IRQ 03 |

Details

| Device Instance Id | ROOT\*PNP0501\1_0_17_1_0_0 |
| --- | --- |
| Hardware Ids | *PNP0501 |
| Compatible Ids |  |
| Matching Device Id | *PNP0501 |
| Service | Serial |
| Enumerator | ROOT |
| Capabilities |  |
| Devnode Flags | DN_ROOT_ENUMERATOR DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations |  |
| Removal Relations |  |
| Bus Relations |  |
| Device Upper Filters | serenum |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer | MsPorts.DII,PortsClassInstaller |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers |  |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D0 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D3 S2 → D3 S3 → D3 S4 → D3 S5 → D3 |

ECP Printer Port (LPT 1)

General

Device Type: Ports (COM & LPT)

Manufacturer: (Standard port types)

Location: Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller

Port Settings

Never use an interrupt

LPT Port Number:  LPT 1

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 7.1.2001 г.

Driver Version: 5.1.2600.0

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| I/O Range 0378 – 037F I/O Range 0778 – 077D |

Details

| Device Instance Id | ACPI\PNP0401\4&369939D9&0 |
| --- | --- |
| Hardware Ids | ACPI\PNP0401 *PNP0401 |
| Compatible Ids |  |
| Matching Device Id | *pnp0401 |
| Service | Parport |
| Enumerator | ACPI |
| Capabilities | CM_DEVCAP_SILENTINSTALL |
| Devnode Flags | DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations |  |
| Removal Relations |  |
| Bus Relations | LPTENUM\Microsoft RAW Port\5&26d1cff5&0&LPT1 |
| Device Upper Filters |  |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer | MsPorts.DII,PortsClassInstaller |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers |  |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D0 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D3 S2 → Unspecified S3 → D3 S4 → D3 S5 → D3 |

Universal Serial Bus controllers

Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller – 24D2

General

Device Type: Universal Serial Bus controller

Manufacturer: Intel

Location: PCI Bus 0, device 29, function 0

Advanced

System reserved  10%

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 7.1.2001 г.

Driver Version: 5.1.2600.2180

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| I/O Range 1440 – 145F IRQ 16 |

Details

| Device Instance Id | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01 |
| --- | --- |
| Hardware Ids | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C&REV_02 PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C PCI\VEN_8086&DEV_24D2&CC_0C0300 PCI\VEN_8086&DEV_24D2&CC_0C03 |
| Compatible Ids | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&REV_02 PCI\VEN_8086&DEV_24D2 PCI\VEN_8086& CC_0C0300 PCI\VEN_8086& CC_0C03 PCI\VEN_8086 PCI\ CC_0C0300 PCI\ CC_0C03 |
| Matching Device Id | PCI\VEN_8086&dev_24d2 |
| Service | usbuhci |
| Enumerator | PCI |
| Capabilities |  |
| Devnode Flags | DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01&0&E9 PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01&0&EA PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01&0&EF |
| Removal Relations |  |
| Bus Relations | USB\ROOT_HUB\4&1c187cf9&0 |
| Device Upper Filters |  |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer |  |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers |  |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D0 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED PDCAP_WAKE_FROM_ D3_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D3 S2 → Unspecified S3 → D3 S4 → D3 S5 → D3 |

Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller – 24D4

General, Advanced, Driver, Details съвпадат с Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller – 24D2 .

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| I/O Range 1460 – 147F IRQ 19 |

Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller – 24D7

General

Device Type: Universal Serial Bus controller

Manufacturer: Intel

Location: PCI Bus 0, device 29, function 2

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| I/O Range 1480 – 149F IRQ 18 |

Advanced, Driver, Details съвпадат с Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller – 24D2 .

Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller – 24D0

General

Device Type: Universal Serial Bus controller

Manufacturer: Intel

Location: PCI Bus 0, device 29, function 7

Advanced

System reserved  10%

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 6.1.2002 г.

Driver Version: 5.1.2600.0

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Resources

| Resource type | Setting |
| --- | --- |
| Memory Range FC480000 – FC4803FF IRQ 23 |

Details

| Device Instance Id | PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_24D01843&REV_02\3&267A616A&0&EF |
| --- | --- |
| Hardware Ids | PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_124D01849&REV_02 PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_24D01849 PCI\VEN_8086&DEV_24DD&CC_0C0320 PCI\VEN_8086&DEV_24D&DCC_0C03 |
| Compatible Ids | PCI\VEN_8086&DEV_24DD&REV_02 PCI\VEN_8086&DEV_24DD PCI\VEN_8086& CC_0C0320 PCI\VEN_8086& CC_0C03 PCI\VEN_8086 PCI\ CC_0C0320 PCI\ CC_0C03 |
| Matching Device Id | PCI\VEN_8086&dev_24dd |
| Service | usbehci |
| Enumerator | PCI |
| Capabilities |  |
| Devnode Flags | DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&E8 PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&E9 PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&EA PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01&0&EB |
| Removal Relations | PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&E8 PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&E9 PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_24D01849&REV_02\3&267a616&0&EA PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_12BC103C&REV_02\3&61aaa01&0&EB |
| Bus Relations | USB\ROOT_HUB20\4&392c4730&0 |
| Device Upper Filters |  |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer |  |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers | Hccoin.dll,HCCOIN_Entry |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D0 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED PDCAP_WAKE_FROM_ D3_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D3 S2 → Unspecified S3 → Unspecified S4 → D3 S5 → D3 |

USB Root Hub (4 броя – всичките са еднакви)

General

Device Type: Universal Serial Bus controller

Manufacturer: (Standard USB Host Controller)

Location: Location 0

Power

Description - 2 port(s) available          Power Required – 0mA

Driver

Driver Provider: Microsoft

Driver Data: 7.1.2001 г.

Driver Version: 5.1.2600.2180

Digital Signer: Microsoft Windows Publisher

Power Management

Allow the computer to turn off this device to save power.

Details

| Device Instance Id | USB\ROOT_HUB\4&1C187CF9&0 |
| --- | --- |
| Hardware Ids | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24D2&REV0002 USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24D2 USB\ROOT_HUB |
| Compatible Ids |  |
| Matching Device Id | usb\root_hub |
| Service | usbhub |
| Enumerator | USB |
| Capabilities | CM_DEVCAP_SURPRISEREMOVALOK |
| Devnode Flags | DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLEABLE DN_NT_ENUMERATOR DN_NT_DRIVER |
| Config Flags |  |
| CS Config Flags |  |
| Ejection Relations |  |
| Removal Relations |  |
| Bus Relations |  |
| Device Upper Filters |  |
| Device Lower Filters |  |
| Class Upper Filters |  |
| Class Lower Filters |  |
| Class Installer |  |
| Class Coinstallers |  |
| Device Coinstallers |  |
| Firmware Revision |  |
| Current Power State | D0 |
| Power Capabilities | PDCAP_D0_SUPPORTED PDCAP_D2_SUPPORTED PDCAP_D3_SUPPORTED PDCAP_WAKE_FROM_D0_SUPPORTED PDCAP_WAKE_FROM_D2_SUPPORTED |
| Power State Mappings | S0 → D0 S1 → D2 S2 → D3 S3 → D3 S4 → D3 S5 → D3 |