# Флопидискови устройства (Floppy Disk Drive, FDD)

Флопидисковите устройства са създадени от IBM през 1967 г. Самият съхранител на информация се намира в защитна обвивка с квадратна форма. Този съхранител бива записван и четен по метод, подобен на този при хард-дисковете. Флопи устройствата се използват и до ден-днешен. Следващото поколение от флопидискови устройства ще са LS-120 дисковите устройства, които вече са включени в много компютърни конфигурации. Те много наподобяват на аудио касетите. И двата типа съхранители на информация използват тънък пластичен материал, покрит с железен оксид. Този оксид е феромагнитен материал, което означава че, когато бъде изложен на магнитно поле той е постоянно магнитизиран от полето. Друга прилика между двата вида съхранение на информация е, че и при двата информацията може да бъда съхранява „моментално”. Същото се отнася и за изтриването и използването на тази информация. И последната, но не по важност прилика между тези средства за съхранение на информация е, че те са евтини и лесни за употреба.

Ако някога сте използвали аудио касета, знаете че тя има един основен голям недостатък – тя е последователно устройство. Лентата има начало и край и за да бъде придвижвана до друга песен, да речем, която се намира по-късно в поредицата от песни трябва да се превърта напред или назад, за да се намери нейното начало, поради това че начина, по който песента е записана на лентата е статичен. При дълги ленти на аудио-касети може да отнеме минута или две, за да бъде превъртяна цялата лента, което превръща в трудност намирането на песен по средата на лентата.

Флопи дискетата, както и лентата е направена от тънко парче пластмаса, покрито с магнитен материал и от двете страни. Въпреки това, то е оформено като диск, повече от колкото като дълъг тънък възел. Пистите са наредени под формата на концентрични пръстени, така че да може софтуера да прескача от „файл 1” на „файл n” без да се налага да се превърта напред, както при аудио касетите през файлове от 2 до 18. Дискетата се върти като грамофонна плоча и главите се придвижват до правилната писта, което я превръща в съхранител на информация, чрез който се осъществява директен достъп до информацията.

Кратка история на дискетите:

8-инчови дискети – Първата дискета, направена по тази технология е представена през 1971 г. Дискетата има диаметър 8 инча, има магнитна покривка, обградена с хартиена обвивка с капацитет 1 мегабайт. За разлика от хард дисковете главите всъщност докосват дискетата, също както при касетите и видео устройствата.

5.25-инчови дискети – Първата е създадена през 1976 и този тип дискети стават стандартни през 1978 г. Едностранните дискети от този тип съхраняват 160 килобайта, двустранните могат да съхраняват 360 килобайта, а двустранните с висока степен на гъстота могат да съдържат 1.2 мегабайта информация.

3.5-инчови дискети – Създадени са от IBM през 1984 г., използват се до днес. Повечето такива дискети имат обем 1.44 мегабайта. Дискетите от този тип с двойна гъстота могат да съхраняват 720 килобайта информация, тези с висока гъстота на информацията съхраняват 1.44 мегабайта. Съществуват и дискети от този тип с разширена гъстота, които могат да съхраняват 2.88 мегабайта информация.

В горния ляв ъгъл на гърба на флопи дискетата се намира малкo пластмасово плъзгаче, което определя дали дискетата е защитена от запис или не. След като това плъзгаче бъде поместено нагоре се получава дупка и дискетата е защитена. Това означава, че никаква част от информацията не може да бъде записвана или изтривана от дискетата. Обратното движение може да позволи тези действия с дискетата. Някои по-евтини дискети нямат подобен плъзгач.

В горната дясна част на гърба на дискетата се забелязва малка дупка. Тя може да съобщи на компютъра дали дискетата е с висока гъстота. Забележим е и кръглия метален диск по средата на флопи дискетата. Той се използва, за да се осъществява завъртането на магнитния съхранител на информация през защитната обвивка.

Също така на дискетата има и метална вратичка, която може да бъде местена наляво и след това от само себе си се връща на първоначалната си позиция. Тази вратичка също така служи, като определящ фактор за това дали ще може да се достигне до информацията, която се намира в самия магнитен съхранител на информацията.

Характерно за 5 ¼” флопи дискетите е, че те са наистина тънки, което е и оригиналното значение на думата floppy. Тези дискети не се състоят от много компоненти. Най-зебележимо е плъзгачето, което определя дали записа на дискетата може да се осъществи или не. Забязва се и голяма дупка в центъра на флопи дискетата. Тази дупка позволява на диска в калъфа да бъде завъртан, а това от своя страна е и начинът, по който се осъщетвява достъпът до информацията на него.

Важна е и индексиращата дупка, като тя е много важна за това, компютъра да знае къде е стартовата точка на сектора, като тази дупка е и физическа, като тя се намира на самия диск. Също така е важна и дупката за достъп до информацията. Това е местонахождението, от което информацията би трябвало да бъде четена по време на въртенето на диска.

Едно флопидисково у-во има две глави за четене/запис, по една за всяка страна на диска в дискетата, като всяка от тях се използва за четене и запис на съответната страна на диска. Механизмът с главите се движи от двигател наречен механизъм за придвижване на главите. Главите могат да се движат навън и навътре над повърхността на диска в права линия, за да се позиционират над различни пътечки. При флопидисковите у-ва главите се местят навътре и навън радиално спрямо пътечките. Те не могат да се движат независимо една от друга. Всяка от главите дефинира пътечки на своята повърхност от/на дисковия носител. При всяка позиция на главите, намиращи се отгоре и отдолу пътечки образуват един цилиндър. Самите глави са изработени от меки ферити съединения с електромагнитни намотки. Всяка глава има съставна конструкция, като главата за четене/запис е центрирана м-у две глави за тунелно изтриване в същата физическа сглобка. FDD използват метод за запис, наречен тунелно изтриване. Двете глави на FDD са подложени на пружинен ефект и се притискат физически към диска с лек натиск, което означава, че когато се извършва четене/запис, те са в директен контакт с повърхността на диска. Някои по-нови дискети имат тефлоново покритие намаляващо значително триенето. За да могат да четат изписват правилно, главите трябва да се намират в директен контакт с магнитния носител.
Механизъм за придвижване на главите при FDD се задвижват от специален тип двигател, наречен стъпков двигател, той извършва прецизни завъртания на определени градуси и спира. Дисковият контролер управлява двигателя, като може да се задава придвижването на главата на произволен брой стъпки в обхвата на неговото движение.
Шпинделов двигател е този, които върти магнитният диск в дискетата. Нормалната скорост на въртене е в зависимост от устройството и е в интервала между 300 и 360rpm.
Контролерът първоначално контролерът на FDD устройството бе реализиран като разширителна карта, инсталирана в ISA слота. При съвременните компютри флопидисковият контролер е инсталиран на дънната платка обикновено под формата на Super I/O чип, който включва паралелен и сериен порт. Флопидисковият контролер все още се свързва към системата през ISA шината и функционира абсолютно по същия начин както и картата инсталирана в ISA слот. Тези вградени контролери обикновено се конфигурират от Setup програмата на системата BIOS и могат да бъдат забранени, ако ще се инсталира контролерна карта за FDD устройство. Единствената промяна е максималната скорост на контролера. 
Конектори Почти всички флопидискови устройства имат два конектора – един за захранване на устройството и едни за предаване на управляващите сигнали и сигналите за данни между устройството и контролера. За захранване се използва конектор с четири извода, те съществуват в две разновидности- голям и малък. За предаване на сигналите и данните се използва 34-изводен конектор, който може или да е с печатни изводи( пера ), или с два реда крачета ( пинове ). Повечето стандартни PC- та използват 3,5 инчови устройства с 34 – изводен конектор за сигнали и отделен конектор за захранване с малък размер.
Интерфейсен кабел за FDD за да поддържа конфигурации за устройства, той обикновено има пет конектора – два конектора за печатни извода и два контролера за крачетата, предназначени за свързване към контролера. Освен конекторите, кабелът на повечето системи има специално усукване, което инвертира сигналите, предавани по проводниците от 10 до 16. Флопидисковите устройства имат DS джъмпери предназначени за задаване приоритет на устройствата . Възможно е, а понякога не се знае за съществуването на тези джъмпери, защото усукването в кабела замества тяхната функция.
Цилиндри Номерът на цилиндър обикновено се използва вместо номер на пътечка, защото всички съвременни устройства са двустранни. Един цилиндър на дадена дискета включва две пътечки: една от долната страна на магнитния диск ( повърхност 0 ) и една отгоре (повърхност 1). При HDD един цилиндър има много повече пътечки. Когато DOS записва файлове най-малката единица от диска, която може да разпредели се нарича клъстер. Един клъстер се състои от един или повече сектора. Организирането на секторите в клъстер намалява размера на FAT таблицата и позволява DOS да работи по – бързо. Компромисът е загуба на дисково пространство.