8.1. Флопи-дискови устройства (FDD) и дискети.

Флопи-дисковите устройства се подразделят на два основни типа - 3,5-инчови и 5,25-инчови, според размера на гъвкавите магнитни дискове /дискети/ с които работят.

Допълнително, според обема на данни /капацитета/, който може да се запише върху дискетите те се подразделят на:

| КАПАЦИТЕТ на 3,5’ FDD в Кb | КАПАЦИТЕТ на 5,25’ FDD в Кb |
| --- | --- |
| 720 | 360 |
| 1 440 | 1 200 |
| 2 880 |  |

Носителят на информацията при FDD е гъвкав тънък пластмасов диск, върху който е нанесено магнитно покритие, подобно по свойства на покритието на магнитофонна лента. При четене и запис на информация, магнитният диск се върти, а четящите и записващи глави си движат двупосочно в радиално направление. Информацията се записва върху номерирани кръгови сек-тори. Той се осъществява с единична, двойна и четворна плътност, едностранно или двустранно в зависимост от броя на четящо-записва-щите глави и техническите характеристики на запомнящото устройство.

В съвременните компютърни системи най-често се монтират FDD с капацитет 1 440 КВ /килобайта/ или 1,44 МВ /мегабайта/, но в прак-тиката все още е значително количеството на използваните РС с две FDD - във всички възможни комбинации по размер и капацитет.

Флопи-дисковите устройства и дискети се използват най-често:

- За запис на данни с цел запазване или пренасяне и запис в постоянната памет на друг компютър.

- Като инсталационни дискети на потребителски програми.

- За други цели - например: като системна дискета.

8.2. Твърд диск (HDD).

Чрез твърдия диск са преодолени основните недостатъци на дискетите, като: малък информационен капацитет, ниска надеждност, ограничен срок за ползване, поради износване на феро-магнитното покритие, ниска скорост на четене на информацията.

В HDD, носител на информацията са няколко твърди магнитни или оптични диска, обединени в дисков пакет. Дисковият пакет е несменяем и заедно с магнитните четящи и записващи глави и допълнителните елементи е разположен в херметизиран метален корпус. Той го предпазва от механични повреди и други външни въздействия.

След включване на компютъра, записващите дискове на HDD се завъртат на определени обороти в минута /между 3 600 и 1 033 об./мин/, в зависимост от типа на устройството. Четящо-записващите глави едно-временно обслужват всички работни повърхности и се придвижват ра-диално в двете посоки от стъпков двигател с висока точност на позици-ониране. Тези експлоатационни особености са основният фактор, опре-делящ неколкократно по-високото бързодействие на HDD, спрямо FDD.

Информацията при HDD се записва върху писти, всяка от която се дели на 17 или 32 сектора с капацитет 256, 512 или 1024 байта.

Твърдите дискове се подразделят:

а/ По обем на записваната информация.

Съвременните HDD достигат капацитет над 20 GB, а е създаден експериментален модел HDD с капацитет 80 GB. HDD.

Дисковият капацитет зависи не само от конструктивните параметри с които е произведен, но и от начина на неговата организация при неговата експлоатация.

При разделяне на един твърд диск със значителен обем /над 1 GB/ на логически дялове, може да се постигне повишаване обема на твърдия диск. Допълнително, при подобен подход, се повишава надеждността с която се съхранява, сортира и намира записаната информация.

б/ По скорост на четене и скорост на запис на информация, която се измерва в милисекунди - мсек.

Скоростта на четене и запис на информация е в пряка зависимост от скоростта на въртене на записващите дискове на HDD.

| Скорост на въртене - об/мин | Време за четене/запис - милисек. |
| --- | --- |
| 3 600 | 8,33 |
| 3 811 | 7,87 |
| 4 500 | 6,67 |
| 5 400 | 5,55 |
| 7 200 | 4,17 |
| 10 033 | 2,99 |

8.3. Оптични устройства и информационни носители за запис и четене на данни

Те биват два основни вида:

- CD (compact disk)

- DVD-ROM (digital versatile disk)

а/ CD - УСТРОЙСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ.

Те осигуряват най-надежден и евтин вариант за дългосрочно съхраняване на данни от различен характер, включително и мултимедийни.

При тях, записът и четенето на информация се осъществява безкон-тактно посредством лазер върху специален оптичен диск с капацитет 650 - 700 МВ. Това обстоятелство гарантира висока надеждност при съхраняване на данни и скорост при четене на информацията, съизме-рима със скоростта при HDD.

Едновременно с това, цената на оптичните дискове, отнесена към 1 МВ записана информация е възможно най-ниската, която се предлага към момента.

Съществуват два основни вида оптични CD-дискове:

  - За еднократен запис;

Този тип информационни носители позволяват еднократен запис и многократно четене на информация върху и от тях.

  - За многократен запис.

Този тип информационни носители позволяват многократен запис и четене на информация върху и от тях.

В практиката се използват два вида CD-утройства:

  - CD-ROM /compact disk-read only memory/.

Този тип устройства са предназначени само за четене на вече записана информация.

  - CD-R /compact disk-recordable/.

Този тип устройства позволяват четене и запис на информация върху дискове за еднократен запис..

б/ DVD - УСТРОЙСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ.

Този тип устройства реализират двустранно четене на информация от оптичен диск с продължителност на видеоклип, филм и др.