| Layer | Name | Mnemonic | Encapsulation Units | Devices or Components | Keywords/Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | All | data | PC | Услуги на мрежата за прилагане процеси, като например файлове, принтиране, съобщения, база данни, услуги |
| 6 | Presentation | People | data |  | Стандартен интерфейс за данни за "приложение". MIME кодиране, криптиране на данни, преобразуване, форматиране, компресиране |
| 5 | Session | Seem | data |  | Interhost комуникация. Създава, управлява и прекратява връзката между приложенията |
| 4 | Transport | To | segments |  | От край до край връзки и надеждност. Сегментация / десегментация на данни в правилната последователност. Регулиране на потока |
| 3 | Network | Need | packets | router | Логическо адресиране и пътя за определяне. Маршрутизиране. Докладване за доставка , грешки |
| 2 | Data Link | Data | frames | bridge, switch, NIC | Физическо адресиране и достъп до медиите. Две поднива: Logical Link Control (LLC) and Media Access Control (MAC) |
| 1 | Physical | Processing | bits | repeater, hub, transciever | Binary сигнали предаване и кодиране. Разположение на игли, напрежение, кабелни спецификации, модулация |

## OSI comparision with TCP/IP Protocol Stack

| OSI | OSI Layer Name | TCP/IP | TCP/IP Layer Name | Encapsulation Units | TCP/IP Protocols |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | 4 | Application | data | FTP, HTTP, POP3, IMAP, telnet, SMTP, DNS, TFTP |
| 6 | Presentation |  |  | data |  |
| 5 | Session |  |  | data |  |
| 4 | Transport | 3 | Transport | segments | TCP, UDP |
| 3 | Network | 2 | Internet | packets | IP |
| 2 | Data Link | 1 | Network Access | frames |  |
| 1 | Physical |  |  | bits |  |