Работа със “Sch”.

1 Опознаване на “Sch” инструментите.

Чукаме два пъти върху “Schematic Document” с левия бутон. С това създаваме файла “Sheet1” и отново чукаме два пъти с левия бутон върху иконата “Sheet1”.

За да можем да изчертаем и най – простата схема ние трябва да знаем добре инструментите, както и с кои библиотеки ще работим.

Първо да се запознаем с инструментите.

По подразбиране когато за първи път сме стартирали програмата на екрана се появяват два прозореца с инструменти:

Drawing Tools – инструменти за рисуване, тези инструменти не са

задължителни, те служат за украсяване на схемата при изработка на документи, за по - приемлив вид на документа, който може да изработите.

Wring Tools – инструменти за чертане (не е преведено в буквалния смисъл), това са главните инструменти които се използват в “Schematic Document”.

Wire - връзка между елементите “пътечка”

Bus - магистрала, която улеснява схемите с много връзки, като

всичките те могат да се обединява в една или няколко магистрали.

Bus entry - връзка между магистралата и дадената писта.

Net - връзка,

Power port- електрическа маса, а може да бъде само електрическа

връзка.

Part - извикване на даден електронен прибор.

Sheet symbol - блоково изображение, използва се там където е

необходимо представянето на схемата като блок,

Sheet entry - извод на блоковата схема.

Port - извод на схемата.

Junction - връзка между пистите.

No ERC [PIN] – слага се на всеки неизползван извод, на всеки елемент.

PCB Layout - при трасирането на схемата това се води за извод (отвор).

2 Зареждане и редактиране на “Sch” библиотеки.

2.1 Зареждане на “Sch” библиотека.

В повече ог случаите тя се намира в: ...:\Electronics\Design Explorer 99\Library.

“Protel 99”. Има четири вида библиотеки:

Pcb Library - библиотека за цокли на елементи, “PCB”библиотека

Sch Library - библиотека за схемните елементи, “Sch”библиотека

SignalIntegrity Library - библиотека за сигнални генератори и т.н.

Sim Library - библиотека за симулации на елементите.

Натискате бутона “Add/Remove”.

Намирате си библиотеките, след което избирате тези библиотеки с които ще работите, за начало може да изберете “Sim.ddb”, тук библиотеките пак са в пакет и натискате бутона “Add” за да ги добавите след което натискате бутона “Ok”

С това вие вече сте готови да чертаете дадената схема.

2.2 Редактиране на “Sch” библиотеки.

Натискаме два пъти върху иконата с левия бутон на мишката “Schematic Library”, чрез което създаваме нова “Sch” библиотека, която се намира във файла база данни “MyDesign.ddb”. После натискаме още два пъти върху иконата “Schlib1” и се появява .

Пример: Изчертаване на интегралната схема

От този прозорец с инструменти избираме най –горния ляв инструмент “PlaceLine” и изчертаваме всичко което е начертано със син цвят без стрелката на емитера,ако разбира се не ви харесва синия цвят то може да го смените като натиснете два пъти с левия бутон на мишката върху синята линия, след което се появява менюто “Line”, натискате на мишката левия бутон върху синя цвят и се появява гама от цветове и си избирате по ваш вкус цвят, както и дебелината на линията и координатите. След това избираме горния среден инструмент “PlacePolygon” и изчертаваме стрелката, емитера на транзистора, за да може спокойно да изчертаете стрелката без проблеми отидете в менюто “View” и изключете опцията “Snap Grid” , след като сте свършили със изработването и поставянето на стрелката обезателно пак включете тази опция.

После избирате най – десния долен инструмент от същия прозорец “PlacePin” и поставяте изводите на интегралната схемата.

Pin Length - дължината на извода;

Name – името на извода, ние не го виждаме но може да се направи и да се вижда,

X – Y – Location – координатите му;

Orientation – ориентацията на извода и т.н.

В прозореца “Pins” може да видим имената на всички изводи и техните номера, да ги сортираме по имена , а чрез опцията “Hidden Pins” да направим видими имената на изводите.

Забележка: Ако искате да направите втори елемент то просто натиснете бутона “Add”  и попълнете полето с името на новия елемент.

За да завършим с нашия пръв елемент то ние трябва да попълним и прозореца, който се извиква от бутона “Description…”

Желателно е за начинаещите да го оставят така както изглежда.

“Library Fields” и “Part Field Names” – също да са празни.