x86 е общото наименование на микропроцесорна архитектура, първоначално разработена и произвеждана от Intel. Тази архитектура в момента доминира пазара за настолни и преносими компютри, както и за малки и средни сървъри.
Архитектурата е наречена x86, защото първите процесори от тази фамилия са обозначавани с номера, завършващи на 86: 8086, 80186, 80286, 80386 (впоследствие i386) и 486 (i486). Водена от маркетингови съображения и ограничена от невъзможността да защити търговска марка върху число, Intel решава да именува следващите процесори от тази фамилия с имена вместо с числови обозначения (Pentium, Core). В крайна сметка обаче, името x86 остана като име на цялата фамилия.
Архитектурата на два пъти е била разширявана към по-голям размер на машинната дума. Първите процесори от тази фамилия са 16-битови. През 1985 г. Intel пуска 32-битовия процесор 386. Обикновено обозначението x86 се използва за 32-битовата архитектура, като освен него се използва и IA-32 (Intel Architecture 32-bit). През 2003 г. AMD пусна на пазара процесора Athlon 64, който разшири архитектурата до 64 бита. 64-битовата x86 архитектура се обозначава с x86-64, като освен него се използват и други обозначения: AMD64 (от AMD), EM64T или IA-32e (от Intel) и x64 (от Microsoft).
Една от основните черти на x86 архитектурата е пълната софтуерна обратна съвместимост. Това означава, че всеки нов член на фамилията може да изпълнява програмите, които са били създадени за неговите предшественици. Тази съвместимост е една от предпоставките за огромния успех на x86 архитектурата.

## Режими на работа

### Реален режим

(на английски: real mode)Това е режим на работа на компютърните процесори в архитектурата x86. Всеки x86 процесор влиза в реален режим веднага след включване на захранването му. При реалния режим, максималната адресирана памет е 1 MB (220 байта) и няма апаратна защита на достъпа до паметта. В наши дни реалният режим се използва само при стартирането на операционната система, тъй като всеки x86 процесор веднага след включване на захранването автоматично влиза в реален режим. Това налага първите етапи от зареждането на операционната система да стават в този режим. Популярната в миналото операционна система DOS на Microsoft работи почти изцяло в реален режим.

### Защитеният режим

Той се характеризира с апаратно предотвратяване на достъпа на дадена програма извън границите на заделената и памет. Първата версия на защитения режим се появи в 16-битовия процесор 80286. Въпреки че някои от тогавашните операционни системи (най-вече OS/2 и Windows 3.0) включваха поддръжка за 16-битовия защитен режим, той не получи широко разпространение заради появата на по-универсалния 32-битов защитен режим с пускането на процесора 80386. От този момент под защитен режим ще се подразбира 32-битовият защитен режим на 80386 и следващите x86 процесори.
В съвременните операционни системи се използва защитеният режим на работа. Освен това сегментирането се използва много ограничено, като защитата и управлението на паметта стават основно с помощта на механизма на страницирането. Именно поради тази причина, в 64-битовото разширение на x86 архитектурата AMD64(x64), сегментирането е "орязано" до минимум.

32-битовият защитен режим дава достъп до същите регистри като реалния режим, но сега всички те са 32-битови вместо 16 битови (с изключение на видимата част на сегментните регистри). Долните 16 бита от всеки регистър са достъпни като 16-битови регистри под същите имена като в реален режим. Целите 32-бита на регистрите са достъпни под имена, които започват с E. 32-битовите регистри с общо предназначение са EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI и ESI, флаговия регистър е EFLAGS, а програмия брояч - EIP. Сегментните регистри си остават 16-битови, като към вече съществуващите CS, DS, SS и ES се прибавят два нови сегментни регистъра, наречени FS и GS.

64-битовият защитен режим дава достъп до същите регистри като 32-битовия режим, но сега всички те са 64-битови вместо 32 битови. Шестнадесет 64-битови регистри с общо предназначение, шест 16-битови сегментени регистри, флаговия регистър е RFLAGS(64-битов), а програмия брояч – RIP(64-битов).

### Multi-Media Extensions

През 1996 г. Intel въведе ново разширение на x86 архитектурата с пускането на процесора Pentium MMX. MMX означава Matrix Math Extensions (разширения за математически матрици), но по-късно съкращението започна да се дешифрира като Multi-Media Extensions (мултимедийни разширения).
MMX разширенията позволяват да се изпълни една и съща математическа операция (например събиране, изваждане и т.н.) едновременно върху няколко цели числа, пакетирани в някои от MMX регистрите.
Въпреки широката рекламна кампания от страна на Intel, MMX инструкциите дълго време не бяха използвани в приложните програми, а когато такава поддръжка все пак се появи, резултатите не бяха особено впечатляващи. Някои от причините за този скромен успех са:
За да не се налагат промени в операционните системи, MMX регистрите всъщност са преименуваните x87 регистри за работа с числа с плаваща запетая. Това не позволява да се използват едновременно MMX и x87 инструкции, а бавното превключване между двата режима допълнително влошава нещата.
MMX инструкциите дълго време можеха да бъдат използвани само на асемблер. Поддръжката в програмните езици от високо ниво бе ограничена.
MMX инструкциите оперират само върху цели числа. Повечето съвременни мултимедийни приложения изискват работа с числа с плаваща запетая.
Все пак, MMX инструкциите станаха част от x86 архитектурата и се поддържат от всички съвременни реализации на тази архитектура.

## Модели на паметта

Интел x86 архитектурата има два модела на паметта от които може да се избира.”Flat” модел и сегментен модел. "Flat" моделът е като цяло единствен сегмент. Един сегмент може да адресира до 4Gb от паметта ((2^32) - 1). Сегментният модел може да съдържа 16,383 сегмента.
Физическата памет на интелските x86 процесори е организирана като последователност от 8-битови байтове. Всеки байт има уникален адрес който се простира от нула до максимум от 2^(32) -1 (4 gigabytes).
Интел x86 програмите са отделени от физическото адресно пространство. Това означава, че програмите могат да бъдат написани без знание колко физическа памет остава и без знание къде точно във физическата памет се намират инструкциите и информацията.

Моделът на организация на паметта може да варира между следните две крайности:
# "flat" адресно пространство съдържащо единичен масив от 4 GB.
# Сегментно адресно пространсво съдържащо колекция от 16,383 линейни адресни пространства със големина до 4GB.
И двата модела могат да осигурят защита на паметта. Различните задачи могат да изискват различни модели на организация на паметта.

### "Flat" моделът

При "flat" моделът на организация на паметта, програмистът вижда един масив от до 2^(32) байта (4 GB). Физическата памет може да съдържа до 4GB, но обикновено е много по-малка. Процесорът изобразява 4-те GB flat пространство върху физическото адресно пространство чрез транслации, които ще описваме във някоя тема по-нататък. Програмистът не се нуждае от детайлите по това изобразяване.
Pointer-ът на това flat адресно пространство е 32-битово число, което може да варира от 0 до 2^(32) -1.

### Сегментният модел

При сегментния модел на организация на паметта, адресното пространство се разглежда като логическо адресно пространство където то е с големина до 2^(46) байта (64 TB). Процесорът изобразява 64 TB-овото логическо адресно пространство на физическото адресно пространство (до 4GB) посредством механизми за транслация на адреси, които ще разгледаме в някоя от темите по-нататък. Програмистът не е нужно да знае как се изобразяват.
Програмистът вижда логическото адресно пространство на x86 архитектурата като колекция от до 16,383 едно- измерни подпространства, всяко от които със определена дължина. Всяко от тези линейни подпространства е наречено сегмент. Големината на един сегмент може да варира от един байт до 2^(32) байта (4 Gb).
Пълен pointer в това адресно пространство се състои от две части:
# сегментен селектор, който е 16-битово поле, което идентифицира сегмента.
# Отместване(offset), който е 32-битово число, което адресира байт нивото в сегмента.