Микропроцесори.Архитектура и реализация.

Микропроцесорите са ЦП на съвременните компютри. Те се отличават с много малките си размери, ограничения обем от данни, които могат да се обработват, по-малкото си бързодействие и по-ниска цена. Конструирани са с големи интегрални схеми.

Информацията се обменя с периферното устройство и паметта чрез системна шина, състояща се от адресни шини, шини за данни и управляващи шини. Периферните устройства (ПУ) се адресират с регистри, намиращи се в управляващото устроиство (УУ). При работа с паметта се използва стекова организация. Системите с микропроцесор се изграждат на модулен принцип.

Класификация:

- Според технологията на интеграционната схема- микропроцесорите се състоят от определен брой транзистори, които се вграждат в схемата чрез MOS или биполярна технология.

  - MOS- metal oxide support- бавна, по-евтина.

  - C MOS- най-използвана, съвършенна.

  - Биполярна- по-бърза, но иска повече енергия. Работи с превключване на токове.

- Според организацията на информационната дума.

  - С фиксирана дължина на думата.

  - От типа микропроцесорни секции- няколко секции се свързват в един микропроцесор и според броя им се определя дължината на думата.

- Според системата от команди.

  - С фиксирана система от команди- от производителя.

  - Микропрограмируеми – от програмиста. Ние ще разглеждаме с фиксирана система (използва се масово).

Микропроцесора се състои от една или няколко интеграционни схеми. Микропроцесорните системи са изградени от микропроцесор и схеми от различни типове памет, входно-изходните системи за свързване на периферното устройство с шината и др. Всички те, заедно с микропроцесора образуват микропроцесорна фамилия – в нея управляващите сигнали съвпадат с тези на микропроцесора и не са нужни съгласувания.

# Архитектура на микропроцесора

Архитектурата на микропроцесора е шинно ориентирана. Всички схеми, които се свързват към шините са: микропроцесор, памети и входно – изходни схеми. Те имат изход с три състояния.

Адресните шини са еднопосочни и определят адресното пространство, в което се адресират паметта и регистрите на входно – изходните схеми. То е от 64 КВ до няколко МВ.

Микропроцесорите 8086 а и по-късните от тази фамилия (80286 до Pentium) разделят паметта на сегменти (при 8086 един сегмент е 64КВ), за да увеличат адресното си пространство (което при 8086 е 64КВ).

Всяка програма работи с няколко сегмента. За всеки сегмент се използва 16-разреден регистър (сегментен регистър), който задава старшите разреди на адреса. При формирането на адрес, за адресните шини, съдържанието на съответния сегментен регистър допълнено от дясно с четири младши нули се събира с адреса получен в програмата. Така се разширява разредността на адреса по адресните шини.

Шините за данни са двупосочни. Тяхната разредност обикновено съответства на дължината на думата извън микропроцесора.

Управляващите шини предават сигналите за четене – запис, за заявки за прекъсвания, за потвърждаване на прекъсване, за установяване на всички схеми, свързани с шината в началното състояние.

# Структура на микропроцесор

### Блок за управление – достъпът до тази част е ограничен. Основната функция е да извлича и декодира инструкции от програмната памет и да изработва управляващи сигнали за изпълнение на инструкциите от АЛУ и регистърния блок. Този блок генерира сигнали, които се изпращат и към други елементи на компютъра.

Регистров блок – броят и видовете регистри в микропроцесора са важни показатели – влиаят на програмирането. Регистровата структора на различни микропроцесори е различна, но функциите на различните регистри са еднакви. Регистрите се използват за запомняне на данни, адреси, кодове на инструкции и информация за състоянието на рачлични операции.

АЛУ – извършва аритметични и логически операции с един или два операнда. То е толкова разредно, колкото е дължината на информационната дума вътре в микропроцесора. Регистърът акумулатор взима участие в повечето операции на АЛУ и пази резултата.

Приемниците и подавателите, които са на изходите на шините са двупосочни: за шините, за данни и за управляващите шини и еднопосочни: за адресните шини.

#### Схеми за прекъсване

В микропроцесора обикновено има един вход за заявка за прекъсване и при появяването на такова, микропроцесора не знае от къде е подадена. Прилага се контролер за прекъсване, който е вграден или отделен чип. В контролера за прекъсване има два регистъра: за маски и за заявки. По програмен път в регистрите за маските се зареждат единици и нули (като единицата разрешава на съответната заявка за прекъсване да се запише в регистъра за заявките и от там да възбуди прекъсване на микропроцесора). В регистъра за заявки заявките за прекъсване се подредени по приоритет. Микропроцесора анализира този регистър и изпълнява прекъсването по начин пръв влязъл – пръв излязъл, като разбира от коя схема е заявката.

Има три вида прекъсване:

- Хардуерни – във входно – изходните устройства, маскируеми или не.

- Софтуерни – за настройване на програмата, за преминаване от един процесор към друг

- Изключения – при повреди

Видове клавиатури (не само за микропроцесори, но и за машини)

  - CISK – съвършен набор от инструкции за компютъра- малко на брой, но обширни

  - RISK – редуциран набор от инструкции – разделя инструкциите на по – прости

  - Хибридни - комбинация

| CISK | RISK | Хибридни |
| --- | --- | --- |
| Голям брой инстр. ~ 300 | Малък брой инстр. ~ 30-40 | Голям брой инстр. ~ 500 |
| Микропрограмно управление 1. всяка инстр. е разбита на малки. 2. всички микрокодове се записват в паметта, четенето е по-бавно | Управлението се заложено в самия микпопроцесор |
| Двуадресен формат на инстр. | Триадресен формат на инстр. | Двуадресен формат на инстр. |
| Променлива дълж. на инстр. | Фиксирана дълж. на инстр. | Променлива дълж. на инстр. |
| Обръщение към ОП на инстр. | 2 инстр. – LOAD/STORE | Обръщение към ОП на инстр. |
| Малък бр. универс. регистри | Голям бр. универс. регистри | Малък бр. универс. регистри |
| Класическа обработка на дании | Конвейрна обработка на данни | Конвейрна обработка на данни |
| Отделя процент за плаваща запетая | Конвейрна обработка | Конвейрна обработка |
| Няма КЕШ | Има КЕШ | Има КЕШ |

При конвейрна обработка: ако всеки такт е 120 ns то първият резултат ще е след 600 ns, вместо след 480 ns, но пък с всеки следващ ще се получи на всеки такт.

Пример за CISK: микропроцесор – i386

Няма разделение на паметта за данни и инструкции. Микропроцесорът чете или пише данни от паметта през шината за данни. Четенето на данни и инструкции е подобно. Когато се прочетат инструкциите, те не се записват в регистъра от изпълняващото устройство, а се препращат към опашката за извличане. След това устройството за инструкции чете инструкциите от опашката, декодира ги и изпраща инструкциите към изпълняващото устройство.

#### Конвейрна обработка

Операцията А + В = С се изпълнява в пет такта

- нормализация на двата операнда – 100 ns

- сравняване порядъците – 60 ns

- преместване на мантисата на числото с по-голям порядък – 100 ns

- събиране мантисите – 120 ns

- нормализация на резултата – 100 ns

Ако се приеме, че пордължителността на всеки такт е 120 ns (най-голямото) следователно резултатът ще е след 600 ns, вместо след 480 ns. Всеки следващ резултат обаче ще се получава на всеки такт, т.е. 120 ns