| Технически университет - София |
| --- |
| Катедра “Електроизмервателна техника” |
| Дисциплина “Електрически измервания” |
| Студент: Николай Стаменов Стаменов | Фак. Номер: 931209381 |
| Специалност: ККиЕТ | Група: 55 | Дата: 27.10.2010 |
| Ръководител: Г. Милушев | Оценка: |

Упражнение номер 2:

Грешки при измерванията и обработка на резултатите

Същност на метода и използвани формули:

За изобразяване на грешките при измерване и обработка се използва косвено намиране на сърпотивление чрез напрежението и тока. Необходимо за отстраняване на систематичната грешка е провеждането на по-голям брой измервания. Грубите грешки получени в резултат на измерването се отстраняват в последвалата математическа обработка. Най-разпространеният статистически тест за откриването им е този на Гаус.

Изчисляват се два критерия G1 и G2 – съответно за най-малкия и най-голямия от резултатите. Получените резултати се сравняват с предоставените за Gα в таблица 2.5 от ръководството. Ако и двата критерия са строго по-големи от стойността в таблицата, се отстраняват съответните стойности, получени от измерването – има груба грешка.

Проверява се хипотезата за нормално разпределение. Изчислява се критерия W и според зададената стойност на α, той се сравнява с Wα. Ако W≥ Wα хипотезата за нормално тазпределение на случайната грешка се приема. В противен случай тя се отхвърля, като след допускането, че вероятностното разпределение е симетрично, се извършва по метода с подредените статистики.

Ако хипотезата за нормално разпределние се потвърди, обработката на резултатите се продължава по описания алгоритъм: изчисляват се оценките за математическото очакване на резултата от измерването и за средноквадратичната грешка; изчислява се k=n-1 и чрез k и Р(зададен от асистента) се отчита коефицентът на Стюдент t(P,k) от таблица 2.1 от ръководството; съставя се интервалната оценка за истинската стойност J{X}; изчислява се относителната грешка.

Принципни схеми:

Резултати от измерванията и изчисления:

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui | V | 5.65 | 6.51 | 7.57 | 8.82 | 9.39 |
| Ii | mA | 12.2 | 14.1 | 16.4 | 19.1 | 20.4 |
| Ri | Ω | 463.115 | 461.702 | 461.585 | 461.78 | 460.294 |

| i | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui | V | 9.91 | 10.4 | 11.34 | 5.1 | 5.96 |
| Ii | mA | 21.5 | 22.6 | 24.6 | 11 | 12.9 |
| Ri | Ω | 460.465 | 460.177 | 460.976 | 463.636 | 462.016 |

| i | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui | V | 6.74 | 7.89 | 8.2 | 9.58 | 10.66 |
| Ii | mA | 14.6 | 17 | 17.8 | 20.8 | 23.1 |
| Ri | Ω | 461.644 | 464.118 | 460.674 | 460.577 | 461.472 |

| i | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui | V | 11.06 | 11.62 | 6.14 | 8.38 | 12.02 |
| Ii | mA | 24 | 25.3 | 13.3 | 18.2 | 26.1 |
| Ri | Ω | 460.833 | 459.289 | 461.654 | 460.44 | 460.536 |

G1 = 2.3025 Ω

G2 = 1.7129 Ω

R* = 461.349 Ω

α = 0.01

n = 20

S* = 1.2026 Ω

b = 5.04295

W = 0.925493396

t(P,k) = 2.86

Δ* = 0.769 Ω

δ = 1.667%

J{R} = (461.35 ± 0.77) Ω

P = 0.99

ΣI2 = 7453.84 mA2

ΣU.I = 3436055 mW

Графики:

Графиката е предоставена на милиметрова хартия.

Изводи: