Катедра: Лесоустройство

Протокол № 2

Тема: Кубиране с прости и сложни формули

Изработил:							Проверил:

Танжу Джевдет

ас. Тома Тончев

Ф.№11838

ГС, ІІ”а”гр.

Процесите и явленията, които протичат в гората, са твърде сложни и зависят от много фактори. При тяхното таксационно проучване е необходимо да  се установи спецификата и характерът на проявление на разкритите закона мерности, с оглед решаването на различни горскостопански проблеми. Това  особено наложително при провеждане на сравнителни проучвания върху растежа и прираста на отделните дървета и насаждения, процеса на оформяне на насажденията по различните таксационни показатери, както и на закономерностите в растежа на дървостоите. На тази основа се изгражда почти цяла нормативна база на горската таксация.

Проучваните процеси и явления обикновено протичат по специфичните правила на фамилните криви. При това трябва да се изтъкне, че тук става въпрос не за непрекъснати криви, а за криви в определен интервал, т.е. за дискретни функции. В математиката под фамилия криви се разбира такава съвкупност с криви, които изразяват едно и също явление, поради което имат обща основа и се различават помежду си по един или повече аргументи. Различното количественно съотношение, в което влизат многото фактори, от които зависи даден процес или явление при дадени условия, определят формата и мястото на кривата всред всички останали криви от дадена фамилия.Численият израз на това съотношение позволява многото фактори да се сведат до едно число, пряко сворзаяо с хода на дадена крива. Възможности за числено изразяване на хода на отделил фамилни криви дава Методът на натуралните показатели Натуралният показател е именно такова число, което е тясно свързано с темпа на нарастване на кризите и определя тяхната форма и място в цялата съвкупност от криви

Методът на натуралните показатели е оригинален български метод за провеждане на сравнителни проучвания на процеси и явления в гората подчиняващи се на изискванията на фамилията от криви и е разработен от Ю. Духовников. Приложен в началотопри проучването на строежа на дървостонте и формата на дървесните стъбла, по-късно той е използван особено успешно за характеризиране на особеностите в растежа и прираста на отделните дървета, при моделиране на известни закономерности в растежния процес и решаване на някои други горскотаксационни проблеми.

За изясняване на технологията на самия метод е необходимо ла се разгледат някои особености на отделно взета крива от дадена фамилия.

Нека да разгледаме j -тата крива на една фамилия, изразяваща конкретно

явление, представена графично на фиг. 1, с координати:

х: х1, х 2, х 3,.... х n , или общо     х i

У:У1j У2j,Y3j,….Ynj

където:

n - брой на точките
к - брой на кривите

Ясно е, че всички криви се дефинират в границите на един и същ интервал на оста x, при едно и също разстояние между точките. Това обстоятелство дава възможност различията и особеностите на отделните криви да се търсят само по отношение на техните ординати.

Всяка една от ординатнте на разглежданата крива може да се разложи на две части по изразите:

yij= yij/ yj . yj   или yij= yij/ yj . yj   , където :

у j - средноаритметичната ордината на кривата; уnj - стойността на последната ордината;

За предпочитане е да се използва вторият израз, при който всяка ордината на кривата се дели и умножава със стойността на последната ордината.

Първата част на така разложените ординати дава редица от числа, които са пряко свързани с темпа на нарастване на дадената крива, а от тук и с нейната форма. В литературата е прието тези отношения да се наричат качествени показатели за хода на дадена крива, или още нормални числа и се бележаг с q(x)ij ,т.е.

q(x)ij = yij/yj  или q(x)ij

Ако тези числа се изразят графически при същите абсциси, се получават наново криви, само че вече в относителни числа – q(x)ij

Втората съставка на ординатите - уj или ynj характеризира дадената крива откъм нейната количествена страна, определя комплексното влияние на различните фактори и нейното ниво над абсцисната ос.

Съсредоточавайки вниманието си върху нормалните числа, които характеризират формата на дадена крива, можем да приемем като обща основа на фамилията криви средноаритметичната редица на тези числа. Отношението на нормалните числа на кривата към тези от средноаритметичната редица определя спецификата и особеностите в темпа на нарастване на всяка една от кривите от разглежданата фамилия. Прието е тези отношения да се наричат натурални числа, да се бележат с φij и се изчисляват с израза:

φ(x)ij= q(x)ij / q(x)i ; q(x)i =

Установено е, че графическият израз на натуралните числа на дадена крива може най-добре да се представи чрез уравнение на права линия, а именно:

φ(x)ij = Ajxi+ Вj, където                        (1)

Aj и В j са съответно ъгловият и нулевият (отрезовият) коефициенти на

правата, а х, - стойностите на абсцнсите за фамилията криви.

Коефициентите на правата Ю. Духовников нарича съответно "ъглов4 и "нулев" натурални показатели. Техните стойности се изчисляват по метода на най-малките квадрати, чрез съставяне на система от две уравнения с две неизвестни, а именно:

От равенство (1), по обратен път може да се изчисли изравненият ход на всяка едно от фамилните криви, както следва :

Последното равенство показва, че всяка крива се отличава от останалите по стойностите на нейните натурални показатели – Аj- и Вj, които са пряко

свързани с темпа на нарастване и по този начин представляват числен израз на нейната форма. Между тези два показателя съществува почти функционална, обратнопропорционална линейна зависимост. Това обстоятелство дава възможност за числена оценка на хода на кривата да се използва само единия от тях. Опитът показва, чс по-удобен в това отношение е нулевият натурален показател Вj. Криви, коиго имат по-високи стойности на този показател, се хaрактеризират с намаляващ темп на нарастване и обратно, т.е. в началото на вариационния интервал те имат по-висока интензивност на нарастване, която намалява в последствие толкова повече, колкото са по-високи неговите стойности.

Конкретни примери за илюстрация на технологията на метода па натуралните покачаIели се дава по-нататък, когато се разглеждат отделни проблеми. свързани с неговото приложение.

| дължина | диаметър |
| --- | --- |
| 0 | 48,0 |
| 1 | 42,1 |
| 2 | 39,1 |
| 3 | 38,0 |
| 4 | 26,4 |
| 5 | 25,3 |
| 6 | 24,1 |
| 7 | 23,3 |
| 8 | 22,8 |
| 9 | 22,0 |
| 10 | 21,5 |
| 11 | 20,8 |
| 12 | 20,2 |
| 13 | 20,0 |
| 14 | 19,8 |
| 15 | 19,4 |
| 16 | 19,2 |
| 17 | 19,0 |
| 18 | 18,3 |
| 19 | 17,9 |
| 20 | 16,5 |
| 21 | 15,0 |
| 22 | 13,6 |
| 23 | 12,2 |
| 24 | 11,0 |
| 25 | 9,7 |
| 26 | 8,0 |
| 27 | 5,2 |
| 28 | 3,0 |
| 29 | 0,9 |
| 29,2 | 0,0 |
| lвр.= | 1,2 |
| d l/2= | 19,56 |
| gосн.вр.= | 0,0007069 |

|  | G0= | 0,1810 | [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Пр. Ф-ла | Vпо Хуб. | 2,6420 | [m3] |
|  | gср= | 0,0300 | [m2] |
| Пр. Ф- ла | Vпо Смал.= | 0,8774 | [m3] |
| Пр. Ф-ла | Vпо Р-Н= | 1,4656 | [m3] |
| Сл. Ф- ла | Vпо Смал.= | 1,142058 | [m3] |
| Сл. Ф-ла | Vпо Хуб.= | 1,114133 | [m3] |
| Сл. Ф-ла | Vпо Р - Н= | 1,13275 | [m3] |
|  | Vвр.= | 0,000283 | [m3] |