Катедра: Лесоустройство

Протокол № 3

Тема: .Методи за съставяне на видово-числени таблици

Изработил:							Проверил:

…………………						гл.ас. Тома Тончев

Ф.№……….., ІІ-ри курс					.................................

ГС, ІІІ”А”гр.

Вариант №11

Задача:

- Да се изчислят F1,3 ;F0 и F 1/20 на буково стъбло с дадена височина и диаметър.

- Да се изчисли F 1,3 по формулата на Шифел за определена височина на стъблото и q2=0,59.

- Да се състави видово-изчислителна таблица за бук по метода на нормалните криви.

- Да се състави сбегова таблица за бук по следните данни.

| H,[m] | №1[cm] | H,[m] | №6[cm] | g№1[cm2] | g№6[cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 36,9 | 0 | 53,8 | 0,1069 | 0,2273 |
| 1 | 33,8 | 1 | 49,0 | 0,0897 | 0,1886 |
| 1,3 | 33,8 | 1,3 | 49,0 | 0,0897 | 0,1886 |
| 3 | 31,0 | 3 | 48,5 | 0,0755 | 0,1847 |
| 5 | 29,6 | 5 | 47,2 | 0,0688 | 0,1750 |
| 7 | 28,1 | 7 | 41,8 | 0,0620 | 0,1372 |
| 9 | 26,5 | 9 | 38,1 | 0,0552 | 0,1140 |
| 11 | 25,4 | 11 | 32,0 | 0,0507 | 0,0804 |
| 13 | 18,8 | 13 | 26,5 | 0,0278 | 0,0552 |
| 15 | 16,4 | 15 | 20,1 | 0,0211 | 0,0317 |
| 17 | 13,4 | 17 | 12,1 | 0,0141 | 0,0115 |
| 19 | 10,3 | 19 | 7,9 | 0,0083 | 0,0049 |
| 21 | 5,3 | 21 | 4,2 | 0,0022 | 0,0014 |
| 23 | 2,1 | 23 | 1,9 | 0,0003 | 0,0003 |
| 23,7 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |  |  |
| H cm,m | 23,7 | H cm,m | 23,3 |  |  |
| D1.3[cm] | 33,8 | D1.3[cm] | 49,0 |  |  |

| Относ. Вис. | Таблица №1 |
| --- | --- |
|  | lабс. | do,x | g0,x | gn | =go,x/gn |
| 0,05 | 1,19 | 33,80 | 0,0897 | 0,0402 | 2,2332 |
| 0,15 | 3,56 | 30,61 | 0,0736 | 0,0402 | 1,8317 |
| 0,25 | 5,93 | 28,91 | 0,0656 | 0,0402 | 1,6333 |
| 0,35 | 8,30 | 27,06 | 0,0575 | 0,0402 | 1,4318 |
| 0,45 | 10,67 | 25,58 | 0,0514 | 0,0402 | 1,2795 |
| 0,55 | 13,04 | 18,76 | 0,0276 | 0,0402 | 0,6878 |
| 0,65 | 15,41 | 15,79 | 0,0196 | 0,0402 | 0,4875 |
| 0,75 | 17,78 | 12,20 | 0,0117 | 0,0402 | 0,2909 |
| 0,85 | 20,15 | 7,44 | 0,0043 | 0,0402 | 0,1081 |
| 0,95 | 22,52 | 2,88 | 0,0006 | 0,0402 | 0,0162 |
| 1,00 | 23,70 | 0,00 | 0,4018 | 0,4018 | 10,0000 |

| Относ. Вис. | Таблица №6 |
| --- | --- |
|  | lабс. | do,x | g0,x | gn | =go,x/gn |
| 0,05 | 1,17 | 49,00 | 0,1886 | 0,0843 | 2,2381 |
| 0,15 | 3,50 | 48,18 | 0,1823 | 0,0843 | 2,1636 |
| 0,25 | 5,83 | 44,97 | 0,1588 | 0,0843 | 1,8853 |
| 0,35 | 8,16 | 39,66 | 0,1236 | 0,0843 | 1,4664 |
| 0,45 | 10,49 | 33,57 | 0,0885 | 0,0843 | 1,0505 |
| 0,55 | 12,82 | 27,01 | 0,0573 | 0,0843 | 0,6800 |
| 0,65 | 15,15 | 19,52 | 0,0299 | 0,0843 | 0,3552 |
| 0,75 | 17,48 | 11,10 | 0,0097 | 0,0843 | 0,1149 |
| 0,85 | 19,81 | 6,41 | 0,0032 | 0,0843 | 0,0383 |
| 0,95 | 22,14 | 2,89 | 0,0007 | 0,0843 | 0,0078 |
| 1,00 | 23,30 | 0,00 | 0,8426 | 0,8426 | 10,0000 |

Таблица за φ

| l 0,x. | 1 |  | ср |  | squart | V0,x/v | V0,x/v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 2,2332 | 2,2381 | 2,2356 | 0,4473 | 1,4952 | 0,2236 | 0,2236 |
| 0,15 | 1,8317 | 2,1636 | 1,9977 | 0,5006 | 1,4134 | 0,1998 | 0,4233 |
| 0,25 | 1,6333 | 1,8853 | 1,7593 | 0,5684 | 1,3264 | 0,1759 | 0,5993 |
| 0,35 | 1,4318 | 1,4664 | 1,4491 | 0,6901 | 1,2038 | 0,1449 | 0,7442 |
| 0,45 | 1,2795 | 1,0505 | 1,1650 | 0,8584 | 1,0794 | 0,1165 | 0,8607 |
| 0,55 | 0,6878 | 0,6800 | 0,6839 | 1,4622 | 0,8270 | 0,0684 | 0,9291 |
| 0,65 | 0,4875 | 0,3552 | 0,4213 | 2,3733 | 0,6491 | 0,0421 | 0,9712 |
| 0,75 | 0,2909 | 0,1149 | 0,2029 | 4,9287 | 0,4504 | 0,0203 | 0,9915 |
| 0,85 | 0,1081 | 0,0383 | 0,0732 | 13,6576 | 0,2706 | 0,0073 | 0,9988 |
| 0,95 | 0,0162 | 0,0078 | 0,0120 | 83,4052 | 0,1095 | 0,0012 | 1,0000 |
|  |  | ∑ = | 10,0000 | 108,8919 | 8,8247 |  |  |

Таблица за въвеждане на f 1,3 отчетено от графиката за крива на височините.

| H,[m] | 1,3/H | f1,3. |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,1300 | 0,4907 |
| 11 | 0,1182 | 0,4814 |
| 12 | 0,1083 | 0,4738 |
| 13 | 0,1000 | 0,4674 |
| 14 | 0,0929 | 0,4620 |
| 15 | 0,0867 | 0,4574 |
| 16 | 0,0813 | 0,4534 |
| 17 | 0,0765 | 0,4499 |
| 18 | 0,0722 | 0,4468 |
| 19 | 0,0684 | 0,4440 |
| 20 | 0,0650 | 0,4415 |
| 21 | 0,0619 | 0,4393 |
| 22 | 0,0591 | 0,4373 |
| 23 | 0,0565 | 0,4355 |
| 24 | 0,0542 | 0,4338 |
| 25 | 0,0520 | 0,4323 |
| 26 | 0,0500 | 0,4309 |
| 27 | 0,0481 | 0,4296 |