Катедра: Лесоустройство

Протокол № 3

Тема: .Методи за съставяне на видово-числени таблици

Изработил:							Проверил:

Васил Б. Братанов						ас. Тома Тончев

Ф.№11776, ІІ-ри курс					.................................

ГС, ІІІ”б”гр.

Вариант №83

Задача:

- Да се изчислят ;и 1/20 на буково стъбло с дадена височина и диаметър.

- Да се изчисли 1,3 по формулата на Шифел за определена височина на стъблото и 2=0,59.

- Да се състави видово-изчислителна таблица за бук по метода на нормалните криви.

- Да се състави сбегова таблица за бук по следните данни.

| H,[m] | №5[cm] | №7[cm] | g№5[cm2] | g№7[cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30.5 | 47.2 | 0.0731 | 0.1750 |
| 1 | 29.1 | 44.3 | 0.0665 | 0.1541 |
| 1.3 | 28.3 | 43.4 | 0.0629 | 0.1479 |
| 3 | 26.1 | 39.7 | 0.0535 | 0.1238 |
| 5 | 25.0 | 39.1 | 0.0491 | 0.1201 |
| 7 | 24.2 | 37.5 | 0.0460 | 0.1104 |
| 9 | 22.4 | 35.8 | 0.0394 | 0.1007 |
| 11 | 20.5 | 34.8 | 0.0330 | 0.0951 |
| 13 | 19.4 | 33.2 | 0.0296 | 0.0866 |
| 15 | 17.9 | 31.8 | 0.0252 | 0.0794 |
| 17 | 15.8 | 30.5 | 0.0196 | 0.0731 |
| 19 | 10.3 | 26.8 | 0.0083 | 0.0564 |
| 21 | 6.0 | 21.7 | 0.0028 | 0.0370 |
| 23 | 2.0 | 16.3 | 0.0003 | 0.0209 |
| 24.7 | 0.0 | 13.4 | 0.0000 | 0.0141 |
| 25 |  | 12.9 |  | 0.0131 |
| 27 |  | 6.4 |  | 0.0032 |
| 29 |  | 4.1 |  | 0.0013 |
| 31 |  | 1.5 |  | 0.0002 |
| 32.8 |  | 0.0 |  | 0.0000 |
| H cm,m | 24.7 | 32.8 |  |  |
| D1.3[cm] | 28.3 | 43.4 |  |  |

| Относ. Вис. | Таблица №5 |
| --- | --- |
|  | lабс. | do,x | g0,x | gn | =go,x/gn |
| 0.05 | 1.24 | 28.47 | 0.0637 | 0.0300 | 2.1214 |
| 0.15 | 3.71 | 25.71 | 0.0519 | 0.0300 | 1.7299 |
| 0.25 | 6.18 | 24.53 | 0.0473 | 0.0300 | 1.5745 |
| 0.35 | 8.65 | 22.72 | 0.0405 | 0.0300 | 1.3506 |
| 0.45 | 11.12 | 20.44 | 0.0328 | 0.0300 | 1.0929 |
| 0.55 | 13.59 | 18.96 | 0.0282 | 0.0300 | 0.9407 |
| 0.65 | 16.06 | 16.79 | 0.0221 | 0.0300 | 0.7378 |
| 0.75 | 18.53 | 11.61 | 0.0106 | 0.0300 | 0.3525 |
| 0.85 | 21.00 | 6.00 | 0.0028 | 0.0300 | 0.0942 |
| 0.95 | 23.47 | 1.45 | 0.0002 | 0.0300 | 0.0055 |
| 1.00 | 24.70 | 0.00 | 0.3002 | 0.3002 | 10.0000 |

| Относ. Вис. | Таблица №7 |
| --- | --- |
|  | lабс. | do,x | g0,x | gn | =go,x/gn |
| 0.05 | 1.64 | 42.66 | 0.1429 | 0.0656 | 2.1785 |
| 0.15 | 4.92 | 39.12 | 0.1202 | 0.0656 | 1.8323 |
| 0.25 | 8.20 | 36.48 | 0.1045 | 0.0656 | 1.5930 |
| 0.35 | 11.48 | 34.42 | 0.0930 | 0.0656 | 1.4179 |
| 0.45 | 14.76 | 31.97 | 0.0803 | 0.0656 | 1.2233 |
| 0.55 | 18.04 | 28.58 | 0.0641 | 0.0656 | 0.9775 |
| 0.65 | 21.32 | 20.84 | 0.0341 | 0.0656 | 0.5197 |
| 0.75 | 24.60 | 13.58 | 0.0145 | 0.0656 | 0.2208 |
| 0.85 | 27.88 | 5.39 | 0.0023 | 0.0656 | 0.0348 |
| 0.95 | 31.16 | 1.37 | 0.0001 | 0.0656 | 0.0022 |
| 1.00 | 32.80 | 0.00 | 0.6561 | 0.6561 | 10.0000 |

| l 0,x. | 1 |  | ср |  | squart | V0,x/v | V0,x/v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 2.1214 | 2.1785 | 2.1499 | 0.4651 | 1.4663 | 0.2150 | 0.2150 |
| 0.15 | 1.7299 | 1.8323 | 1.7811 | 0.5614 | 1.3346 | 0.1781 | 0.3931 |
| 0.25 | 1.5745 | 1.5930 | 1.5838 | 0.6314 | 1.2585 | 0.1584 | 0.5515 |
| 0.35 | 1.3506 | 1.4179 | 1.3843 | 0.7224 | 1.1765 | 0.1384 | 0.6899 |
| 0.45 | 1.0929 | 1.2233 | 1.1581 | 0.8635 | 1.0761 | 0.1158 | 0.8057 |
| 0.55 | 0.9407 | 0.9775 | 0.9591 | 1.0426 | 0.9793 | 0.0959 | 0.9016 |
| 0.65 | 0.7378 | 0.5197 | 0.6288 | 1.5904 | 0.7929 | 0.0629 | 0.9645 |
| 0.75 | 0.3525 | 0.2208 | 0.2866 | 3.4890 | 0.5354 | 0.0287 | 0.9932 |
| 0.85 | 0.0942 | 0.0348 | 0.0645 | 15.5100 | 0.2539 | 0.0064 | 0.9996 |
| 0.95 | 0.0055 | 0.0022 | 0.0039 | 257.7448 | 0.0623 | 0.0004 | 1.0000 |
|  |  |  | 10.0000 | 0.10000 | 3.162278 |  |  |

| H | 1,3/H | f1,3. |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.1300 | 0.532 |
| 11 | 0.1182 | 0.524 |
| 12 | 0.1083 | 0.516 |
| 13 | 0.1000 | 0.51 |
| 14 | 0.0929 | 0.504 |
| 15 | 0.0867 | 0.5 |
| 16 | 0.0813 | 0.495 |
| 17 | 0.0765 | 0.491 |
| 18 | 0.0722 | 0.488 |
| 19 | 0.0684 | 0.486 |
| 20 | 0.0650 | 0.483 |
| 21 | 0.0619 | 0.481 |
| 22 | 0.0591 | 0.479 |
| 23 | 0.0565 | 0.477 |
| 24 | 0.0542 | 0.475 |
| 25 | 0.0520 | 0.473 |
| 26 | 0.0500 | 0.472 |
| 27 | 0.0481 | 0.471 |