- Определение за таксиране – това е цялата теренно-измерителна и изчислителна дейност, свързана с установяването на общия им запас (кубатура) и разпределението му по сортименти. Таксирането обхваща три вида дейности – таксиране (самата теренна работа), кубиране и сортиментиране на дървостоите.

По своята същност, начин на изпълнение, установяване на таксационните показатели и изчисляване на запаса методите за таксиране се делят на 5 групи:

- измерителен (пробно-стъблен) метод

- измерително-табличен метод

- окомерно-табличен метод

- математико-статистически метод

- аерофототаксационен метод

- Видове измерителни методи за кубиране на дървостоите

За да се таксира определен дървостой по някой от измерителните методи, необходимо е да се извърши:

- пълно клупиране на дърветата по степени на дебелина

- измерване на необходимите височини за построяване на кривата на височините

- изчисляване на dср чрез gср

- определяне на средната височина от кривата на височините

- избиране и отсичане на необходимия брой моделни дървета

- определяне обема на стъблото по сложната формула на Хубер

- определяне обема на стъблото: V = v`.N`

  - Метод по средно пробно стъбло

# ЗАДАНИЕ № 6

Да се кубира по средното моделно дърво едно насаждение, от чието измерване са получени следните данни:

| d1.3 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7 | 10 | 11 | 18 | 26 | 31 | 47 | 41 | 20 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Hср | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 32 | 34 | 33 |

Данните за средното моделно стъбло са:

d1.3 = 37.9см , H = 24.6м , а диаметрите на двуметровите секции са съответно:

| Н | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1.3 | 38 | 36 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 17 | 11 | 9 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |

РЕШЕНИЕ:

d1.3 = 37.9см         H = 24.6м

| d1.3 | N | Hср | G | G=N.g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 7 | 0,0079 | 0,0553 |
| 14 | 10 | 10 | 0,0154 | 0,154 |
| 18 | 11 | 14 | 0,0254 | 0,2794 |
| 22 | 18 | 16 | 0,0380 | 0,684 |
| 26 | 26 | 19 | 0,0532 | 1,3806 |
| 30 | 31 | 21 | 0,0707 | 2,1917 |
| 34 | 47 | 22 | 0,0907 | 4,2629 |
| 38 | 41 | 24 | 0,1137 | 4,6617 |
| 42 | 20 | 25 | 0,1385 | 2,77 |
| 46 | 12 | 27 | 0,1661 | 1,9932 |
| 50 | 6 | 28 | 0,2063 | 1,1778 |
| 54 | 8 | 29 | 0,2289 | 1,8312 |
| 58 | 5 | 31 | 0,2640 | 1,32 |
| 62 | 9 | 30 | 0,3018 | 2,7162 |
| 66 | 4 | 32 | 0,3419 | 1,3676 |
| 70 | 1 | 34 | 0,3847 | 0,3847 |
| 74 | 1 | 33 | 0,4299 | 0,4299 |
| Σ | 257 |  |  | 27.66 |

dср =    4 . G   =   4 . 27,66  = 0,3702м = 37.02см

√ π . N     √  3,14. 257

V` = 2*3.14 .(g1^2  + g2^2 + g3^2 +…+ g23^2) =0.000157*74650= 1.172m

40000

Vвр = gвр . lвр  = (1.875*0.6)  = 0,0003m³

- 3

V` = 1.172 + 0,0003 =1.1723 m³

g1,3 = 0,1128m²

gcp=(3.14*d1.3^2)/40000=0.1128

Vcт = V` . G  =  1,1723 . 27.66  =  287.46m³

g1,3                     0.1128