Катедра: Лесоустройство

Дисциплина: Горска таксация

Протокол 5

Тема: Закономерности в строежа на насaжденията по диаметър и кръгова площ

Изработил:.................				Проверил:..................

Васил Б.Братанов			/гл. ас.д-р инж. Тома Тончев/

Фак.№11776

ІІІ Б гр. ІІІ курс ГС

Закономерности в строежа на насaжденията по диаметър и кръгова площ

Ако се направят измервания на диаметрите на всички дървета (пълно клупиране), ще се установи, че дърветата при едни диаметри са повече на брой от колкото при други или се явяват в различен брой повторения. Още по-ясно това се проявява, ако измерването на диаметрите се извършва с известни закръгления през 2,3,4,5 и т.н. сантиметри. Прието е закръгленията в дебелините при клупиране на дървостоите да се наричат степени на дебелина. При последователно подреждане на степените на дебелина се вижда, че броят на дърветата е най-малък при тънките и дебелите дървета.

Средният диаметър на дървостоя може да се изчислява и като средно аритметична и средно претеглена величина както и по някои от известните методи на математическата статистика. От тези начини най-неточен резултат в средния диаметър ще се получава, ако се изчислява като средноаритметична величина, тъй като тук не се отчита тежестта на дърветата с различни диаметри.

В резултат на редица изследвания в строежа на дървостоите по дебелина е установено ,че средният диаметър разделя общия брой на дърветата на две неравни части. Вайзе е установил, че средния диаметър се намира средно на 58% от тънките и на 42% от дебелите дървета, приемайки общия брой за 100, с вариране от 55-60%. Тази констатация има много по-голямо практическо значение и се прилага в масовата практика при определяне на средния диаметър. По-голяма популярност този начин е получил като „Правило на Вайзе”. При което се използват закръглени стойности, съответно 60% от тънките и 40%от дебелите дървета. Естествено определянето на средния диаметър по това правило ще  се отклонява от този, изчислен по средната кръгова площ, но силното опростяване на работата го прави твърде приемливо за практиката.

| Задача 3 | Задание 14 |
| --- | --- |
| Степен на дебелина [cm] | Число на дърветата бр. | Измерени височини | H ср. |
| 14 | 20 | 13,5 | 14,0 | 13,0 | 13,3 |  | 13,5 |
| 18 | 26 | 15,9 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 15,8 |
| 22 | 53 | 18,7 | 18,0 | 18,3 | 19,5 | 18,5 | 18,6 |
| 26 | 76 | 20,5 | 20,0 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 20,9 |
| 30 | 69 | 22,0 | 21,5 | 23,0 | 22,5 | 23,3 | 22,5 |
| 34 | 49 | 24,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 |
| 38 | 33 | 25,5 | 24,5 | 25,0 | 26,3 | 26,0 | 25,5 |
| 42 | 20 | 26,0 | 26,5 | 26,3 |  |  | 26,3 |
| 46 | 18 | 26,5 | 27,5 | 27,3 |  |  | 27,1 |
| 50 | 14 | 27,7 | 27,4 | 28,0 |  |  | 27,7 |
| 54 | 16 | 28,1 | 27,6 | 28,5 |  |  | 28,1 |
| 58 | 13 | 28,2 | 28,4 | 28,6 |  |  | 28,4 |
|  | ∑=407 |  |  |  |  |  |  |
| gср.= | 0,0877 | [m2] |  |  |  |  |  |
| 1a dср по Вайзе | 4а Нср.по Лорей= | 24,6 | [m] |  |  |
| *40%д→т | *60%т→д | 4б Hср.от кр. на вис.за34 | 23,5 | [m] |  |  |
| 162,8 | 244,2 | 4б Hср.от кр. на вис.за33,4 | 23,3 | [m] |  |  |
| 34 | 34 | [cm] |  |  |  |  |  |
| 1b dср= | 33,4 | [cm] |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1,3 | n | gi | G=gi*n | ЕСД | %бр h | Н ср |  | Gi*Hсрi |
| 14 | 20 | 0,0154 | 0,3079 | 0,42 | 4,91% | 13,5 |  | 4,1409 |
| 18 | 26 | 0,0254 | 0,6616 | 0,54 | 6,39% | 15,8 |  | 10,4404 |
| 22 | 53 | 0,0380 | 2,0147 | 0,66 | 13,02% | 18,6 |  | 37,4735 |
| 26 | 76 | 0,0531 | 4,0351 | 0,78 | 18,67% | 20,9 |  | 84,1714 |
| 30 | 69 | 0,0707 | 4,8773 | 0,90 | 16,95% | 22,5 |  | 109,5447 |
| 34 | 49 | 0,0908 | 4,4488 | 1,02 | 12,04% | 24,0 |  | 106,7714 |
| 38 | 33 | 0,1134 | 3,7426 | 1,14 | 8,11% | 25,5 |  | 95,2861 |
| 42 | 20 | 0,1385 | 2,7709 | 1,26 | 4,91% | 26,3 |  | 72,7819 |
| 46 | 18 | 0,1662 | 2,9914 | 1,38 | 4,42% | 27,1 |  | 81,0676 |
| 50 | 14 | 0,1963 | 2,7489 | 1,50 | 3,44% | 27,7 |  | 76,1444 |
| 54 | 16 | 0,2290 | 3,6644 | 1,62 | 3,93% | 28,1 |  | 102,8462 |
| 58 | 13 | 0,2642 | 3,4347 | 1,74 | 3,19% | 28,4 |  | 97,5456 |
| Σ | 407 | 1,4012 | 35,6982 | 12,93 | 100,00% |  |  | 878,2139 |

| d1,3 | n | ЕСД | ЕСД закр. | n' отч. | n' отч.% | ∑ с натр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 20 | 0,42 | 0,4 | 17 | 3% | 3% |
| 18 | 26 | 0,54 | 0,5 | 24 | 5% | 8% |
| 22 | 53 | 0,66 | 0,6 | 40 | 8% | 17% |
| 26 | 76 | 0,78 | 0,7 | 61 | 13% | 29% |
| 30 | 69 | 0,90 | 0,8 | 75 | 16% | 45% |
| 34 | 49 | 1,02 | 0,9 | 69 | 14% | 59% |
| 38 | 33 | 1,14 | 1 | 52 | 11% | 70% |
| 42 | 20 | 1,26 | 1,1 | 38 | 8% | 78% |
| 46 | 18 | 1,38 | 1,2 | 26 | 5% | 83% |
| 50 | 14 | 1,50 | 1,3 | 19 | 4% | 87% |
| 54 | 16 | 1,62 | 1,4 | 17 | 4% | 91% |
| 58 | 13 | 1,74 | 1,5 | 14 | 3% | 94% |
|  |  |  | 1,6 | 16 | 3% | 97% |
|  |  |  | 1,7 | 14 | 3% | 100% |
|  |  |  | ∑ | 482 | 100% |  |