Технически Университет - София

Департамент по Приложна Физика

Протокол №6

Задача:

Определяне на дължината на светлинна вълна по метода на дифракция от един процеп.

Изготвил: Димитър Красимиров Димитров

Факултетен №: 121210070

Специалност: КСТ

Група: 49 Б




Дата: 12.04.2011						Подпис на асистента: ...............

1. Схема на опитната постановка

2. Описание на метода и теоритични изводи

Дифракция на светлината се нарича отклонението на светлинните лъчи от първоначалната посока на разпрестранението им в еднородна среда, при преминаването им през рязко изразени нееднородности в средата (напр. малки процепи, отвори и т.н.). Нека сноп успоредни лъчи от моногроматична светлина падат върху малък процеп с ширина d. За да може да се наблюдава дифракция на светлината, ширината на процепа трябва да е сравнима с дължината на вълната, т.е. d2/lλ << 1, където λ е дължината на светлинната вълна, l е разстоянието до екрана, на който се наблюдава дифракционната картина. Условието за максимум на интензитета на светлината се дава чрез S= (2m+1) =dsinα,         	
където m е порядъка на максимума. 
Условието за минимум се дава чрез	S=2m= mλ= dsinα,	където m е порядъка на минимума.

Отношението на интензитетите на максимумите от нулев и по-висок порядък се дава чрез

l0: l1: l2:.. = 1: n1/n0 : n2/n0:...	1: 0.045:1.0016:1.008...,	където n0, n1, n2,.. са интензитетите на максимумите от нулев, първи, втори и т.н. порядък, измерени в относителни единици с помощта на фотоприемник.

В упражнението трябва да се определи ширината d на прожеп P, през който дифрактира монохроматичната светлина, излъчвана от лазер L. Дифракционната картина се наблюдава на екран Е, разположен на разстояние l. Интензитетът на светлината се измерва с помощта на фотоприемник F, тъй като ъглите на дифракция са малки, то	 sinα=tanα= bm/l, където bm е разстоянието от средата на централния максимум до m-ия минимум. Ширината на процепа се определя чрез заместване на sinα в условието за минимум

mλ =dsinα= dbm/l	=> 	d= mlλ/bm

Разстоянията bm се измерват като се определят симетричните положения pmл и pmδ на първите три минимума (m=1, 2, 3) отляво и отдясно на централния максимум. Тогава

bm = | pmл - pmδ| / 2.

3. Опитни данни и резултати