- Определете броя на подвижните звена и вида на кинематичните двоици на механичната система. Опишете детайлите, от които е съставено неподвижното звено. Определете вида на механизма. Начертайте кинематична схема на лостовия механизъм и определете степените на свобода. Изберете обобщена(и) координата(и).

- Броят на подвижните звена е 5:

  - 4, 1’ – зъбни колела;

  - В1 – вал;

  - 1 – диск;

  - 2 – звено (лост);

Вид на кинематичните двоици на механичната система:

- между 4 и 1’ – шарнир;

- между 1’ и В1 – цилиндрична;

- между 1 и В1 – цилиндрична;

- между 1 и 2 – плъзгаща;

- между 2 и С – плъзгаща;

  - Опишете детайлите, от които е съставено неподвижното звено:

Неподвижното звено представлява плоскост, върху която са монтирани: електродвигател, статор, и три опори. Двете опори имат отвори в горната средна част, за да може да се върти вала В1. Третата опора има монтирана към нея неподвижна ос – С, която влиза в канал на лоста (звено 2).

  - Определете вида на механизма:

Механизма използван в нашия случай е “КУЛИСЕН МЕХАНИЗЪМ”.

  - Кинематична схема на лостовия механизъм:

Определяне на степените на свобода:

Степените на свобода се пресмятат по следната формула (равнинен механизъм): h=3n-2p5-p4

    - n – подвижни, свободни звена;

    - p5 – двоици от 5 клас (елементрани);

    - p4 – двоици от 4 клас (контурни);

Броят на степените на свобода е: h=3n-2p5-p4=3.3-2.4-0=1;

  - Изберете обобщена(и) координата(и):

Избирам за обобщена координата ъгъла φ1.

- Начертайте план на положението на механизма за зададената стойност на ъгъла φ1. Пострйте още два плана на механизма за мъртвите положения.

Зададени параметри:

  - ОА=0,015 m;

  - xc=0,09 m (OC);

  - AM=0,04 m;

  - <CAM=β=45˚;

- План  на  положението  на  механизма  за  зададената  стойност  на ъгъла φ1:

СМ’=	 	 m

- План  на  положението  на  механизма   при  мъртвите  положения     (φ1=90˚ и φ1=270˚):

  - φ1=90˚

СМ’’=		 m

  - φ1=270˚

СМ’’’=	 m

За трите плана: kAM=0,04/40 [mm/m];

- Съставете векторните уравнения за скоростта на точка М. Чрез метода на плановете намерете скоростта на точката М за зададената стойност на ъгъла φ1:

- Векторни уравнения за скоростта на точка М:

  - За

Дадено.: 		Търси се:

- За намиране на скоростта на  решаваме следната система:

  - За

  - За

  - За

План на положението на механизма при φ1=60˚ (чрез него ще изработим планът на скоростите на механизма):

- План на скоростите на механизма при φ1=60˚:

- Определете аналитично функцията на положението и първата предавателна функция на лостовия механизъм и начертайте графиките им. Определете функцията на ъгловата скорост на двигателя, ако зъбното колело 4 се движи по закона на звено 2:

Дадено:  L=0,45m

r=0,035m

φ=30○

За ∆ОАС имаме:

- Прилагаме cos T за ∆ОАС:

- Прилагаме sin T за ∆ОАС:

Функцията на положението се получава от това, че изходният ъгъл е равен на ψ=π-δ, т.е.:

Проверка: Получената стойност на ъгъла  може да се провери, като се измери в плана  на  положението  на  механизма  за  стойността  на ъгъла φ1=30○. След измерване се получава, че , което означава, че построението и изчисленията са верни.

Първата предавателна функция е:

Проверка: Получената стойност на първата предавателна функция е  може да се провери, като се направят необходимите пресмятания за плана  на  положението и плана на скоростите на  механизма  при  стойност  на ъгъла φ1=30○:

След изчисленията се получава, че , което означава, че построението и изчисленията са верни.

Функцията на ъгловата скорост на двигателя е:

Но  (ъгловата скорост на звено 4, т.е. и на електродвигателя)  и  (ъгловата скорост на звено 1, т.е. и на зъбното колело 1’)

- С помощта на данните от т.2 изчислете мощността на силата F. Като вземете предвид зададения КПД и пренебрегнете инерционните сили, определете мощността и въртящия момент на електродвигателя за зададената стойност на φ1:

Схема на мощността на силата F (чертае се като се вземе предвид плановете на скоростта на точка М):

- Зададени параметри:			Търси се:

W

Мощността на силата F е 343,3 W.

- Зададени параметри:			Търси се:

W

Мощността на електродвигателя е 504,87 W.

- Зададени параметри:			Търси се:

N.m

Въртящият момент на електродвигателя е 5,9 N.m.

- Изчислете геометричните параметри на зъбната предавка и зъбните колела:

- Геометрични параметри на зъбните колела:

Зададени параметри:

  - За зъбното колело

    - Стъпка по делителната окръжност:

    - Диаметър на делителната окръжност:

    - Дебелина на зъба по делителната окръжност:

    - Диаметър на основната окръжност:

    - Диаметър на петовата окръжност:

    - Диаметър на върховата окръжност:

  - За зъбното колело

    - Стъпка по делителната окръжност:

    - Диаметър на делителната окръжност:

    - Дебелина на зъба по делителната окръжност:

    - Диаметър на основната окръжност:

    - Диаметър на петовата окръжност:

    - Диаметър на върховата окръжност:

- Геометрични параметри на зъбната предавка:

Зададени параметри:

      - Ъгъл на зацепване:

      - Радусии на началните окръжности:

и

      - Междуцентрово разстояние:

- Пресметнете момента, с който се натоварва вал В1. Изберете материал и излчислете диаметъра на вала от условието за якост на усукване. Изислете ъгъла на усукване на вала за същото положение:

- Моментът, с който се натоварва валът В1 (Мус.) се изчислява по формулата:

Зададени параметри:			Търси се:

N.m

- Избирам за материал на вала чугун и по следната формула се пресмята диаметъра на сечението на вала (d):

Зададени параметри:			Търси се:

(Тъй като на вала действа пулсиращо натоварване, то  за чугуна ).

- Ъгълът на усукване на вала (φ) се пресмята чрез следните формули:

Зададени параметри:			Търси се:

- Определете приведения масов инерционен момент и приведения момент на активните сили на механичната система:

- Приведен масов инерционен момент (Ir):

Зададени параметри:			Търси се:

- За зъбното колело 1’ – , тъй като масовият му център лежи на неговата ос на ротация;

- , тъй като зъбното колело 1’ и звеното 2 имат една и съща ъглова скорост;

- , тъй като масовият център на звеното 2 е точката М;

Приведеният инерциален момент е:

- Приведен момент на активните сили (Mr):

Зададени параметри:			Търси се:

Приведеният момент на активните сили e:

- Разпишете уравненията за движение на механичната система в диференциална и интегрална форма:

- Уравнение за движение на механичната система в диференциална форма:

Изследването на движението на равнинни механизми с една степен на свобода се свежда до определяне на закона на движение на динамичния му модел – въртящо се тяло с привиден инерциален момент  под действие на приведен момент . Движенията на останалите звена на механизма еднозначно се определят след кинематичен анализ по даден закон за движение на механизма.

Уравнението за движение на механичната система в диференциална форма е така нареченото диференциално уравнение на Лагранж от втори род:

Може да се преобразува във вида:

, тъй като

- Уравнение за движение на механичната система в интегрална форма:

  - Приведеният момент зависи от положението, т.е.  и :

, където

са стойности на масовия инерционен момент и на ъгловата скорост съответно при ъгли  и , определящи началното и текущото положение на главния вал на механизма.

Като се вземе предивд, че , се получава:

,

  - Приведеният момент зависи от положението, т.е.  и :

При  се получава: ;

След отделяне на променливите t и  и интегриране при начални условия t0=0 и  се получава уравнението в интегрална форма:

, от което се определя законът на движението

# Text boxes

r

d

L

φ

δ

ψ

3

2

X

Y

3

2

1

X

Y

O

A

C

1