ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Факултет по комуникационна техника и технологии

Предмет: „Материалознание”

Студент:                                                              фак. №

Факултет:                               Група:                Подпис на студента:

Преподавател:                      Оценка:                        Дата:

Упражнение №4

Тема: Изследване на температурните коефициенти на параметрите на пасивните елементи

1. Задание:

1.1 Да се изследва зависимостта на съпротивлението на различни резистори от температурата за топлинния интервал [T0; 70&#61616;C]; да се определи температурния коефициент на съпротивление; да се представи графично зависимостта ΔR/R=f1(T).

1.2 Да се изследва зависимостта на капацитета на кондензатори с различни диелектрици от температурата за топлинния интервал [T0; 70&#61616;C]; да се определи температурния коефициент на капацитета; да се представи графично зависимостта ΔС/С=f2(T).

2. Теоретична обосновка:

Резисторите (наричани понякога съпротивления) са най-използваните елементи на електронните схеми. Те служат главно за установяване на големината на тока, протичащ по електрическите проводници, или на напреженията в определени точки на електронната схема.

Обикновено резисторите се изработват чрез нанасяне на въгленова емулсия върху керамичен корпус, а по-рядко - чрез навиване на съпротивителен проводник. В зависимост от състава на емулсията или от дължината на навития проводник резисторът може да има различна стойност на съпротивлението си, което се измерва в омове (ОМ).

Произвежданите резистори имат стандартизирани стойности на съпротивлението, като градацията зависи от толеранса на резистора. Колкото по-малък е толерансът, толкова по-близки трябва да бъдат съседните номинални стойности, за да се покрие целият обхват от съпротивления.

Стойността на съпротивлението се означава върху всеки резистор или с цифри, или чрез код от цветни линии (пръстени). В първия случай се отпечатва число, като обикновено за съкращаване на броя на знаците десетичната запетая се заменя с буква, определяща тегловния коефициент кило (х 1000) – к, мега (х 1 000 000) - м.

Ако резисторът има върху корпуса си три цветни линии (понякога на малко разстояние от тях има и четвърта), той е означен чрез цветен код. Първите две точки отговарят на поредните цифри на стойността на съпротивлението в омове, третата определя броя на нулите (разрядите) след тези две значещи цифри, а четвъртата толеранса. Например резистор със съпротивление 82 КОМ = 82 000 ОМ и толеранс 10% ще има върху корпуса си следните линии: сива (8), червена (2), оранжева (000) и малко по-нататък – сребриста

Резисторите могат да се свързват помежду си паралелно или последователно. При последователно свързване резултатното съпротивление е равно на сумата от съпротивленията на свързаните резистори. Ако резисторите са свързани паралелно, реципрочната стойност на резултатното съпротивление е равна на сумата от реципрочните стойности на съпротивленията на свързаните резистори.

Използвайки тези зависимости, могат да се създават комбинации от резистори с цел получаване на желаната стойност на съпротивлението.

Кондензаторите представляват електронни елементи, които имат свойството да натрупват електрически заряд, наречено електрически капацитет. Заедно с резисторите те са най-често използуваните елементи в радиоелектронните схеми и устройства. Капацитетът на кондензаторите се измерва във фаради (F), а по-точно обикновено в подразделенията им, многократно по-малки - пикофаради (1 pF = 0,10 –12 F), нанофаради (1 nF = 10 –9 F) и микрофаради (1 MF = 10 –6 F). Най-малките използвани капацитети на кондензаторите са единици pF, а най-големите достигат няколко хиляди MF.

Отделните типове кондензатори се различават значително по външен вид - в зависимост от технологията на изработване, капацитета и максималното напрежение, до което може да бъде зареден даден кондензатор без опасност от пробив на изолацията между електродите. Това напрежение се измерва във волтове (символ V). По принцип колкото по-големи са капацитетът и пробивното напрежение, толкова по-големи са размерите на кондензатора. Това твърдение обаче е валидно само в рамките на определен тип кондензатори, изработени по еднаква технология.

Произвеждат се следните главни типове кондензатори.

1. Керамични, които се изработват по методите на праховата металургия - чрез наслояване на метален прах върху двете страни на керамична плочка с малки размери. Тези кондензатори имат малък капацитет (1-1000 pF), но задоволителни електрически параметри.

2. Феритни, които по външен вид са подобни на керамичните, но имат значително по-голям капацитет (1 -100 nF) при същите размери. Те обаче не са достатъчно точни и капацитетът им зависи силно от температурата на околната среда, ето защо не могат да се използват в схеми, чиито експлоатационни характеристики зависят силно от капацитета на кондензатора.

3. Монолитни - във форма на малък паралелепипед. Те имат незначителен капацитет (100 pF - 1 nF) и добри електрически параметри, обаче са относително скъпи.

4. Слюдени - близки по параметри до керамичните, но произвеждани в много по-широк обхват на капацитета (33 pF - 10 nF).

5. Лентови, чиято конструкция представлява две ленти от алуминиево фолио, разделени от изолационен слой, плътно навити и затворени в цилиндричен корпус. В зависимост от материала на изолационния слой тези кондензатори могат да бъдат хартиени (каквито вече не се използват в практиката), стирофлексни (с означение KSF), полиестерни (с означение KSE). Разновидност на последните са кондензаторите MKSE, в които двете ленти от алуминиево фолио са заменени с полиетиленово фолио, метализирано от двете страни. Благодарение на това те имат неколкократно по-малки размери при същите стойности на капацитета и пробивното напрежение. Лентовите кондензатори се произвеждат с най-широк обхват на капацитета - от 10 pF до 10 MF. В зависимост от нуждите изводите им могат да бъдат изведени осово или паралелно странично.

6. Електролитни, които се характеризират с относително големи стойности на капацитета при малки размери.

Електролитните кондензатори са лентови кондензатори, чийто изолационен слой е създаден в резултат на електролизни химични процеси.

При работа на схемата винаги трябва да се спазва означената на корпуса на кондензатора полярност, т.е. изводът с означение "+" (или без означение) трябва винаги да има по-високо напрежение, отколкото изводът с означение "-". Полярността на електролитните кондензатори се означава и на схемите. Електролитните кондензатори имат много по-големи толеранси на стойностите на капацитета (от -20 до +50%) и са чувствителни при експлоатация при ниски температури (под 0°С).

Номиналните стойности на капацитетите на кондензаторите са идентични на номиналните стойности на съпротивленията на резисторите. Цифровите означения, отпечатвани върху корпусите, също са идентични: напр. надписът 4n7 означава 4,7 nF,а 330 или ЗЗОp означава 330 pF.

Правилата за свързване на кондензаторите с цел получаване на други стойности на капацитета са обратни на тези за резисторите. Резултатният капацитет на последователно свързани кондензатори е сума от капацитетите им. При паралелно свързване се сумират реципрочните стойности на капацитетите

3. Схема на опитната постановка

4. Резултати от измерванията и изчисленията

|  |  |  |  |  | Резистор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 |  |  | №2 |  |  | №3 (термистор) |  |
| Температура | R | ΔR/R | αR.10+6 | R | ΔR/R | αR.10+6 | R | ΔR/R | αR.10+6 |
| oC | kΩ | % | oC-1 | kΩ | % | oC-1 | kΩ | % | oC-1 |
| 20 | 17.759 | 0.00039 | 0.000039 | 45.01 | 0.0021 | 0.00021 | 9.53 | 0.23 | 0.023 |
| 30 | 17.766 | 0.00051 | 0.000051 | 44.917 | 0.0034 | 0.00034 | 7.362 | 0.36 | 0.036 |
| 40 | 17.775 | 0.00017 | 0.000017 | 44.763 | 0.0019 | 0.00019 | 4.72 | 0.21 | 0.021 |
| 50 | 17.778 | 0.00022 | 0.000022 | 44.68 | 0.0011 | 0.00011 | 3.74 | 0.14 | 0.014 |
| 60 | 17.782 | 0.00039 | 0.000039 | 44.63 |  |  | 3.21 |  |  |
| 70 | 17.789 | 0.0033 | 0.00033 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 17.73 | 0.995 | 0.00995 | 46 | 0.034 | 0.00034 | 10 | 0.74 | 0.074 |
| 100 | 17.82 |  |  | 44.43 |  |  | 2.6 |  |  |

|  |  |  | Кондензатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпе- |  | №4 |  |  | №5 |  |
| ратура | C | ΔC/C | αC.10+6 | C | ΔC/C | αC.10+6 |
| оC | nF | % | oC-1 | nF | % | oC-1 |
| 20 | 9.83 | 0 | 0 | 22.99 | 0.00217 | 0.000217 |
| 30 | 9.83 | 0.001 | 0.0001 | 23.04 | 0.00217 | 0.000217 |
| 40 | 9.82 | 0.001 | 0.0001 | 23.09 | 0.00173 | 0.000173 |
| 50 | 9.81 | 0.001 | 0.0001 | 23.13 | 0.00086 | 0.000086 |
| 60 | 9.8 | 0.001 | 0.0001 | 23.15 | 0.00086 | 0.000086 |
| 70 | 9.8 | 0 | 0 | 23.17 |  |  |

|  |  |  | Кондензатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпе- |  | №6 |  |  | №7 |  |
| ратура | C | ΔC/C | αC.10+6 | C | ΔC/C | αC.10+6 |
| оC | nF | % | oC-1 | nF | % | oC-1 |
| 20 | 251.1 | 0.0044 | 0.05 | 5.287 | 0.0246 | 0.00246 |
| 30 | 250 | 0.1272 | 0.033 | 5.157 | 0.0469 | 0.00469 |
| 40 | 218.2 | 0.1375 | 0.025 | 4.915 | 0.0295 | 0.00295 |
| 50 | 188.2 | 0.0887 | 0.02 | 4.77 | 0.0168 | 0.00168 |
| 60 | 171.5 | 0.0653 | 0.017 | 4.69 | 0.0298 | 0.00298 |
| 70 | 160.3 |  | 0.014 | 4.55 |  |  |

5. Графики

5.Изводи

1.С нарастване на Т при първия резистор R расте.

2.При третия кондензатор с нарастване на температурата С намалява много бързо.

3. При втория кондензатор с нарастване на температурата С нараства с много малки стойности.

4.При четвъртия кондензатор с нарастване на темепратурата С намалява.

5. При втория и третия кондензатор αC нараства.

6. При първия кондензатор αC не търпи промяна.