Технически университет – София

ПРОТОКОЛ  №1

Тема: Определяне на специфичният заряд на електрона е/m с електронно-лъчева тръба

Изготвил:Хрисимир Емилов Даков  		             Проверил:

ФКСУ, група 49, 121210019

Дата: 22.02.2011г.

- Схема на опитната постановка

- Описание на метода и теоретични изводи

Електрично поле с интензитет Е действа на заредена частица с маса m заряд q  с електрична сила Fел = qE. Под действие на тази сила (v0 = 0) неподвижна сила се ускорява и придобива кинетична енергия.

- , където v е скростта на частицата.

Изменението на кинетичната енергия на частицата ∆Ек е равно на работата А, извършена от електричното поле.

- , където U е напрежението на електричното поле между началната и крайната точки на движението на частицата.

Магнитно поле с индукция В действа на заредена частица с маса m и заряд q, движеща се със скорост v с магнитна сила . Големината на магнитната сила се дава с израза:

- , където α е ъгълът между векторите на скоростта и магнитната индукция. От определението за магнитна сила следва, че тя може да измени само посоката на скоростта на движение на частицата, но не и нейната големина. Ако ъгълът α = 90о (π/2 rad) и магнитното поле е хомогенно, то треакторията на движението е окръжност, радиусът r, на която може да се определи чрез приравняване големините на магнитната и центробежната сили – . От тук . Това движение е периодично с период

Опитната постановка се състои от електронно-лъчева тръба (ЕЛТ), част от която е поставена в соленоид, така че вътре в нея да може да се създаде магнитно поле с индукция, насочена по оста на тръбата. От нагорещения катод на ЕЛТ се излъчват електрони, които се ускоряват от електричното поле между катода К и анода А. Електроните преминават през анода със скорост vx, която може да се определи от изразите (1) и (2), т.е.  или

След анода електроните преминават през плосък кондензатор С с интензитет на електричното поле по направление на оста Z, чрез което може да се отклони движението им по направление на тази ос. Преминавайки през кондензатора С, електроните получават и компонента на скоростта vz. Следователно скоростта на електрона ще е сума от компонентите й по осите X и Z, т.е. . След кондензатора С електроните попадат в магнитно поле с индукция, насочена по посока на оста Х, създадено от соленоида. Електроните имат компонента на скоростта по оста Х. Тъй като , т.е. α = 00 (sin 00 = 0), то ако те имат само тази компонента на скоростта магнитното поле няма да им действа. Но електроните има и компонента на скоростта по оста Z. Тъй като , то електроните би трябвало да се движат по окръжност с период, определен по израза (4) - . Двете компоненти на скоростта на електроните траекторията им на движение да е винтова линия. За време един период Т всеки електрон прави пълна обиколка по съответната винтова линия и попада отново на оста, по която се движи. Следователно за време Т електронът ще измите път . От този израз може да се намери относителния заряд на електрона e/m, т.е. . При подходящ избор на анодно напрежение и индукция на магнитното поле, пътят, изминат от електроните, може да се избере равен на разстоянието между кондензатора С и екрана на ЕЛТ, т.е. S = S0. Това разстояние лесно може да бъде измерено. От друга страна индукцията на магнитно поле, създадено от соленоид се дава с израза , където µ0 = 4π.10-7 H/m е магнитната константа, n е броят на навивките на соленоида на единица дължина и I е големината на тока през соленоида. Като се замести израза за B се получава

- Опитни данни и резултати