ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ СХЕМИ. СТРУКТУРНИ МОДЕЛИ. ЕЛЕМЕНТИ ПАМЕТ. СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА КРАЙНИ АВТОМАТИ С ПАМЕТ

Задание

- Да се синтезира ПС (автомат на Мур), зададена чрез ТП, кодиране на входните въздействия, вътрешните състояния, изходните реакции и типа на елементите памет.

- Да се проследи действието на последователностната схема при зададени входна последователност и начално състояние.

- Да се синтезира частична ПС (автомат на Мили) при зададени ТПИ, кодиране на входните въздействия, вътрешните състояния, изходните реакции и типа на елементите памет. Комбинационната част от схемата да се реализира с дешифратори.

- Да се проследи действието на последователностната схема при зададени входна последователност и начално състояние.

- Да се проследи и обясни действието на ПС при забранен входен набор и/или забранено вътрешно състояние.

- Да се направи анализ на работата на даден автомат.

- Да се изследва дали някои от състоянията могат да бъдат неработни, а някои от входните въздействия – фиктивни.

Контролни въпроси

- Коя е принципната разлика в структурата на КЛС и ПС?

- Формулирайте основната разлика между схема, работеща по автоматен модел на Мили и схема, работеща по автоматен модел на Мур.

- Ако два автомата са функционално еквивалентни, но единият е реализиран като автомат на Мили, а другият – като автомат на Мур, кой от двата е с по-голям брой вътрешни състояния и защо.

- Какви са недостатъците на структурния модел на ПС без елементи памет? По какъв начин тези недостатъци са преодолени в следващите структурни модели?

- По какво се различават в действието си синхронните и асинхронните автомати?

- Тригерите от кой тип задължително трябва да бъдат реализирани като синхронни автомати?

- Кои са основните стъпки, през които преминава синтеза на една ПС?

- Кодирането на вътрешните състояния влияе ли върху функциите на възбуждане на тригерите? А на изходните функции? Върху кои функции влияе начина на кодиране на входните въздействия?

- Кога една ПС се нарича частична? По какъв начин се отразява частичността на автомата върху възбудителните и изходните функции?

- Може ли да се определи новото състояние и изходна реакция, ако ПС е поставена в забранено вътрешно състояние?

- Може ли да се определи новото състояние и изходна реакция, ако на ПС се подаде забранено входно въздействие?

- Кои са евристичните правила, според които може да се направи предположение, че анализираната схема реализира частичен автомат?