Технически университет София

Протокол по сигнали и системи

Хрисимир Емилов Даков

№:121210019 Група 49

Тема: Спектрален анализ на сигналите

Задачи за изпълнение:

1.Да се съставят симулационни модели за изследване на амплитудно- и фазово-честотния спектър на следните периодични тестови сигнали:

А)Трионообразен(+ теоретично решение)

Б)Правоъгълни импулси

В)Синусоидален сигнал

2.Да се изследват експериментално амплитудно-честотния и фазово-честотния спектър на сигналите при промяна на различни техни параметри. Да се начертаят получените спектрални диаграми.

Задача 1

А)

Б)

В)

Задача 2

25 %

Изводи

Транслацията на един сигнал по оста на времето променя неговия амплитуден спектър.

Решение на 1.а)

Определяме s(t).

A = 1;

T=0,1;

ω0 = 2∏/T = 20∏ = 62.8

s(t) е права => с(t) = kt + b;

k = tg(θ) = A/T

b = 0 няма изместване по Оy

Следователно s(t) = (A/T).t = (A.t)/T

an  = 0 – функцията е нечетна.

Следователно фазово-честотния спектър на сигнала φn = tg(an/bn) = -arctg(∞) = ∏/2

bn = 2/TT∫0 s(t).sin ntω0 dt =

2/TT∫0 At/T.sin ntω0 dt =

2A/T2 T∫0 t.sin(ntω0)dt =

2A/nω0 T2  T∫0 t.sin(ntω0)d(ntω0) =

-2A/nω0 T2  T∫0 t.dcos(ntω0) =

-2A/nω0 T2 [ t.cos(ntω0)T|0 - T∫0 cos(ntω0).dt] =

-A/n∏T [ t.cos(ntω0)T|0 - 1/nω0 T∫0 cos(ntω0).dntω0] = 

(-A/n∏T)[ t.cos(ntω0)T|0 – (1/nω0)sin(ntω0)T|0] =

t.cos(ntω0)T|0 = T

(1/nω0)sin(ntω0)T|0 = T/2n∏(sin(2n∏)-sin(∏)) = 0

bn  = (-A/n∏T)(T-0) = -A/n∏

An = sqrt((-A/n∏)2) = A/n∏

a0 = 2/TT∫0 s(t).dt = 2/TT∫0 At/Tdt = 2A/T2 T∫0 tdt =  (2A/T2).(t2/2)T|0 = 2/0,01.(T2/2 – 0) = 200.0,005 = 1

s(t) = ½ + ∑1/n∏.cos(ntω0+∏/2)