Технически университет София

Протокол по сигнали и системи

Хрисимир Емилов Даков

№:121210019 Група 49

Тема: Изследване на сигнали с амплитудна модулация

- Да се симулира процеса АМ при подходящо избрани параметри за модулиращия и носещия сигнали и коефициента на модулация. Да се наблюдават и начертаят съответните графики за коефициент на модулация 0,5

- Да се симулира процеса на премодулация и да се начертаят съответните графики

При  малка стойност на коефициента на АМ, относителното измененение на обвиващата крива е малко

Спектърът съдържа съставка с честотата на носещия сигнал и две странични съставки с честоти (ω0-Ω) и (ω0+Ω). Когато модулиращият сигнал е сложно трептене в спектъра, наред с хармоничната с честотата на носещия сигнал, се формират две странични ленти от спектрални съставки

В режим на отсъствие на модулиращ сигнал се излъчва мощност, което е причина за ниския КПД на амплитудните модулатори. Амплитудно-модулирани сигнали могат да бъдат получени при едновременното въздействие на носещия и модулиращия сигнал върху нелинейни елементи или върху линейни елементи с променливи параметри

При балансната амплитудна модулация (БАМ) се премахва съставката с честотата на носещия сигнал. По този начин се осигурява нулева мощност в режим на отсъствие на модулиращ сигнал