1.Същност на схемотехниката

Цифровата схемотехника е синтез и анализ на цифрови схеми.

Изследването на електронните схеми се състои в подаването на стимул- входен (тестов) сигнал – към изследваната схема и определяне на реакцията й –изходния сигнал. Всяка изследвана точка (дори и вътрешна за схемата) се третира като изход. Характерът на изследването зависи от вида на :

-изследваната схема- линеина, хел;

-входния с-л: постояннотоков, синъсоидален, импулсен и др.

При цифровите схеми , за да се определят характеристиките и параметрите им , е достатъчно да се изследват:

-статичния режим (анализ по постоянен ток)

-динамичния режим ( анализ на преходните п-си)

Теоритично изследване- изследване на техните математически модели. Свежда се до решаване на уравнение или с-ма от у-я /алгебрични или дифер./ Методите за анализ най-общо се разделят на две групи: аналитични и числени.

Аналитичните методи дават решение на уравненията във вид на формули.Не всеки път е възможно прилагането на тези методи тъй като те не са достатъчно точни.

Числени методи за решаване се характеризират с голяма точност. Тя се постига чрез използване на сложни, но точни модели на компонентите на цифр. с-ми.

# Елементна база на компютърната техника

Компютърното моделиране на цифрови схеми  предоставя богати възможности за разнообразни изследвания:

- могат да се изследват всякакви схеми

- за определен вид схеми могат да се променят параметрите на изграждащите ги елементи.

- поведението на всяка схема може да се изследва при най разнообразни условия за работа.

- Моделиращата програма може да замени няколко измерватвлни уреда, опитни постановки и различни схеми.

# Степен на интеграция – брои на инт. схеми.

Интегр. с-ма- кристал с ядро, който реализира ф-я.

Ядрото съдържа голям брой ел. логически с-ми. Важен е броят на тези елем.

З-н на Гордан Мур: Всяка година броя на интегралните схеми се удвоява експоненциално

Най-често схемите са двувходови,които са с брой N. При определена степен на интеграция се взима lgN

SSI( smoll scale integration ) до 10 с-ми/ схеми с малка степен на интеграция/. Изп. като буферни схеми, да усилват по мощност.

MSI до 300 схеми /средна степен на интеграция/

LSI схеми с висока степен на интеграция

ASIC- специализирани интегрални схеми

Интегралните схеми включват броячи, шифратори, дешифратори, МР- (микропроцесори), мултиплексори.

Линейните схеми са свързани с малка амплитуда на сигнала.

# Сигнали- ел. сигнал представлява  изменението на ел. величина във времето.

Според формата на представяне на сигналите, схемите и устройствата , които ги оброботват цигналите се разделят на аналогови или цифрови.

В аналоговите с-ми се използват с-ли, чиято величина има непрекъсната ф-я във времето.

В цифровата обработка се предполага, че сигналите са дефинирани в дискретни моменти от времето чрeз дискретни стйности.

Сигналите имат най-често правоъгълна, трапецовидна, експоненциална или линейно-изменяща се стоиност.Тези сигнали могат да се разглеждат като дискретни във времето при условие, че продължителността им е по малка от времетраенето на преходните процеси в изследваната схема. В такъв случай те се наричат още импулсни сигнали (импулси).

## Параметри на сигналите

Основните параметри на сигналите са 2 вида: амплитудни и времеви

UM-амплитуда;

Umin и Umax –минимална и максимална стойност на сигнала. В логическите (цифровите) схеми те са равни на 0 и  1 /логич.0 и лог.1/

tИ – прод. на имп.

fИ= 1/TИ-честота на повторение Т-период на повторение.

к3=1/ТИ – коеф. на зап.

U(t)= UM10(t)

Размах на сигналите

?

tф-продължителност на фронта

Реалните с-ли имат обикновенно плавна крива. Ето защо времевите параметри зависят от приетите нива, спрямо които се измерват. Точките Аи D са нивото на Umin+(u1,a BиС са на ниво Umax-(u2. Тогава продължителноста на фронтовете се определя като

# Text boxes

вх.с-л.                    изх.с-л

(стимул)                  (реакц)

изсл

схема

1       2      3      4       5    6     7

lgN

SSI   MSI  LSI          VLSI    UVLSI

х(t)                      y(t)

вх.с-л.                      изх.с-л.

-линейни      нелинейни

-пасивни

-активни          ключови

?

UM

tИ

1

0

1(t)=0 при t<0

1(t)=1 при t>0

UP

f

y

t

y

y1

y0

0                                        t