2. Линейно преобразуване на импулсните сигнали представлява изменение на формата, съответно и на параметрите им с помощта на линейните вериги. От теорията на тези вериги е известно, че импулсните им свойства се описват от преходната характеристика h(t).

Следователно преходната характеристика се снема по общата блокова схема:

От импулсния генератор се подава правоъгълен сигнал с амплитудна единица: . При теоретичните изследвания може да се използва напрежителен скок с произволна амплитуда: . При изследване на преходните процеси е необходимо да се реши следното диференциално уравнение от първи ред: , където:

y(t)- търсената функция на времето;

(- времеконстанта на процеса; f(t)- известна функция на входния сигнал.

Понеже в началния момент входния сигнал се изменя със скок и по време на разглеждането остава неизменен, то f(t)=const.

,

Пасивни линейни формиращи схеми, които най често се прилагат са RC веригите:

А) интегрираща; Б) диференцираща;

Първата схема е интегрираща, а втората диференцираща. И на двете схеми входовете им са от ляво, а изходите от дясно. При интегриращата верига тока Ic преминава през резистора към кондензатора, а при диференциращата от кондензатора към резистора.

Зависимост между входа и изхода при интегрираща верига:

Зависимост между входа и изхода при диференцираща верига:

Преходна верига при интегриране:

Преходна верига при диференциране:

Преходни процеси:

И двете вериги не са точни. При подаване на входа напрежителен скок, на изхода на интегриращата верига би трябвало да се получи линейна функция, а на диф.- ( функция (импулс, чиято Uм(( и t(0). Причината за това ясно се вижда в зависимостите на изходното напрежение спрямо входното. Следователно за по-голяма точност е необходимо Uвх.>>Uизх. Това неравенство се нарича изискване за работа при голям сигнал.

# Text boxes

Y(t)

X(t)