1.Задание

53. Даден е масив от 10 двубайтови BCD числа без знак. Да се състави програма, която преврежда четните числа в началото, а нечетните числа в края на масива.

Числата в BCD код са двоично кодирани десетични числа, което значи, че всяка десетична цифра се преобразува в съответното и двоично число.

За реализацията на горното задание се използва програма на С, в която се извеждат резултатите от изчисленията. В нея се извиква асемблерна подпрограма чрез инструкцията Sort(FP_OFF(m),FP_OFF(v)); в която се извършва разпознаването на четните от нечетните числа. То става посредством деление на 2 и изследване на остатъка от делението. Ако той е единица то значи числото е нечетно За брояч на четните числа се използва регистър СХ,а за брояч на нечетните числа се използва DX, Като СХ и DX се записват накрая в променливи, чийто адрес (отместване) се задава като параметър на асемблерната функция.

- Програма на С

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <dos.h>

int m[10]={0x3938,0x3538,0x3931,0x3333,0x3137,0x3435,0x3839,0x3337,0x3835,0x3532};

int v[10];

extern void Sort(int mp, int vp);

int Bcd2Hex(int b)

{ int t;

t=(b & 15)+(b>>8 & 15)*10;

return t;

}

void main()

{

int i;

clrscr();

Sort(FP_OFF(m),FP_OFF(v));

printf("\nThe numbers in BCD code are:");

for(i=0;i<10;i++) printf("\nM[%d]=%6X",i,m[i]);

printf("\n\nThe sorted numbers in decimal code are:");

for(i=0;i<10;i++) printf("\nV[%d]=%d",i,Bcd2Hex(v[i]));

getch();

}

- Програма на Асенблер

_TEXT   SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'

ASSUME	CS:_TEXT

PUBLIC 	_Sort

_Sort	PROC	NEAR	mp:WORD , vp:WORD

push		bp

mov		bp,sp

mov		ax,ds

mov		es,ax

mov		si,mp

mov		di,vp

xor		bp,bp

mov		cx,0

mov		dx,18

L1: 		mov 		ax,[bp+si]

push		dx cx ax

mov		cx,2

xor		dx,dx

div		cx

cmp		dx,0

pop		ax cx dx

jne		Lnechet

Lchet:   	mov		bx,bp

mov		bp,cx

mov		[bp+di],ax

add		cx,2

mov		bp,bx

jmp		Lnext

Lnechet:   	mov		bx,bp

mov		bp,dx

mov		[bp+di],ax

sub		dx,2

mov		bp,bx

Lnext:  	add		bp,2

cmp		bp,20

jb		L1

pop		bp

ret

_Sort	ENDP

_TEXT	ENDS

# ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЯ

КУРСОВ ПРОЕКТ

дисциплина:

## ПСЕ

Проверил: Доц.Наков                                                                         разработила:Ирина Станчева

Фак: ФКСУ  спец.Информационни Технологи	           				                          	                                       Гр.67            фN1301989

# Text boxes

SI

BP

19

18

1

2

CX

BP

DX