Задание :

Даден е масив от 20 числа в BSD – код без знак.Числата са четирицифрени. Да се провери масива за четни числа и числата да се сумират.

В code segment  определя къде се  записват адресите .В cs се записват адреса на кода в ds се записват адресите на данните,es е за допълнителни адреси. В програмата се използват 4 процедури, като в main_prog  се извикват с инструкцията call, следните процедури – tast1, sum, output. Посредством ax адреса на сегмента за данни и кода се записвa в ds и es. Прави се прекъсване 21h. В si се записва отместването на масива masiv, а в di – mas_par. Чрез инструкция test се проверява последния бит на стринга на адрес ds:si. При положение, че бита не е 1 (т.е. числото е четно), чрез инструкция stosw съдържанието на ax се записва на адрес es:di. Съдържанието на регистрите si и di се коригира автоматично (т.е. увеличава се с 2). Тази процедира се повтаря толкова пъти колкото е стойността на регистъра cx (20 пъти колкото е  броят на числата в масива masiv). Al е 8 – битов регистър в него записваме от първото число на масива младшата част. След това събира al с променливата, в която се съхранява сумата. След това се прави корекция на резултата с инструкцията daa. Същото се прави и със старшата част на числото.,bp се увеличава с 2 за да се отиде на следващото число.

Следва кода на програмата:

code    segment

assume  cs:code, ds:code, es:code

main    proc

mov     ax,cs

mov     ds,ax

mov     es,ax

call    test1

call    sum

mov     ah,9

mov     dx,offset res_msg

int     21h

call    output

mov     ax,4c00h

int     21h

main    endp

test1   proc

mov     si,offset masiv

mov     di,offset mas_par

mov     cx,20

begin:

lodsw

test    ax,1

jnz     cont

stosw

cont:

loop    begin

ret

test1    endp

sum     proc

mov     cx,20

mov     bp,0

beg:

mov     al,byte ptr ds:[mas_par+bp]

add     al,byte ptr ds:[suma]

daa

mov     byte ptr ds:[suma],al;zapomniane na rezultata

adc     byte ptr ds:[suma+1],0

mov     al,byte ptr ds:[mas_par+bp+1];sabirani na starshite tsifri

add     al,byte ptr ds:[suma+1];sabirane na starshite cifri na chislata

daa

mov     byte ptr ds:[suma+1],al

add     bp,2

loop    beg

ret

sum     endp

output proc

mov     si,offset suma+1

mov     cx,2

std

ag:

lodsb

mov     bl,al

shr     al,4h

add     al,90h

daa

adc     al,40h

daa

mov     dl,al

mov     ah,02h

int     21h

mov     al,bl

and     al,0fh

add     al,90h

daa

adc     al,40h

daa

mov     dl,al

mov     ah,02h

int     21h

loop    ag

ret

output endp

masiv   dw      1234h, 68h,1,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

mas_par dw      20 dup (0)

suma    dw      0

res_msg db      '‘і¬ І  Ґ: $'

code    ends

end

Технически университет

Факултет”Компютърни системи и управление”

Курсова задача

по

ПСЕ

на

Евелина Христова Хаджигенова

Фак.№13017508, група 60

Проверил:

/К.Константинов/