| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ | Катедра “Съобщителна техника” | Факултет: КТТ |
| --- | --- | --- |
| Фак. No: 10027031 | Дилян Стефанов Чернев | Специалност: |
| Упражнение: 1 | Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на средата. | Ръководител: |

1.Теоретична част

Според класификацията си, проводниците биват два основни вида

1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави.

1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали.

Според предназначението си проводниковите метали се делят на няколко групи:

1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. .

1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. .

1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. .

1.6. ПМ за електрически контакти - за изработване на ел. контакти се използват мед, сребро, злато.

Основните характеристики на проводниците са:

1.7. Специфична проводимост - определя количествено способността на материала да провежда ел. ток.

h = (n.e.Ve) / Е = n.e.k

n - брой на електрони в единица обем

е - заряд на електрона

к - коефициент на пропорционалност

1.8. Специфично съпротивление - характеристика; реципрочна на специфичната проводимост. Колкото е по-малко, толкова материалът е по- добър. като проводник.

R =  r.l / S    [(]

Друго свойство на ПМ е свръхпроводимостта - т.е. явление при което проводимостта им нараства до безкрайност, а R намалява до 0. Това свойство се получава при охлаждане на метала до 0K и като процес свръхпроводимостта е обратима. Температурата на прехода при повечето метали е 0.7K - 10К.

2.Топлинните свойства на проводниковите материали :

а) топлопроводимост - способност на ПМ да провежда топлинния поток при наличие на t разлика в двата му края.

б) Т.К. на минималното удължение - определя относителното нарастване на дължината l на даден ПМ спрямо началната му дължина l0  при промяна на температурата с един градус - l=l0[1+a(t-t0)]. Ако по дължината на свободен в двата края ПМ има температурна разлика, то между две кои да са точки по дължината възниква потенциална разлика, наречена температурно електродвижещо напрежение. При допир на двата различни метала с еднаква температура между тях възниква т.н. контактна потенциална разлика.

3.Схема на опитна постановка

4. Задачи за изпълнение:

4.1. Да се измерят съпротивленията на образците при посочените температури

4.2. Да се определи TKR за всеки образец за всеки две температури от зададен интервал

4.3. Зависимостта R(t) да се представи графично.

4.4. Да се намери aR за всеки образец и да се изчислят съпротивленията на образците при t 0оС – 100оС .

5. Опитни данни :

r=0,0172.10 -6  (m - Cu      t=25Co

r=0,45.10-6  (m – константан, кантал   t=25Co

r=1,27.10-6  (m - NiCr

ТКR = (R =     (R / (R.(t)

T=tо+273

|  | Мед | Константант | Кантал | Дебел рез .Слой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | R | (r | R | (r | R | (r | R | (r |
| оC | ( | C-1.10-4 | ( | C-1.10-4 | ( | C-1.10-4 | k( | C-1.10-4 |
| 25 | 16,5 |  | 97,4 |  | 44,3 |  | 4,683 |  |
| 35 | 16,6 | 6,024 | 97,6 | 2,049 | 44,4 | 2,252 | 4,677 | -1,282 |
| 45 | 17,0 | 23,53 | 97,7 | 1,024 | 44,4 | 0 | 4,668 | -1,928 |
| 55 | 18,0 | 55,55 | 97,6 | -1,025 | 44,4 | 0 | 4,658 | -2,147 |
| 65 | 18,2 | 10,93 | 97,7 | 1,024 | 44,7 | 6,711 | 4,651 | -1,505 |
| 75 | 18,6 | 21,51 | 97,6 | -1,025 | 44,9 | 4,454 | 4,648 | -0,645 |
| (rср |  | 23,52 |  | 0,409 |  | 2,684 |  | -1,502 |
| 0 | 16,59 |  | 97,56 |  | 44,28 |  | 4,69 |  |
| 100 | 19,04 |  | 97,64 |  | 45,02 |  | 4,64 |  |