Инженерен анализ на сглобената единица

Определяне на главната функция на сглобената единица; главната функция на детайлите; основните функции на сглобената единица и реализиращите ги детайли; функции на повърхнини на детайли, технология на изработване на основа, скоба, корпус.

Главна функция на сглобената единица – да подава светлинен сигнал.

| Детайл № | Главна функция |
| --- | --- |
| 1 – основа | закрепване |
| 2 – корпус | закрепване |
| 3 – контактна пластина | провеждане на електрическа енергия |
| 4 – ухо (2 броя) | провеждане на електрическа енергия |
| 5 – изолатор (2 броя) | изолация |
| 6 – скоба | закрепване |
| 7 – лампа | преобразуване на електрическата енергия в светлинна |
| 8 – винт | закрепване |
| 9 – шайба | осигурява по-голяма контактна повърхнина |
| 10 – винт | закрепване |

Основни функции на сглобената единица и реализиращите ги детайли:

Входящият поток е ел. енергия, а изходящият – светлинна енергия.

F1 – провеждане на електрическа енергия (контактна пластина, ухо, скоба, винтове);

F2 – преобразуване на електрическата енергия в светлинна (лампа);

F3 – провеждане на светлинна енергия (лампа);

F4 – изолация (изолатор);

F5 – защита (корпус);

F6 – закрепване (корпус, скоба, основа, винтове, шайба).

Описание на реда на сглобяване на сглобената единица:

- Към скобата поз.6 се прикрепва едното ухо поз.4.

- Към основата поз.1 чрез два винта поз.11 завити във впресовани втулки в основата се сглобява скобата поз.6 заедно с прикрепеното ухо поз.4.

- Към корпуса поз.2 се прикрепва единият изолатор поз.5.

- Добавя се контактната пластина поз. 3.

- Поставя се винта поз.8.

- Към основата и скобата поз.1 и 6 се поставя вторият изолатор поз.5.

- Получените две сглобени единици (1,6,4,5,11) и (2,5,3,8) се сглобяват една към друга посредством завиване на винта поз.8. След завиването на винта поз.8 контактната пластина поз.3 се огъва.

- Към корпуса поз.2 се присъединяват последователно второто ухо поз.4, шайбата поз.9 и винта поз.10. Сглобяването се извършва чрез завинтване на винта поз.10 към корпуса поз.2.

- Последна стъпка е да се добави сигналната лампа поз.7, която се сглобява чрез завиване към корпуса поз.2.

| Операция № | Детайл или сглобена единица към който се добавя | Детайл или сглобена единица, който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 6,4,11 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 2, 5 | 3 |
| 5 | 2, 5, 3 | 8 |
| 6 | 1, 6,4,11 | 5 |
| 7 | 1, 6, 4,11,5 | 2, 5, 3, 8 |
| 8 | 2 | 4, 9, 10 |
| 9 | 2 | 7 |

Функции на повърхнини на детайл.

| Повърхнина № | Функция | Форма | Задължителност на формата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | осигурява механичен контакт (закрепване) с детайл Скоба | равнина | да |
| 2 | осигурява механичен контакт (закрепване) с детайл Скоба | цилиндър | да |
| 3 | закрепване с околната техническа среда | цилиндър | да |
| 4,5 | ограничаване на детайла | равнина | не |

Технология на изработване на основа, скоба, корпус.

Основа- основата е пластмасов детайл с впресовани метални втулки, получен е чрез пресоване на пластмаса, впресоване на метални втулки с накатки (против превъртане), проходните отвори се пробиват

Скоба- скобата е метален детайл, получен чрез щанцоване и огъване, пробиват се отвори- 2 за свързване към основата и 3-ти за свързване с корпуса, на 3-тия отвор се нарязва и резба.

Корпус- корпуса е дебелостенен метален детайл, получен чрез струговане и фрезоване. Отвора се пробива, резбата се получава чрез резбонарязване.

Предложение за модификация на сглобена единица „Лампа сигнална”

Скобата е премахната. Винтът, свързващ корпуса, лампата и скобата, се завивя в пресован детайл в основата (втулка), с  накатка.