| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София |
| --- |
| Предмет: Електрически Измервания |
| Име: Дилян Стефанов Чернев | Фак.No: 10027031 |
| Специалност: ФКТТ | Група: 54 |
| Ръководител: | Дата: 19.03.1999 г. |

# УПРАЖНЕНИЕ N.3

ТЕМА: Изследване на феромагнитни материали с електроннолъчев осцилоскоп

#### I. Използвани уреди

| No. | Наименование | с-ма | Фабр.No | клас | обхват | ск. дел. | конст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметър | Електромагнитна | 12301.88 | 0,5 | 1,5 | 75 | 0,02 |
| 2 | Мултицет | Цифров | 5325 |  | 20 |  |  |

#### II. Същност на метода и използвани формули

За схемата, по зададен капацитет C, се определя стойността на R=xC=1/C. По формулите: CB=U2/(4.44fw2SyB) T/mm, CH=0.7w1U2/(lсрRHxH) A/m.mm . Напрежението U2 и тока I1 се се измерват - а w1, w2, S се вземат от таблица, RH е образцов резистор, а xH и yB се определят с помощта на осцилоскоп. Опитните данни от измерванията и изчисленията се нанасят в таблици. Динамичната основна магнитна крива се снема при стойности на тока I от 0.2 до 1 A. За всяка от стойностите се пределят x и y с помощта на осцилоскоп. Амплитудата на магнитната индукция се пресмята от формулата Bm=CBy, а амплитудата на интензитета на магнитното поле от фовмулата Hm=CHx. . Амплитудата на магнитната проницаемост  се изчислява от формулата: a=Bm/Hm H/m, а относителната й стойност се определя от ar=a/0, където 0=410-7 H/m. Получените стойности от измерванията и изчисленията нанасяме в таблица.

III. Принципни схеми.

IV. Резултати от изследванията и изчисления

1. Определяне на CB=

| N | R | C | w2 | s | UB | yB | CY | CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | k | F | нав. | m2 | V | дел | V/дел | T/дел |
| 1 | 75 | 2 | 200 | 6,38.10-4 | 0,70 | 1,6 | 0,616 | 0,636 |

2. Определяне на CH=

| N | R | I1 | w1 | Lср | UB | XB | CX | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  | нав. | m | V | дел | V/дел | A/m.дел |
| 1 | 1,8 | 0,7 | 386 | 1 | 1,21 | 1,5 | 0,114 | 243,909 |

3. Определяне на Bm(Hm) и ar(Hm)

| N | I1 | ym | xm | Bm | Hm | ar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | A | дел | дел | Т | A/m | - |
| 1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,382 | 146,345 | 2075,006 |
| 2 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,763 | 341,473 | 1778,577 |
| 3 | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,208 | 414,645 | 2319,125 |
| 4 | 0,6 | 2,2 | 1,8 | 1,399 | 439,036 | 2536,119 |
| 5 | 0,7 | 2,8 | 2,4 | 1,781 | 585,382 | 2420,841 |
| 6 | 0,8 | 3,2 | 3,4 | 2,035 | 829,291 | 1952,947 |
| 7 | 0,9 | 3,4 | 4,0 | 2,162 | 975,636 | 1763,755 |
| 8 | 1 | 3,6 | 5,6 | 2,290 | 1365,890 | 1333,933 |

4. Снемане на B(H)

|  | Bm=1T | Ym = 1,57 дел |
| --- | --- | --- |
| N | Y | X | B | H |
| - | дел | Дел | T | A/m |
| 1 | 1,7 | 0,9 | 1,081 | 219,518 |
| 2 | 1,6 | 0,3 | 1,018 | 73,173 |
| 3 | 1,4 | 0 | 0,890 | 0,000 |
| 4 | 1,2 | -0,4 | 0,763 | -97,564 |
| 5 | 0,5 | -0,65 | 0,318 | -158,541 |
| 6 | 0 | -0,7 | 0,000 | -170,736 |
| 7 | -1,2 | -0,8 | -0,763 | -195,127 |
| 8 | -1,7 | -0,9 | -1,081 | -219,518 |
| 9 | -1,4 | 0 | -0,890 | 0,000 |
| 10 | -1,2 | 0,4 | -0,763 | 97,564 |
| 11 | -0,5 | 0,65 | -0,318 | 158,541 |
| 12 | 0 | 0,7 | 0,000 | 170,736 |
| 13 | 1,2 | 0,8 | 0,763 | 195,127 |

5. Определяне на CI=

|  | Bm=1T | Ym = 1,57 дел |
| --- | --- | --- |
| N | RH | F | xt | Ct | yB | UB | CY | CI |
| - |  | Hz | дел | ms/дел | дел | V | V/дел | A/дел |
| 1 | 1,8 | 50 | 1,6 | 0,0125 | 1,8 | 0,41 | 0,618 | 0,178 |

6. Снемане на i1(t)

| N | Y | X | I1 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | дел | дел | A | ms |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,6 | 0,4 | 0,02 | 0,005 |
| 3 | 3 | 0,6 | 0,0375 | 0,0075 |
| 4 | 0 | 1,7 | 0 | 0,02125 |
| 5 | -1,7 | 2 | -0,0213 | 0,025 |
| 6 | -3 | 3 | -0,0375 | 0,0375 |
| 7 | 0 | 3,3 | 0 | 0,04125 |

V. Графики

VI. Изводи

Осцилоскопният метод за изследване  на феромагнитните материали има следните предимства:

- висока чувствителност при високи честоти

- визуализация

Недостатък на метода е ниската точност (5-10%) вследствие на недостатъчно високите метрологични характеристики на осцилоскопа

# Text boxes

t, ms

Hm, A/m

I1, A

Bm, T