Факултет : ФЕТТ

Катедра : КТППМЕ

Предмет : КНЕА                                                                                Фак.№

Студент :							                            Курс: IV

Специалност : ЕСКУ		                                                       Група: V

Дата : 15.12.00г.                      Оценка :                          Преподавател :

/ ………………. /

# Тема:  Температурни коефициенти на параметрите на пасивни електронни елементи.

## I. Задачи за изпълнение.

- Да се изследва зависимостта на съпротивлението на различни видове резистори от температурата в температурния интервал Та до 70 (С. Да се определи температурния коефициент на съпротивлението за изследваните резистори и въз основа на това да се изчислят съпротивленията при 0 (С и 100 (С. Да се представи графично зависимостта (R/R=f1(T).

- Да се изчисли коефициента А и коефициента на температурна чувствителност В на изследвания термистор.

II. Теоретични бележки.

Температурния коефициент на съпротивлението представлява относителното изменение на съпротивлението на резистора при изменение на неговата температура с един градус и характеризира обратимото изменение на съпротивлението от температурата. Температурния коефициент (R се определя по формулата: (R=(1/R)((R/(T).

Терморезисторите са полупроводникови резистори, които значително изменят съпротивлението си от температурата. Те могат да бъдат термистори – с отрицателен температурен коефициент на съпротивлението; позистори – с положителен температурен коефициент на съпротивлението.

Термисторите се отличават със силно нелинейна зависимост на съпротивлението от температурата. Тази зависимост се дава с формулата: R=A.exp(B/T), където:

Т – температура  в Келвини;

А – константа, зависеща от физичните свойства на материала;

В – коефициент на температурна чувствителност.

В=Т1.Т2 (Т2 - T1)-1. ln(R1/R2)

III. Схеми и опитна постановка.

IV. Експериментални резултати и изчисления.

Термистор

Т1=30 (С=303,15 (К		R1=2 k(

T2=40 (C=313,15 (K		R2=1,47 k(

| t, (C | R, k( | (R/R,% | (R, (C-1 | R, k( | (R/R,% | (R, (C-1 | R, k( | (R/R,% | (R, (C-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1,012 | -0,2 | -0,118.10-3 | 1,057 | 0,3 | 0,176.10-6 | 2,77 | -28,51 | -17,1.10-6 |
| 30 | 1,010 | -0,2 | -0,2.10-3 | 1,060 | 0,2 | 0,2.10-6 | 2 | -19,63 | -20.10-6 |
| 40 | 1,008 | -0,2 | -0,2.10-3 | 1,062 | 0,2 | 0,2.10-6 | 1,47 | -10 | -10.10-6 |
| 50 | 1,006 | -0,3 | -0,3.10-3 | 1,064 | 0,3 | 0,3.10-6 | 1,2 | -6,67 | -7.10-6 |
| 60 | 1,003 | -0,7 | -0,7.10-3 | 1,065 | 0,3 | 0,3.10-6 | 1,02 | -13,15 | -13.10-6 |
| 70 | 0,996 |  |  | 1,068 |  |  | 0,665 |  |  |
| 0 | 1,016 |  |  | 1,051 |  |  | 5,08 |  |  |
| 100 |  |  |  | 1,081 |  |  |  |  |  |

VI. Графично представяне на резултатите.

# Text boxes

Терморегулатор

60

50            70

(C

30

Термостат

Д

(

40

R1

R2

R3