Технически Университет - София

Курсова задача №5

Тема: „Инженерен анализ на изделие”

Изготвил: Момчил Петков                                         Проверил: В.Пенчев

121211019

Конструктивен Анализ

1. Определяне на условно означение в принципната ел. схема

1.1 Графичен символ -

1.2 Буквено означение – B

2. Определяне на физическия принцип на действие

3.  Ред на сглобяване и инструменти за сглобяване

| Операция № | Детайл или СЕ, към който се добава | Детайл, СЕ или група детайли ,който се добава | Получена група детайли | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 |  | - |
| 2 | 5 | 2 | A(3+5+2) | - |
| 3 | A(3+5+2) | 1 | B(А+1) | - |
| 4 | 14 | 11 |  | - |
| 5 | 14 | 22+23 | C(14+11+22+23) | - |
| 6 | B(3) | C(14) | D(B+C) | - |
| 7 | B | 4+6 |  | - |
| 8 | 6 | 17+18 |  | - |
| 9 | A(5) | 9 |  | - |
| 10 | 9 | 10 |  | - |
| 11 | 10 | 16 |  | - |
| 12 | 16 | 12+13+21 |  |  |
| 13 | 17 | 7 |  | - |
| 14 | 14 | 15 |  |  |
| 15 | B(4) | 20 | E(B+20) | - |
| 16 | E(20) | 24,25,26,19,8 | Ура!!! |  |

Инструменти за сглобване

| № | Участващи детайли | инструменти |
| --- | --- | --- |
| СЕ 1 | 5,9,10 | Приспособление за занитване |
| СЕ 2 | 11,14 | - |
| СЕ 3 | 15,20,24,25,26 | отверка |

4. Списък на възможни причини за нефункциониране на изделието.

- Неизправни електрически връзки ;

- Слабо притискане на плоската котва поз.10  от двете фиксиращи скоби поз. 16;

- Механична деформация на мембрана поз. 5, в следстивие на небрежно ползване на изделието;

- Огъване, изкривяване на оста поз. 9, от механична деформация при занитване към котвата поз. 10.

- Влошаване на елктрическият сигнал при детайла Бобина поз.17 , вследствие на неспазване на условия за експлоатация (висока  t o , или влажност).

Функционален Анализ

- Определяне на главната функция на ТО – „Капсула микрофонна” : преобразува звуковите сигнали в електрически. Чрез тези електрически сигнали предава говора към друго устройство, което отново да го възпроизведе.

- Определяне на основни функции:

ОФ1 – провеждане на трептения (преместване) – детайли 5,9,10,13;

ОФ2 - провеждане на ел. енергия (въвеждане, провеждане, извеждане ) – детайл 17;

ОФ3 - индуциране на ел.енергия – детайл 17;

ОФ4 - осигуряване на магнитна енергия –детайл 18;
ОФ5 - провеждане на магнитна енергия(провеждане, извеждане) –детайли 6,7;

ОФ6 - ел. изолация – детайли 2,4,14,15;

ОФ7 - защита (на ТО и  от ТО) – детайли 1,3,20;

ОФ8 - закрепване(вътрешно) – детайли 3,8,11,12,21,22,23,24,25,26;

Оценка на изделието

- Функционално-стойностна оценка.

1.1  Определяне на значимостта на всяка функция

1.2 Определяне на относителните разходи за фактическото реализиране на всяка функция

1.3 Функционално-стойностна диаграма

1.4 Изводи

- Функции F1, F2 и F3 имат значително по-голяма относителна значимост от колкото относителни разходи следователно трябва да се търсят нови конструкторски решения или да се въведе нова функция в ТО;

- Функции F4, F7 и F8 имат по-големи относителни разходи в сравнение с тяхната относителна значимост следователно трябва да се търси ново конструкторско решение, чрез което да се намали тази разлика;

4.1.5 Предложения за варианти на нови конструктивни решения – приложена скица;

Размерен анализ

# А)				1.   Сглобката е в система основен отвор, с хлабина

Графичното изобразяване на допусковите зони:

  - Минимална хлабина – Jmin = 0.014mm

  - Максимална хлабина – Jmax = 0.053mm

2.   Сглобката е в система основен отвор, преходна

  - Максимална стегнатост – Smin = 0mm

  - Максимална хлабина – Jmax = 0.066mm

Б) Стандартна сглобка Ø30mm, Smin = 0,005; Smax = 0

Други видове анализи:

- определяне видовете необходими теоретични пресмятания и детайлите,за които те се отнасят:

*механични

*електрически

- описание на комплекта задължителна конструктурска документация на изделието:

Документацията на ТО,необходима за изработването му,включва задължително:Сборен чертеж на ТО „Електромагнит”;Списък на съставните части на изделието;Чертежи на детайли 2,3,4,5;Сборен чертеж на позиция 3 „Бобина”.Чертеж на детайл от позиция 3.

- описание на технологията на изработване на двата детайла (11,20)

11-метален;тънкостенен кух;дълбоко изтегляне,пробиване нарязване на разба .

20-метален;листов,щамцоване,огъване,пробиване на отвори,нарязване на разба.

- определянe на основния инженерен ефект ИЕ: