# -4-

# Чрез силовите линии се обяснява понятието магнитен поток.

# Дадена е повърхнина S.Ако разгл. безкрайно малки елементи

# Потокът на вектора магнитна индукция преминаващ през повърхността S се нар. магнитен поток.Единицата за магн. поток се нар. вебер [Wb].

# Ако имаме затворена повърхнина S.

# Принципа на непрекъснатостта на векторните линии гласи: Потокът на съответния вектор през затв. повърхн S е равен на нула. Следователно потокът на вектора на магн. индукция В през произволна затворена равнина е 0

# Ако имаме една намоткта с w бр навивки. Магнитните потоци на всички навивки се сумират и се получава пълния магнитен поток

# , където Ф- потока на една навивка., w-бр. навивки.

# Предназначението на бобините е да създават опр. магните поток.

# Те биват линейни

# нелинейни-с железна сърцевина

# Хомогенно магнитно поле – в което вектора магнитна индукция е константа, не се променя във времето. Тогава

# Дадена е намотка с w бр.навивки, разположена в линейна, хомогенна среда с абсолютна магнитна прониц. μ=const. През нея протича ток с интензивност i.

# Пълния магнитен поток Ψ=ΨL, обхванат от намотката, който се дължи на собственото магнитно поле на тока i e:

# ΨL = Li, където L се нарича индуктивност или коефициентъ на самоиндукция на токовия контур. Тя зависи от абсол. магнитна проницае-мост на околната среда μ, от квадрата на навивките w2, и от геом. параметри на намотката. Индуктив-ността се измерва в хенри [H].

# Разглеждат се две намотки с w1и w2 на бр. навивки, разположени в линейна среда.

# Пълните взаимни магнитни потоци са    ,

# където М12=М21=М се нарича взаимна индуктивност или коеф. на взаимна индукция и се измерва в хенри.

# Енергия на маганитно поле на бобина

# -5-

# Намагнитване на веществетата-

# в-вата се състоят от области нар. домени, които имат собствено поле или са поставени произволно и се ориентират по посока на полето

# За разлика от ел.поле, при магнитното не съществуват отделни магн. полюси, така нар. монополи.

# Спрямо относителната магнитната проницаемост μr в-вата се делят на три групи:

# -материали с μr ≤ 1 – диамагнитни материали

# - парамагн. материали μr ≥ 1

# - феромагн. материали μr »1

# При диамагнитните в-ва вътрешното поле е насочено против външното и го намалява

# μ ≈ const. При парамагнитните в-ва вътрешното е насочено като външното поле, но го усилват незначително, μ ≈ const.

# При феромагнитни в-ва – вътрешното е насочено като външното и го усилва. При тях

# μ ≠ const , μ е функция на интензитета. Те са нелинейни. μr има много висока стойност.

# Хистерезисен цикъл- графично представяне на зависимостта B=f(H). При феромагн. матер μ=f(Н).

# Характерни точки

# Br – остатъчна магн. индукция

# Нс – коерцитивна сила

# Има крива на намагнитване и крива на размагнитване. За размагнитването намаляваме Н.

# Магнитните материали се делят на магнитномеки и магнитнотвърди.

# Магнитнотвърди материали друдно се размагнитват.

# -7-

# Ел.схема – графично изображение на съотв. ел.верига.

# Елементите биват активни и пасивни.

# Ел.веригата представлява същечание от свързани пом/у си ел. и магн. пасивни и активни елементи.

# Пасивни:

# -резистор                       елемент в който ел.енергията се превръща необратимо в топлинна.

# R [Ω] – съпротивление

# G [S] –проводимост

# R.G=1    R=1/G     G=1/R

# Закон на Ом

# U=Ri         i=GU

# -резистор с променливо съпро-тивление

# -кондензатор, капацитет

# q=CU   C-капацитет

# Ако U e постоянно i=0, ако U се мени, ще протича ток

# Кондензаторът е елемент при който се извършва обратимо превръщане на ел.енергияв в енергия на ел.полето.

# - бобина

# елемент в който се извършва обратимо превръщане на ел.енергия в енергия на магн. поле.

# Зависимости м/у индуктивно свързани бобини.

# Едноименни изводи – тези при еднаква посока на токовете към които, посоките на магн.потоци на бобината съвпадат.

# -потоци на разсейване.

# М-вазимна индуктивност

# Индуктивността L зависи от геом. размери на бобината или намотката, магн. проницаемост на средата, бр. на навивките.

# При взаимна индуктивност М освен трите фактора, влияние указва и взаимното разположение на бобините.

# Активни елементи (източници) – преобразуватели на друг вид енергия в електрическа

# -източници на напрежение

# -източници на ток

# 1. Идеални източници на напреж. и ток –Е.Д.Н. и Е.Д.С.

# Приемаме че източника е с безкрайно голяма мощност.

# 2. Идеален източник на ток.

# Тока i не зависи от прил. напрежение.

# Замяна на източници на ток и напрежение не е възможна.