-25-

4-полюсници – ел.верига, разглеж-дана спрямо две двойки полюси. Те образуват двата входа на 4-полю. В схемата на 4-полю. участват пасивни и активни елементи.

При синусоиден режим

; - Zет система уравнения. Матрично.......

; -Yек система уравнения. Матрично.......

Предавателна с-ма уравн.

Матрично:

Хибридни системи

Матрично......

H.G=1

Пасивни 4-полю.-само от пасивни елементи, ако освен пасивни има и активни-активни 4полю. Опитно определяне параметрите на 4-полю. Определяне на Z параметрите се извършва при режим на празен ход на страна1 или страна2.

;

; -празен ход

;

Друга с-ма уравн. Y-уравнения

; -

Параметри на късо съединение

- късо съединение

- късо съединение

Активни 4-полю. – един 4-полю. който съдържа източници, обикнов. се класифицира като активен.

Възможни са обаче случаи, когато ЕД величини на тези източници взаимно се компенсират. В такива случаи 4-полю. всъщност са пасив-ни.

Активни 4-полю. със зависими из-точници. Конвертор

; ;

; Конвертора преобразува то-варния импеданс

Ако AD>0 Zвх=-ZT

Означ.за конвертор

Инвертор ;

;

Ако ВС>0 Zвх=; ;

Жиратор – натоварен с кондензатор има св-ва на бобина - изкус.бобина.

-26-

Елементарни 4-полю.- най-прости състоят се от 1 елемент.

;

Предавателна матрица a

;;

( ;Z няма матрица не може да се получи. Напречен:

- Y- матрици не съществуват

Последователно свързване на

4-полю.

;

;

;

;

Паралелно свързване на 4-полю.

;;;

;; ;

Хибридно свързване

Н=Н1+Н2, при обратния случай G=G1+G2

Верижно (каскадно) свързване

;;

;

Регулярност (правилност) на свърз-ването.

При каскадно (верижно) съедине-ние, условието за регулярност е винаги изпълнено. Условието за регулярност изисква в резултат на свързване на 4-полю., техните параметри да не се променят. Ако това условие не е спазено, свързването не е регулярно.