ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Протокол No9                         подпис на асистента:...........................

студент	Незабравка  Ценкова  Иванова		Фак.No 02022745

Факултет:ЕФ                           Поток:2                                Група:11

Задача: Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули

1.Опитна постановка.

2.Теоретична база

Молекулно - кинетичната теория за строежа на веществото се основава на три основни положения:

-всички тела са изградени от много малки частици - атоми и молекули, които можем да представим като малки твърди еластични сферички.

-атомите и молекулите се намират в непрекъснато хаотично движение, което е вечно, непрекратяващо се при никакви условия.

-молекулите на различните вещества взаимодействат по различен начин помежду си. Взаимодействието зависи силно от естеството на молекулите и разстоянието между тях. Това условие обуславя трите агрегатни състояния на веществата - твърдо, течно и газообразно.

Най-лесно движението на молекулите може да се изследва при газовете, поради малките сили на привличане между молекулите в тях.

Свободен пробег на молекулите наричаме разстоянието между два последователни удара на молекулата с други молекули. Поради големия брой молекули този пробег силно варира и поради това се въвежда величината среден свободен пробег -

За определянето на средния свободен пробег на въздушни молекули се използва формулата, която дава връзката между динамичния коефициент на вътрешно триене ( при газовете, средния свободен пробег, средноаритметичната скорост  на хаотично топлинното движение на газовите молекули и плътността ( на газа, а именно:

Вследствие на вътрешното триене скоростта на газовия поток не е еднаква навсякъде, а се мени от слой в слой. Когато съседен слой има по-малка скорост от преминаващата молекула, тя внася в него някакъв импулс и го ускорява.

(1)

Обемът който изтича за една секунда през цилиндрична тръба се определя от закона на Поазьой.

Силата, която се дължи на разликата в наляганията е равна на силата на вътрешното триене.

скоростта в определените слоеве се 						изменя по параболичен закон

, заместваме в (1)

От закона на Максуел за разпределение на молекулите, скоростта:

, R=8,31 J/molK

(=28,96.10-3 kg/mol - молекулна маса на въздуха

- от у-нието на Клапейрон - Менделеев

М - маса на газа в килограми

K

Налягането, което предизвиква минаването на въздуха през капилярката:

- Паскал

| N: | h1 , m | h2 , m | hcp , m | t , s | (p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 450 | 1662,7 |
| 2 | 0,16 | 0,144 | 0,152 | 470 | 1486,6 |
| 3 | 0,144 | 0,123 | 0,134 | 510 | 1310,6 |
| tcp=476,7 | (p =1486,6 |

= 4,38.10-12.1486,6.476,7= 3,10.10-6 m

g=9,8m/s2, P0=1,013.105 Pa, R=8,32J/molK, T0=273K, n0=2,69.1025,

T=295K, V=50.10-6 m3, p=0,9401.105Pa, (=28,96.10-3 kg.mol-1

l=3,2.10-2m, r=18,6.10-5,

# Text boxes

мензура

вентил

съд

запушалка