________________________________________________________________________________

TУ - София                                 КАТЕДРА”ФИЗИКА”                                            ФКСУ

фак.N 13018575                             Хубавен Бодев                                            Група: 69А

Подпис :

________________________________________________________________________________

Упражнение 5 : Измерване на основни величини при променлив ток.

1.Схема на опитната постановка

2.Теоретични обосновка : Верига, в която напрежението и токът се изменят переодично с времето, се нарича променливотокова верига. Най - често срещаните променливотокови вериги са тези, при които моментната стойност на напрежението и тока се изменя по синусов или косинусов закон.

u=Umcos((t+(1)          i=Imcos((t+(2) Im=Um/ [R2+((L-1/(C)2]1/2

Kъм електрическата верига, съдържаща активно съпотивление R, индуктивност L и капацотет C, е приложено променливо напрежение и : и=Umcos (t

Aнализът показва, че токът в разглежданата верига е простопериодична функция на времето : i=Imcos((t+()

Tокът се изменя със същата честота (, както и напрежението, но е фазово отместен спрямо напрежението и има амплитуда : Im=Um/ [R2+((L-1/(C)2]1/2     (*)

Фазовото отместване на тока спрямо напрежението е на ъгъл (, който зависи от честотата и параметрите на веригата : tg (=((L-1/(C)/R

Формулата (*) предсравлява закона на Ом за амплитудите на напрежението и тока, а изразът в знаменателя : Z=[R2+((L-1/()2]1/2   се нарича пълно електрическо съпротивление или импеданс на веригата.

Напрежанията в отделните елементи от електрическата верига, както и техните фазови съотношения могат да се изобразят нагледно с векторна диаграма. Амплитудите на напреженията в отделните елементи на веригата UR , UL , UC и Um са големините на векторите, а фазовите разлики между тези напрежения и тока ъглите, които сключват тези вектори с хоризонталната ос, наречена ос на токовете.

От втория чертеж се вижда, че от правоъгълния триъгълник, образуван от векторите UR ,Um и разликата UL - UC , лесно се получават у - нията .

Електрическата мощност,отделена в разглежданата променливотокова верига, се дава от израза : P=Im.Um /2.cos(   или   P=R.I2/2 .

Същата мощност се получава и от постоянен ток с големина I=Im /(2)1/2.За променливотокови вериги големината на този ток  I=Ieff се нарича ефективна стойност на тока.

Аналогично величината Ueff = U=Um /(2)1/2  се нарича ефективна стойност на напрежението.

От заместването на ефективните стойности в (*) следва,че законът на Ом за амплитудните стойности е в сила и за ефективните стойности,т.е   I=U/Z.  Изразът за мощността добива вида : P=U.Icos(   Мощността Р се нарича действителна мощност,cos(-фактор на мощността.

Интерес представляват следните частни случаи :

а/ електрическата верига се състои само от активно(омическо) съпротивление R.Тогава    i=Um .cos(t/R   и амплитудата е Im=Um /R , фазовото отместване  (=0.Законът на Ом за ефективните стойности е   I=U/R ,  а действителната мощност е   P=U.I  . Тези изводи се получават от формулите,ако в тях се замести L=0 и С=(.

б/електрическата верига се състои само от индуктивност L ,т.е.R=0 и С=(. От формулите следва, че     Im=Um/(L    и      tg(=( , т.е.  (=(/2

Величината ХL=(L се нарича реактивно индуктивно съпротивление или само индуктивно съпротивление. В постояннотоковата верига ((=0)ХL=0. Tокът изостава по фаза от напрежението с (/2. Действителната мощност Р=0.

в/във веригата е включен само кондензатор с капацитет С, т.е. R=0 и L=0. От формулите следва, че  Im=Um(C  и  tg(=-( , т.е. (=-(/2

Величината ХC=1/(C се нарича реактивно капацитивно съпротивление или капацитивно съпротивление. В постояннотоковата верига XC=(. В случая токът изпреварва по фаза напрежението с (/2. Действителната мощност Р=0.

г/електрическата верига се състои от индуктивност L и капацитет C, а R=0. От формулите следва, че   Im=Um/(/(L-1/(C/)

Величината  XC=(L-1/(C, се нарича реактивно съпротивление. Съгласно по горните формули фазовата разлика е (=+(/2 в зависимост от това дали преобладава индуктивното или карацитивното съпротивление.

3.Опитни данни.

Задача 1 : Определяне на активното съпротивление и изчисляване на константата на електромера.

U1=230[V]       I1=4[A]          n1=10[обр]        t1=44[s]=0,013[h]

R1=U1/I1=57,5[(]

N=U1.I1=920[W]

k=n1/W1=0,9.103[обр/kWh]=2,4.710-4[обр/J]

Задача 2 : Определяне на индуктивното съпротивление и cos( за верига с R и XL.

U2=230[V]      I2=1[A]        n2=5[обр]        t2=114[s]

Z2=U2/I2=230[(]

W2=n2/k=2.104[обр/J]

cos(2=W2/U2.I2.t2=0.7627

R2=Z2.cos(2=175,4[(]

L=(Z22 - R22 )1/2 / (=0,7[H]         (=2.(.f        f=50[Hz]

Задача 3 : Определяне на капацитивното съпротивление и cos( за верига с R и XC.

U3=230[V]        I3=0,5[A]          n3=3[обр]             t3=243[s]

Z3=U3/I3=460[(]

W3=n3/k=0.8.104[обр/J]

cos(3=W3/U3.I3.t3=0,2863

C=1/((Z32 - R32)1/2=7[nF]             R3=R1

Дата : 13.04.1997г.                                                                                   Подпис :