Технически Университет - София

катедра Физика

Протокол No:9							Специалност: ФКТТ

Подпис на асистента:......................

Студент: Атанас Владимиров Дайски

Факултетен No: 10023457			група: 54			подгрупа: Б

Задание No 9: Определяне коефицента на повърхностно напрежение на водата в зависимост от температурата.

1. Схема на опитната постановка:

2. Описание на метода и теорeтични изводи.

Всяка молекула от дадена течност се привлича от съседните си молекули. Тези сили бързо намаляват с увеличаване на разстоянието и при 10-9m могат да се пренебрегнат. Сфера, описана около молекулата с такъв радиус се на рича сфера на молекулното взаимодействие. Когато дадена молекула се намира под повърхността на разстояние по-голямо от радиуса на тази сфера , равнодействащата на всички сили, с които я привличат другите молекули е нула.

Ако някоя молекула се намира на свободната повърхност или близко до нея равнодействащата ще бъде различна от нула и ще бъде насочена навътре перпендикулярно на свободната повърхност. Силата й определя накаква потенциална енергия. Ако на дадена течност не й действат външни сили тя заема сферична форма ( за даден обем тази форма има най-малка повърхност). При това положение системата от молекули ще има минимална потенциална енергия. Всяко изменение на формата може да стане под действието на външни сили. Те ще извършат работа (А и ще увеличат потенциалната енергия с (W=(А и свободната повърхност с (S, при което е в сила зависимостта:

(А=(W=((S

Коефицентът ( е характерен за всяка течност и зависи от температурата и се нарича коефицент на повърхностно напрежение и се измерва в J.m-2.

Коефицентът на повърхностно напрежение може да се намери и по друг начин като се вземат в предвид молекулите от свободната повърхност и взаимодействията между тях:

F=(.l

(=F/l		,N/m

При опитната постановка се изследва при каква маса на теглилките се скъсва ципата на повърхностно напрежение. С това се постига уравновесяване на силата на повърхностно напрежение F=(.2.(.D и силата на тежестта F=m.g . От където следва:

,

където D е диаметъра на пръстена, а дължината на окръжността се удвоява понеже ципата има две повърхности - вътрешна и външна.

Опитни резултати:

1. При първия метод на измерване - чрез везни.

| No | m , g | (m 10-2 | (m2 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 | +13 | 16,9 |
| 2 | 4,1 | +3 | 9 |
| 3 | 4,1 | +3 | 9 |
| 4 | 4,0 | -7 | 49 |
| 5 | 4,1 | +3 | 9 |
| 6 | 3,9 | -17 | 28,9 |

mСР.=4,07.10-3 kg

D=84,5 mm ( 0,1 mm

2.При втория метод на измерване - чрез издухване на въздушни мехури.

Коефицентът ( се изчислява по формулата:

( = к.(l

а к се изчислява по формулата:

опитна постановка:

| t(C | (l | (,N/m |
| --- | --- | --- |
| 20 | 16,1 | 73,34 |
| 30 | 15,2 | 69,24 |
| 40 | 14,9 | 67,88 |
| 50 | 14,5 | 66,06 |
| 60 | 14 | 63,78 |
| 70 | 13,4 | 61,04 |
| 80 | 13,1 | 59,68 |