ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ИПФ

Протокол No: 9								Специалност: Електроника

Ръководител лабораторно упражнение: доц.Елка Николова

Подпис:

Студент: Владислав Куртев Куртев

ФАК No: 06020460										    50-та група

ТЕМА: Определяне на срединя свободен пробег и ефективния диаметър на въздушни молекули.

1. Схема на опитната постановка:

2. Описание на метода и теорeтични изводи.

За определянето на средния свободен пробег на въздушни молекули се използва формулата, която дава връзката между динамичния коефицент на вътрешно триене ( при газовете, средния свободен пробег, средноаритметияната скорост  на хаотично топлинното движение на газовите молекули и плътността ( на газа:

Динамичния коефицент на вътрешно триене определяме по формулата:

От статистическия закон на Максуел за разпределението на молекулите на идеалния газ по скорости се извежда формулата за средноаритметичната скорост на молекулите, която е равна на:

Плътността на газа ще определим от уравнението на Клайперон-Менделеев:

За средния свободен пробег получаваме формулата:

Зависимостта между средния свободен пробег и ефективния диаметър на молекулите теоритично се дава с формулата:

където n е броя на молекулите в единица обем от газа. Този брой на молекулите в единица обем ще определим от уравнението на Клайперон-Менделеев записано по следния начин:

P = k.n.T

а при нормални условия то ще бъде записано така:

P0 = k.n0.T

За броя на молекулите получаваме:

След заместване за ефективния диаметър на молекулите получаваме формулата:

3.Опитни данни.

r=1.10-3 m

l=20.10-3 m

V=50.10-6 m

(вода=998,6 kg/m3

g=9,8 m/s2

p=9,31.104 Pa

(=29.10-3 kg/mol

R=8,3 J/mol.K

T=273 + 17,5 = 290,5 K

Po=1,01.103 Pa

no=2,69.1025 m-3

To=273 K

| No | h1, m | h2, m | hCP, m | t, s | hCP.t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 0,134 | 0,142 | 455 | 64,61 |
| 2 | 0,132 | 0,114 | 0,123 | 468 | 57,56 |

m

d= 3,7.10-10m

Дата:22.11.1997г.									 Подпис на студента: