ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ИПФ

Протокол No:								Специалност: Електроника

Ръководител лабораторно упражнение: доц.Елка Николова

Подпис:

Студент: Марин Чавдаров Биков

ФАК No:06020371										    50-та група

ТЕМА: Определяне на температурния коефициент насъпротивление на метал и термистор.

1. Схема на опитната постановка:

фиг. 1

Опитната постановка, дадена на фиг. 1 включва:

( - Омметър					К - превключвател

М - метален проводник			ПП - термистор (полупроводник)

Т - термометър				В - вана с вода, нагрявана от котлон

2. Описание на метода и теоретишни изводи:

Температурният коефициент на съпротивление е физична величина, която показва как и с колко се изменя съпротивлението с увеличаване на температурата.

За голяма част от металите с повишаване на температурата съпротивлението расте по линеен закон:

,							(1)

където R0 е съпротивлението при 0(.

Установено е, че промяната а съпротивлението е правопропорционална на R0 и (t.

- температурен коефициент на електрическото съпротивление - [K-1], което е промяната на единица съпротивление при изменение на температурата с 1 градус К или C.

За да определим ( трябва да приложим уравнение (1) за две различни температури. След това делим и получаваме израз за (:

При металите (>0 - т.е. ако температурата расте, то и съпротивлението расте.

Съпротивлението на полупроводника се определя от формулата:

, където А е константа, слабо зависеща от температурата.

За разлика от метала, термисторът има отрицателен температурен коефициент:

,				(2)

където А и B са константи, зависещи от вида на конкретния полупроводник.

От (2) се вижда се, че (Т < 0 ( графиката на съпротивлението на термистора намалява експоненциално с увеличаване на температурата.

Определяме коефициента B от уравненията:

и

Коефициентът А може да се съкрати, тъй като се различава пренебрежимо малко при различни температури.

3. Опитни данни

| t, oC | T, oK | 1/T .10-3 | RM | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 293,15 | 3,41 | 118,6 | 300,3 |
| 30 | 303,15 | 3,29 | 125,0 | 153,0 |
| 40 | 313,15 | 3,19 | 129,9 | 110,0 |
| 50 | 323,15 | 3,09 | 134,4 | 84,6 |
| 60 | 333,15 | 3,00 | 139,1 | 62,5 |
| 70 | 343,15 | 2,91 | 143,4 | 47,4 |
| 80 | 353,15 | 2,83 | 147,8 | 36,6 |
| 90 | 363,15 | 2,75 | 152,5 | 28,5 |

4. Изшисления и резултати

Температурният коефициент на метала е:

За температурния коефициент на термистора, първо намираме (Е:

и тогава

на фиг. 2 е показана графиката на двете зависимости RМ(T) и RТ(T)

фиг. 2