Технически Университет - София

катедра Физика

Протокол No 8				  Подпис на асистента:

Студент: Атанас Дайски 				Фак. No: 10023457

Специалност: ФКТТ					     група: 54

Задание: Характеристики на слънчеви батерии.

Схема на опитната постановка:

2. Описание на метода и теоретични изводи:

Слънчевият елемент превръща пряко светлината в електрически ток. Действието му се основава на вентилния фотоефект, който се наблюдава в диелектрици и полупроводници. Изразява се във възникването на фотоелектродвижещо напрежение, между разнородни полупроводници разделени с електрически преход, под действие на светлината.

Няколко десетки съединени последователно или успоредно р-n преходи образуват слънчева батерия.

Основни характеристики на фотоелемента:

Товарни волт-амперни характеристики: IT=f(UT)E

Светлинни /интегрални характеристики/:

UXX=f(E)

IKC=f(E)=IФ

коефицент на полезно действие:

отношението на мощността получена в товарното съпротивление свързано с фотоелемента към мощността на падналия светлинен поток.

Оптното изпълнение на задачата се извършва по следния начин:

Избира се осветление, отговарящо на слънчевата светлина (Wc=1000W/m2). Когато разстоянието между източника на светлина и слънчевата батерия остава постоянно, се задават различни товарни съпротивления, от 0 до (. Отчитат се тока на веригата, като се вземе в предвид вътрешното съпротивление на амперметъра. Пресмята се падът на напрежение UT=IT.(RT+RG). Този пад на напрежение и токът в общата верига определят полезната мощност UT.IT.

Коефицентът на полезно действие се получава:

Опитни данни:

S=3,6.10-4m2

WC=1000W/m2

Rg=1,25(

| RT, ( | IT.mA | R= Rg+RT, ( | UT=IT.R,mV | (,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 120 | 1,25 | 150 | 5 |
| 1 | 110 | 2,25 | 147,5 | 7,5 |
| 2 | 90 | 3,25 | 292,5 | 7,3 |
| 3 | 75 | 4,25 | 318,75 | 6,6 |
| 4 | 60 | 5,25 | 315 | 5,2 |
| 5 | 50 | 6,25 | 312,5 | 4,3 |
| 6 | 42,5 | 7,25 | 308,13 | 3,6 |
| 7 | 35 | 8,25 | 288,75 | 2,8 |
| 8 | 30 | 9,25 | 277,5 | 2,3 |
| 9 | 25 | 10,25 | 256,25 | 1,8 |
| 10 | 20 | 11,25 | 225 | 1,3 |
| 11 | 17,5 | 12,25 | 214 | 1 |
| 12 | 15 | 13,25 | 198 | 0,8 |
| 13 | 12,5 | 14,25 | 178 | 0,6 |
| 14 | 10 | 15,25 | 152,5 | 0,4 |
| 15 | 7,5 | 16,25 | 121,87 | 0,02 |
| 20 | 2,5 | 21,25 | 53,125 |